## Slide 1
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Глава 7
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Глава 7 :: Темы
Введение
Анализ производительности
Однотактный процессор
Многотактный процессор
Конвейерный процессор
Исключения
Улучшение микроархитектуры

## Slide 5
Микроархитектура: аппаратная реализация архитектуры в виде схемы
Процессор:
  Тракт данных: функциональные блоки обработки и передачи данных (арифметико-логическое устройство, регистровый файл, мультиплексоры и т.д.)
  Устройство управления: формирует управляющие сигналы для функциональных блоков
Введение

## Slide 6
Несколько аппаратных реализаций одной и той же архитектуры:
  Однотактная реализация: каждая инструкция выполняется за один такт
  Многотактная реализация: каждая инструкция разбивается на несколько шагов и выполняется за несколько тактов
  Конвейерная реализация: каждая инструкция разбивается на несколько шагов и несколько инструкций выполняются одновременно
Микроархитектура

## Slide 7
Время выполнения программы
Execution Time = (#instructions)(cycles/instruction)(seconds/cycle)
Время выполнения = (#инструкции)(такты/инструкция)(секунды/такт)
Определения:
  CPI: Количество тактов на выполнение инструкции (Cycles/instruction)
  Период тактовой частоты: секунды/такт
  IPC: Количество инструкций выполняемых за такт (instructions/cycle = IPC = 1 / CPI)
Необходимо удовлетворять следующие ограничения:
  Стоимость
  Площадь на кристалле
  Энергопотребление
  Производительность
Производительность процессора

## Slide 8
Будем рассматривать подмножество инструкций MIPS:
  Инструкции R-типа: and, or, add, sub, slt
  Инструкции работы с памятью: lw, sw
  Инструкции переходов: beq, j
MIPS процессор

## Slide 9
Определяется:
  Содержимым счетчика команд (PC)
  Содержимым 32-х регистров общего назначения
  Содержимым памяти
Архитектурное состояние

## Slide 10
Элементы, хранящие состояние MIPS

## Slide 11
Тракт данных
Устройство управления
Однотактный MIPS процессор

## Slide 12
Шаг 1: Выборка (считывание) инструкции lw из памяти
Однотактный тракт данных: выборка lw

## Slide 13
Шаг 2: считывание операндов-источников из регистрового файла
Однотактный тракт данных: чтение регистров
lw rt, imm(rs)

## Slide 14
Шаг 3: расширение 16-битной константы до 32-х разрядов битом знака
Однотактный тракт данных: расширение константы

## Slide 15
Шаг 4: Вычисление адреса ячейки в памяти
Однотактный тракт данных: вычисление адреса

## Slide 16
Шаг 5: считываем данные из памяти и записываем их в регистр, номер которого хранится в коде инструкции
Однотактный тракт данных: считывание из памяти
lw rt, imm(rs)

## Slide 17
Шаг 6: Вычисляем адрес следующей инструкции
Однотактный тракт данных: увеличение PC

## Slide 18
Запись содержимого регистра rt в память
Однотактный тракт данных: sw
sw rt, imm(rs)

## Slide 19
Считываем операнды из регистров rs и rt
Записываем ALUResult в регистр с номером из поля rd инструкции (для инструкций I-типа результат записывается в регистр с номером rt)
Однотактный тракт данных: R-Тип

## Slide 20
Проверяем на равенство регистры rs и rt
Рассчитываем адрес для условного перехода:
BTA = (sign-extended immediate << 2) + (PC+4)
Однотактный тракт данных: beq

## Slide 21
Однотактный процессор

## Slide 22
Управление однотактным процессором

## Slide 23
F2:0 | Функция
000 | A & B
001 | A ¦ B
010 | A + B
011 | Не исп.
100 | A & ~B
101 | A ¦ ~B
110 | A - B
111 | SLT
Вспомним принцип работы АЛУ

## Slide 24
Вспомним принцип работы АЛУ

## Slide 25
ALUOp1:0 | Действие
00 | Сложение
01 | Вычитание
10 | Определяется полем Funct
11 | Не используется
ALUOp1:0 | Funct | ALUControl2:0
00 | X | 010 (Сложение)
X1 | X | 110 (Вычитание)
1X | 100000 (add) | 010 (Сложение)
1X | 100010 (sub) | 110 (Вычитание)
1X | 100100 (and) | 000 (И)
1X | 100101 (or) | 001 (ИЛИ)
1X | 101010 (slt) | 111 (SLT)
Управляющее устройство: Дешифратор АЛУ

## Slide 26
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 |  |  |  |  |  |  | 
lw | 100011 |  |  |  |  |  |  | 
sw | 101011 |  |  |  |  |  |  | 
beq | 000100 |  |  |  |  |  |  | 
Управляющее устройство: основной дешифратор

## Slide 27
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01
Управляющее устройство: основной дешифратор

## Slide 28
Однотактный тракт данных: or

## Slide 29
Необходимо сформировать управляющие сигналы, а тракт данных менять не нужно
Добавим инструкцию addi

## Slide 30
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01
addi | 001000 |  |  |  |  |  |  | 
Управляющее устройство: addi

## Slide 31
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01
addi | 001000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00
Управляющее устройство: addi

## Slide 32
Добавим функционала: j

## Slide 33
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0 | Jump
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00 | 0
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01 | 0
j | 000100 |  |  |  |  |  |  |  | 
Управляющее устройство: j

## Slide 34
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0 | Jump
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00 | 0
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01 | 0
j | 000100 | 0 | X | X | X | 0 | X | XX | 1
Управляющее устройство: j

## Slide 35
Время выполнения программы
= (#инструкции)(такты/инструкция)(секунды/такт)
= # инструкции x CPI x TC
Вернемся к вопросу производительности

## Slide 36
TC определяется цепью с наибольшей задержкой (lw)
Производительность однотактного процессора
CPI = 1

## Slide 37
Задержка самой длинной цепи комбинационной логики:
Tc = tpcq_PC + tmem + max(tRFread, tsext + tmux) + tALU + tmem + tmux + tRFsetup
Обычно на длительность периода больше всего влияют:
  память, АЛУ, регистровый файл
  Tc = tpcq_PC + 2tmem + tRFread + tmux + tALU + tRFsetup
Производительность однотактного процессора

## Slide 38
Параметр | Обозначение | Задержка (пс)
Время записи в регистр | tpcq_PC | 30
Время предустановки регистра | tsetup | 20
Задержка мультиплексора | tmux | 25
Задержка АЛУ | tALU | 200
Задержка считывания из памяти | tmem | 250
Задержка считывания из регистрового файла | tRFread | 150
Время предустановки регистрового файла | tRFsetup | 20
Tc = ?
Посчитаем производительность однотактного процессора

## Slide 39
Tc = tpcq_PC + 2tmem + tRFread + tmux + tALU + tRFsetup
= [30 + 2(250) + 150 + 25 + 200 + 20] пс
= 925 пс
Посчитаем производительность однотактного процессора
Параметр | Обозначение | Задержка (пс)
Время записи в регистр | tpcq_PC | 30
Время предустановки регистра | tsetup | 20
Задержка мультиплексора | tmux | 25
Задержка АЛУ | tALU | 200
Задержка считывания из памяти | tmem | 250
Задержка считывания из регистрового файла | tRFread | 150
Время предустановки регистрового файла | tRFsetup | 20

## Slide 40
Предположим, в программе 100 миллиардов инструкций:
Время выполнения = # инструкции x CPI x TC
= (100 × 109)(1)(925 × 10-12 с)
= 92.5 секунд
Посчитаем производительность однотактного процессора

## Slide 41
Однотактный:
  + Простой
  Период тактовой частоты ограничен инструкцией с самой длинной цепью комбинационной логики (lw)
  Несколько сумматоров & 2 отдельных памяти
Многотактный:
  + Выше тактовая частота
  + Простые инструкции выполняются быстрее (за меньше тактов)
  + Повторное использование аппаратурных ресурсов в разных тактах
  - Значительно усложняется устройство управления
Этапы разработки: тракт данных и устройство управления
Многотактный MIPS процессор

## Slide 42
Вместо отдельной памяти для инструкций и данных будем использовать одну общую память
Элементы хранящие состояние многотактного процессора

## Slide 43
Шаг 1: Выборка инструкции
Многотактный тракт данных: Выборка инструкции

## Slide 44
Многотактный тракт данных: чтение регистров
Шаг 2a: считывание операндов-источников из регистрового файла (на примере инструкции lw)
lw rt, imm(rs)

## Slide 45
Многотактный тракт данных: расширение константы
Шаг 2b: расширение 16-битной константы до 32-х разрядов битом знака

## Slide 46
Многотактный тракт данных: вычисление адреса
Шаг 3: Вычисление адреса ячейки в памяти

## Slide 47
Многотактный тракт данных: считывание из памяти
Шаг 4: считываем данные из памяти

## Slide 48
Многотактный тракт данных: запись в регистр
Шаг 5: записываем считанное из памяти 32-битное число в регистр общего назначения, номер которого хранится в поле rt инструкции
lw rt, imm(rs)

## Slide 49
Многотактный тракт данных: увеличиваем PC
Шаг 6: вычисляем адрес следующей инструкции и записываем в PC

## Slide 50
Многотактный тракт данных: sw
Запись содержимого регистра rt в память
sw rt, imm(rs)

## Slide 51
Многотактный тракт данных: R-Тип
Считываем операнды из регистров rs и rt
Записываем ALUResult в регистр с номером из поля rd инструкции (для инструкций I-типа результат записывается в регистр с номером rt)

## Slide 52
rs == rt?
BTA = (sign-extended immediate << 2) + (PC+4)
Многотактный тракт данных: beq

## Slide 53
Многотактный процессор

## Slide 54
Многотактное устройство управления

## Slide 55
Основной управляющий автомат: Выборка

## Slide 56
Основной управляющий автомат: Выборка
Сигналы разрешения записи будем показывать только если они не равны нулю
Одновременно со считыванием инструкции при помощи АЛУ увеличиваем на 4 содержимое PC

## Slide 57
Основной управляющий автомат: Декодирование
Будем указывать только те управляющие сигналы, которые имеют смысл на конкретном этапе выполнения команды
На этом этапе выполняется считывание из регистрового файла, расширение константы и декодирование операции

## Slide 58
Основной управляющий автомат: Адрес

## Slide 59
Основной управляющий автомат: Адрес

## Slide 60
Основной управляющий автомат: lw

## Slide 61
Основной управляющий автомат: sw

## Slide 62
Основной управляющий автомат: R-Тип

## Slide 63
Основной управляющий автомат : beq

## Slide 64
Основной управляющий автомат

## Slide 65
Добавим функционала: addi

## Slide 66
Основной управляющий автомат: addi

## Slide 67
Добавим функционала: j

## Slide 68
Основной управляющий автомат : j

## Slide 69
Основной управляющий автомат : j

## Slide 70
Инструкции выполняются за разное количество тактов:
  3 такта: beq, j
  4 такта: R-тип, sw, addi
  5 тактов: lw
CPI будет средним значением
Тестовый набор SPECINT2000 содержит:
  25% инструкций lw
  10% инструкций sw
  11% условных переходов
  2% безусловных переходов
  52% инструкций R-типа
Средний CPI = (0.11 + 0.2)(3) + (0.52 + 0.10)(4) + (0.25)(5) = 4.12
Производительность многотактного процессора

## Slide 71
Задержка самой длинной цепи комбинационной логики многотактного процессора:
Tc = tpcq + tmux + max(tALU + tmux, tmem) + tsetup
Производительность многотактного процессора

## Slide 72
Tc = ?
Посчитаем производительность многотактного процессора
Параметр | Обозначение | Задержка (пс)
Время записи в регистр | tpcq_PC | 30
Время предустановки регистра | tsetup | 20
Задержка мультиплексора | tmux | 25
Задержка АЛУ | tALU | 200
Задержка считывания из памяти | tmem | 250
Задержка считывания из регистрового файла | tRFread | 150
Время предустановки регистрового файла | tRFsetup | 20

## Slide 73
Tc = tpcq_PC + tmux + max(tALU + tmux, tmem) + tsetup
= tpcq_PC + tmux + tmem + tsetup
= [30 + 25 + 250 + 20] пс
= 325 пс
Посчитаем производительность многотактного процессора

## Slide 74
Предположим, в программе 100 миллиардов инструкций:
  CPI = 4.12
  Tc = 325 пс
Время выполнения = (# инструкции) × CPI × Tc
= (100 × 109)(4.12)(325 × 10-12)
= 133.9 секунд
Это больше, чем для однотактного процессора (92.5 секунд). Почему?
У разных команд разная длительность выполнения
Дополнительные задержки на каждом шаге (tpcq + tsetup= 50 пс)
Посчитаем производительность многотактного процессора

## Slide 75
Повторение: однотактный процессор

## Slide 76
Повторение: многотактный процессор

## Slide 77
Временной параллелизм
Разделим однотактный процессор на 5 стадий:
  Выборка
  Декодирование
  Выполнение
  Доступ к памяти
  Запись результатов
Добавим регистры между стадиями конвейера
Конвейерный MIPS процессор

## Slide 78
Однотактный / Конвейерный

## Slide 79
Абстрактное представление конвейера

## Slide 80
Однотактный и конвейерный тракт данных

## Slide 81
Теперь WriteRegW и ResultW подаются на входы регистрового файла в стадии Writeback одновременно.
Исправленный конвейерный тракт данных

## Slide 82
То же устройство управления, что и в однотактном процессоре
Сигналы управления доходят до соответствующей стадии с задержкой (сигналы управления тоже конвейеризируются)
Управление конвейерным процессором

## Slide 83
В конвейере выполняется несколько инструкций одновременно
Конфликты случаются когда одна инструкция зависит от результата другой, еще не завершенной инструкции
Типы конфликтов:
  Конфликты данных: результат инструкции еще не записан в регистр, а следующая инструкция уже пытается считать этот регистр
  Конфликты управления: процессор выбирает из памяти следующую инструкцию до того, как стало ясно, какую именно инструкцию надо выбрать(возникают из-за условных переходов)
Конфликты конвейера

## Slide 84
Конфликты данных

## Slide 85
Можно вставлять пустые инструкции (nop) в код программы перед компиляцией или во время компиляции
Во время выполнения программы реализовать аппаратную передачу данных с одного этапа конвейера на другой не дожидаясь завершения инструкции
Во время выполнения программы останавливать (stall) некоторые этапы конвейера до тех пор, пока проблемная инструкция не запишет в регистровый файл результат, от которого зависят инструкции на остановленных этапах
Разрешение конфликтов данных

## Slide 86
Вставить в код достаточно пустых инструкций (nop), которые будут заполнять стадии конвейера, пока необходимый результат не будет записан в регистр
Устранение конфликтов на уровне компилятора

## Slide 87
Передача данных между стадиями (Forwarding, Bypass)

## Slide 88
Передача данных между стадиями (Forwarding, Bypass)

## Slide 89
Можно передавать необходимые данные на этап Выполнения с этапов:
  Доступа к памяти или
  Записи результатов в регистровый файл
Управляющая логика для ForwardAE:
if ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegM) AND RegWriteM)
then ForwardAE = 10
else if ((rsE != 0) AND (rsE == WriteRegW) AND RegWriteW)
then ForwardAE = 01
else ForwardAE = 00
Управляющая логика для ForwardBE похожа, но нужно заменить rsE на rtE
Передача данных между стадиями (Forwarding, Bypass)

## Slide 90
Останов конвейера

## Slide 91
Останов конвейера

## Slide 92
Останов конвейера

## Slide 93
lwstall =
((rsD==rtE) OR (rtD==rtE)) AND MemtoRegE
StallF = StallD = FlushE = lwstall
Логика управления остановом (для инструкции lw)

## Slide 94
beq:
  Будет выполнен условный переход или нет становится известно только на 4-й стадии конвейера
  Пока это не станет известно, инструкции следующие за инструкцией условного перехода продолжают попадать в конвейер
  В случае необходимости условного перехода эти инструкции (идущие после beq) не должны быть выполнены и их необходимо удалить из конвейера
Цена неправильного предсказания результата условного перехода
  Количество инструкций, которые необходимо удалить из конвейера, если переход все таки произойдет
  Это количество можно уменьшить, проверяя условие перехода на более ранних стадиях конвейера
Конфликты управления

## Slide 95
Конвейер до разрешения конфликтов управления

## Slide 96
Конфликты управления

## Slide 97
Приводит к новому конфликту данных на стадии Декодирования
Ранняя проверка условия перехода

## Slide 98
Ранняя проверка условия перехода
Инструкцию загруженную в конвейер после beq не обязательно удалять в случае выполнения перехода. Можно ввести условие, что инструкция следующая за переходом (условным или безусловным) выполняется всегда. Такое допущение называется branch delay slot.

## Slide 99
Устранение конфликтов управления и данных

## Slide 100
Логика управления передачей данных между стадиями конвейера (Forwarding logic):
ForwardAD = (rsD !=0) AND (rsD == WriteRegM) AND RegWriteM
ForwardBD = (rtD !=0) AND (rtD == WriteRegM) AND RegWriteM
Логика останова конвейера (Stalling logic):
branchstall = BranchD AND RegWriteE AND
(WriteRegE == rsD OR WriteRegE == rtD)
OR
BranchD AND MemtoRegM AND
(WriteRegM == rsD OR WriteRegM == rtD)
StallF = StallD = FlushE = lwstall OR branchstall
Логика устранения конфликтов

## Slide 101
Мы можем попробовать оценить на сколько вероятно выполнение условного перехода и использовать наиболее вероятный результат
  Например, в циклах наиболее вероятно выполнение условных переходов назад (переходы на начало итерации цикла скорее выполняются, чем нет)
  Для улучшения предсказания переходов можно использовать результаты предыдущих предсказаний (например, если три прошлых раза мы переходили назад, то скорее всего это цикл и в следующий раз условный переход назад тоже состоится)
Хорошее предсказание уменьшает количество сбросов стадий конвейера
Предсказание переходов

## Slide 102
Тестовый набор SPECINT2000 содержит :
  25% инструкций lw
  10% инструкций sw
  11% условных переходов
  2% безусловных переходов
  52% инструкций R-типа
Предположим:
  40% считываний из памяти используются следующей инструкцией
  25% переходов предсказываются неверно
  Все переходы удаляют следующую инструкцию из конвейера
Каков средний CPI?
Оценим производительность конвейерного процессора

## Slide 103
Тестовый набор SPECINT2000 содержит :
  25% инструкций lw
  10% инструкций sw
  11% условных переходов
  2% безусловных переходов
  52% инструкций R-типа
Предположим:
  40% считываний из памяти используются следующей инструкцией
  25% переходов предсказываются неверно
  Все переходы удаляют следующую инструкцию из конвейера
Каков средний CPI?
  Для lw/beq CPI = 1 если нет останова, 2 в случае останова
  CPIlw = 1(0.6) + 2(0.4) = 1.4
  CPIbeq = 1(0.75) + 2(0.25) = 1.25
  Средний CPI = (0.25)(1.4) + (0.1)(1) + (0.11)(1.25) + (0.02)(2) + (0.52)(1)
  = 1.15
Оценим производительность конвейерного процессора

## Slide 104
Задержка самой длинной цепи комбинационной логики конвейерного процессора:
Tc = max {
tpcq + tmem + tsetup
2(tRFread + tmux + teq + tAND + tmux + tsetup )
tpcq + tmux + tmux + tALU + tsetup
tpcq + tmemwrite + tsetup
2(tpcq + tmux + tRFwrite) }
Оценим производительность конвейерного процессора

## Slide 105
Параметр | Обозначение | Задержка (пс)
Время записи в регистр | tpcq_PC | 30
Время предустановки регистра | tsetup | 20
Задержка мультиплексора | tmux | 25
Задержка АЛУ | tALU | 200
Задержка считывания из памяти | tmem | 250
Задержка считывания из рег. файла | tRFread | 150
Время предустановки рег. файла | tRFsetup | 20
Задержка компаратора | teq | 40
Задержка элемента И | tAND | 15
Задержка записи в память | Tmemwrite | 220
Задержка записи в рег. файл | tRFwrite | 100 ps
Tc = 2(tRFread + tmux + teq + tAND + tmux + tsetup )
= 2[150 + 25 + 40 + 15 + 25 + 20] ps = 550 пс
Оценим производительность конвейерного процессора

## Slide 106
Предположим, в программе 100 миллиардов инструкций
Время выполнения = (# инструкции) × CPI × Tc
= (100 × 109)(1.15)(550 × 10-12)
= 63 секунды
Оценим производительность конвейерного процессора

## Slide 107
Микроархитектура | Время выполнения (секунды) | Прирост производительности
Однотактная | 92.5 | 1
Многотактная | 133 | 0.70
Конвейерная | 63 | 1.47
Сравнение производительности

## Slide 108
Повторение: Исключения
Исключение (англ.: exception) – незапланированный вызов функции-обработчика исключения (exception handler)
Исключения бывают:
  Аппаратные (например, нажатие клавиши на клавиатуре). Такие исключения называют прерываниями (англ.: interrupt).
  Программные (например, неизвестная инструкция, деление на ноль). Такие исключения называют ловушками (англ.: trap).
При возникновении исключения процессор:
  Записывает в специальный регистр код причины исключения
  Сохраняет значение счетчика команд (PC) на момент возникновения исключения (адрес инструкции вызвавшей искл.)
  Делает переход в функцию-обработчик исключения по адресу 0x80000180
  После выполнения обработчика исключения возвращает управление прерванной программе, делая переход по ранее сохраненному адресу

## Slide 109
Пример исключения

## Slide 110
Отдельные регистры. Не входят в регистровый файл
  Cause
    Содержит код причины исключения
    Регистр 13 Сопроцессора 0
  EPC (Exception PC)
    Содержит значение счетчика команд (PC) на момент возникновения исключения
    Регистр 14 Сопроцессора 0
Инструкция считывания регистра Сопроцессора 0 в регистр общего назначения
  mfc0 $t0, Cause
  Копирует содержимое Cause в регистр $t0
Регистры обработки исключений

## Slide 111
Добавим в многотактный MIPS процессор возможность обработки последних двух типов исключений
Коды причин исключений
Исключение | Код причины
Аппаратное прерывание | 0x00000000
Системный вызов | 0x00000020
Точка останова / Деление на 0 | 0x00000024
Неизвестная инструкция | 0x00000028
Арифметическое переполнение | 0x00000030

## Slide 112
Аппаратура исключений: EPC & Cause

## Slide 113
Исключения в управляющем автомате

## Slide 114
Аппаратура исключений: mfc0

## Slide 115
Длинные конвейеры
Динамическое предсказание переходов
Суперскалярные процессоры
Процессоры с внеочередным выполнением инструкций
Переименование регистров
SIMD
Многопоточность
Многопроцессорность
Улучшения микроархитектуры

## Slide 116
Содержат 10-20 стадий
Количество стадий ограничивается:
  Конфликтами конвейера
  Энергопотреблением
  Стоимостью
  Увеличением задержки тактового сигнала
Длинные конвейеры

## Slide 117
У идеального конвейерного процессора: CPI = 1
Неверное предсказание переходов увеличивает CPI
Статическое предсказание переходов:
  Проверяем направление перехода (вперед или назад)
  Если переход назад, считаем, что он будет выполнен
  Иначе, считаем, что переход не будет выполнен
Динамическое предсказание переходов:
  Процессор содержит таблицу с последними несколькими сотнями (или тысячами) инструкций условного перехода. Эту таблица иногда называют буфером целевых адресов ветвлений (branch target buffer). Она содержит адреса переходов и информацию о том, был ли переход выполнен.
Предсказание переходов

## Slide 118
add $s1, $0, $0 # sum = 0
add $s0, $0, $0 # i = 0
addi $t0, $0, 10 # $t0 = 10
for:
beq $s0, $t0, done # if i == 10, branch
add $s1, $s1, $s0 # sum = sum + i
addi $s0, $s0, 1 # increment i
j for
done:
Пример предсказания переходов

## Slide 119
Запоминает, был ли переход выполнен в прошлый раз, и предсказывает, что в следующий раз произойдет то же самое
Ошибается дважды: для первого и последнего условных переходов цикла (на первой и последней итерации)
Однобитный динамический предсказатель переходов

## Slide 120
Дает неверное предсказание только для последнего условного перехода цикла (на последней итерации)
Двухбитный динамический предсказатель переходов

## Slide 121
Позволяет одновременно считывать и выполнять несколько инструкций за счет дублирования функциональных блоков
Как будто в процессоре одновременно функционирует несколько конвейеров
Зависимости между инструкциями значительно усложняют их одновременное выполнение
Суперскалярный процессор

## Slide 122
lw $t0, 40($s0)
add $t1, $t0, $s1
sub $t0, $s2, $s3 Идеальный IPC: 2
and $t2, $s4, $t0 Реальный IPC: 2
or $t3, $s5, $s6
sw $s7, 80($t3)
Пример суперскалярности

## Slide 123
lw $t0, 40($s0)
add $t1, $t0, $s1
sub $t0, $s2, $s3 Идеальный IPC: 2
and $t2, $s4, $t0 Реальный IPC: 6/5 = 1.17
or $t3, $s5, $s6
sw $s7, 80($t3)
Суперскалярность с зависимостями

## Slide 124
Процессор заранее просматривает наперед большое количество инструкций, находит независимые друг от друга инструкции и запускает их на одновременное выполнение
Инструкции могут выполняться не в том порядке, в котором они расположены в программе
Процессор следит за тем, чтобы внеочередное выполнение не нарушало алгоритм работы программы
Зависимости:
  RAW (read after write, чтение после записи): предыдущая инструкция записывает, следующая считывает регистр
  WAR (write after read, запись после чтения): предыдущая инструкция считывает регистр, следующая инструкция записывает этот регистр
  WAW (write after write, запись после записи): инструкция пытается писать в регистр после того, как в него уже записала следующая по ходу программы инструкция
Внеочередное выполнение инструкций

## Slide 125
Параллелизм на уровне инструкций (Instruction level parallelism, ILP): число инструкций, которые могут выполнятся одновременно (обычно < 3)
Таблица готовности (Scoreboard): таблица, хранящая информацию про:
  Инструкции ожидающие выполнения
  Доступные функциональные блоки (АЛУ, порты памяти и т.д.)
  Зависимости между инструкциями
Внеочередное выполнение инструкций

## Slide 126
lw $t0, 40($s0)
add $t1, $t0, $s1
sub $t0, $s2, $s3 Идеальный IPC: 2
and $t2, $s4, $t0 Реальный IPC: 6/4 = 1.5
or $t3, $s5, $s6
sw $s7, 80($t3)
Пример внеочередного выполнения

## Slide 127
lw $t0, 40($s0)
add $t1, $t0, $s1
sub $t0, $s2, $s3 Идеальный IPC: 2
and $t2, $s4, $t0 Реальный IPC: 6/3 = 2
or $t3, $s5, $s6
sw $s7, 80($t3)
Переименование регистров

## Slide 128
Одиночный поток команд, множественный поток данных (Single Instruction Multiple Data, SIMD)
  Одна инструкция обрабатывает множество блоков данных одновременно (например, параллельно суммирует несколько пар чисел)
  Часто используется в компьютерной графике
  Выполняется арифметическая операция над несколькими небольшими независимыми блоками данных (пакованная арифметика)
Например, в 32-разрядном сумматоре можно одновременно суммировать 4-ре пары 8-битных операндов
SIMD

## Slide 129
Многопоточность
  Например, в текстовом редакторе один поток может отвечать за обработку вводимых с клавиатуры символов и набор текста, другой поток “одновременно” выполнять проверку правописания, третий поток может при этом выводить текст на печать
Мультипроцессорность
  Несколько отдельных процессоров внутри одного чипа
Многопоточность и мультипроцессорность

## Slide 130
Процесс: программа, которая выполняется на компьютере
  Несколько процессов могут выполняться одновременно, например: веб серфинг, прослушивание музыки, написание статьи в текстовом редакторе
Поток: часть процесса (программы)
  Процесс может содержать несколько потоков, например текстовый редактор может содержать потоки для набора текста, проверки орфографии, печати
Потоки: Определения

## Slide 131
В каждый момент времени выполняется один поток
Когда выполнение потока блокируется (например, поток ожидает данные из медленной внешней памяти):
  Архитектурное состояние потока сохраняется
  Архитектурное состояние следующего потока загружается в процессор и поток запускается на выполнение
  Такая процедура называется переключением контекста
До тех пор, пока процессор переключается между потоками достаточно быстро, пользователю кажется, что все потоки выполняются одновременно.
Потоки в обычном процессоре

## Slide 132
У многопоточного процессора есть несколько копий архитектурного состояния
Несколько потоков могут быть активны одновременно:
  Когда выполнение одного потока блокируется, сразу же запускается выполнение другого потока на имеющихся функциональных блоках
  Если один поток не использует все функциональные блоки процессора, их использует другой поток
Многопоточность не влияет на параллелизм на уровне инструкций (ILP) отдельного потока, но увеличивает общую производительность вычислений
Intel называет такую технологию “hyperthreading”
Многопоточность

## Slide 133
Многопроцессорная система (multiprocessor system), или просто мультипроцессор, состоит из нескольких процессоров и аппаратуры для соединения их между собой
Типы:
  Гомогенная (симметричная) многопроцессорность: несколько одинаковых процессоров подключены к общей памяти
  Гетерогенная (асимметричная) многопроцессорность: разные типы процессорных ядер используются для задач разных типов (например, в мобильном телефоне для вычислений используется обычный процессор, а для обработки аудио/видео – специализированное DSP ядро)
  Кластеры: каждое ядро имеет свою собственную память
Многопроцессорность

## Slide 134
Patterson & Hennessy’s: Computer Architecture: A Quantitative Approach
Conferences:
  www.cs.wisc.edu/~arch/www/
  ISCA (International Symposium on Computer Architecture)
  HPCA (International Symposium on High Performance Computer Architecture)
Дополнительные ресурсы