## Slide 1
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Глава 8
Дэвид Мани Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Глава 8 :: Темы
Введение
Анализ производительности
систем памяти
Кэш-память
Виртуальная память
Ввод-вывод, отображённый
в память
Резюме

## Slide 5
Производительность компьютера зависит от:
  Производительности процессора
  Производительности подсистемы памяти
Интерфейс памяти
Введение

## Slide 6
В предыдущих главах, предполагалось, что доступ к памяти осуществляется за 1 такт, но это не было верным уже с 1980-х годов
Разрыв между процессором и памятью

## Slide 7
Сделать подсистему памяти такой же быстрой, как процессор
Использовать иерархию
памяти
Идеальная память:
  Быстрая
  Дешёвая (недорогая)
  Большая (ёмкая)
Можно выбрать только два!
Проблема подсистемы памяти

## Slide 8
Иерархия памяти

## Slide 9
Используйте локальность для того, чтобы сделать доступ к памяти более быстрым
Временная локальность:
  Локальность во времени
  Если данные использовались недавно, то вероятно они скоро понадобятся снова
  Как это использовать: держать недавно использованные данные на более высоких уровнях иерархии памяти
Пространственная локальность:
  Локальность в пространстве
  Если данные использовались недавно, то вероятно скоро понадобятся данные поблизости
  Как это использовать: при доступе к данным переносить также близлежащие данные на более высокие уровни иерархии памяти
Локальность

## Slide 10
Попадания: данные найдены на этом уровне иерархии памяти
Промахи: данные не найдены на этом уровне иерархии памяти (нужно перейти на следующий уровень)
Процент попаданий = количество попаданий / количество доступов к памяти = 1 – процент промахов
Процент промахов = количество промахов / количество доступов к памяти = 1 – процент попаданий
Среднее время доступа (англ. Average memory access time, AMAT): среднее время, которое процессор тратит на доступ к памяти
AMAT = tcache + MRcache[tMM + MRMM(tVM)]
Производительность памяти

## Slide 11
Программа имеет 2000 операций загрузки и сохранения
1250 из них нашли данные в кэш-памяти
Остальные данные находятся на других уровнях иерархии памяти
Чему равен процент промахов и попаданий в кэш-память?
Пример производительности памяти 1

## Slide 12
Программа имеет 2000 операций загрузки и сохранения
1250 из них нашли данные в кэш-памяти
Остальные данные находятся на других уровнях иерархии памяти
Чему равен процент промахов и попаданий в кэш-память?
Процент попаданий = 1250/2000 = 0.625
Процент промахов = 750/2000 = 0.375 = 1 – процент попаданий
Пример производительности памяти 1

## Slide 13
Предположим, что процессор имеет 2уровня иерархии: кэш-память и оперативную память
tcache = 1 цикл, tMM = 100 циклов
Чему равно среднее время доступа для программы из примера 1?
Пример производительности памяти 2

## Slide 14
Предположим, что процессор имеет 2уровня иерархии: кэш-память и оперативную память
tcache = 1 цикл, tMM = 100 циклов
Чему равно среднее время доступа для программы из примера 1?
AMAT = tcache + MRcache(tMM)
= [1 + 0.375(100)] циклов
= 38.5 циклов
Пример производительности памяти 2

## Slide 15
Закон Амдала: усилия, потраченные на улучшение производительности подсистемы, оправдываются только тогда, когда она оказывает значительное влияние на общую производительность системы
Основал 3 компании, одну из которых назвал Amdahl Corporation в 1970 году
Джин Амдал, 1922-2015

## Slide 16
Наивысший уровень в иерархии памяти
Быстрая (обычно время доступа 1такт)
В идеале предоставляет бόльшую часть данных процессору
Обычно содержит последние использованные данные
Кэш-память

## Slide 17
Какие данные хранятся в кэш-памяти?
Как найти данные?
Какие данные заместить?
Сосредоточьтесь на загрузке данных, а сохранение производите по тем же принципам
Вопросы проектирования кэш-памяти

## Slide 18
В идеале, процессор предугадывает какие данные потребуются и помещает их в кэш
Но невозможно предсказать будущее
Используйте прошлое, чтобы предсказать будущее – временную и пространственную локальность
  Временная локальность: копировать часто используемые данные в кэш-память
  Пространственная локальность: копировать также рядом лежащие данные в кэш-память
Какие данные хранятся в кэш-памяти?

## Slide 19
Ёмкость (C):
  количество байт данных, которое может поместиться в кэш-памяти
Размер строк (b):
  количество байт данных, заносимое в кэш-память одновременно
Количество строк (B = C/b):
  количество строк в кэш-памяти: B = C/b
Степень ассоциативности (N):
  количество строк в наборе
Количество наборов (S = B/N):
  каждый адрес памяти отображается только в один набор кэша
Терминология кэш-памяти

## Slide 20
Кэш-память состоит из S наборов
Каждый адрес памяти отображается только в один набор кэша
По количеству строк в наборе кэш делиться на:
  Прямого отображения: 1 строка в наборе
  Наборно-ассоциативный кэш с N секциями: N строк в наборе
  Полностью ассоциативный: все строки кэш-памяти в одном наборе
Как данные найти?

## Slide 21
C = 8 слов (ёмкость)
b = 1 слово (размер строки)
Тогда, B = 8 (количество строк)
Нелепо небольшой, но иллюстрирует организацию
Пример параметров кэш-памяти

## Slide 22
Кэш прямого отображения

## Slide 23
Аппаратная реализация кэша прямого отображения

## Slide 24
# MIPS код
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0xC($0)
lw $t3, 0x8($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = ?
Производительность кэша прямого отображения

## Slide 25
# MIPS код
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0xC($0)
lw $t3, 0x8($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = 3/15
= 20%
Временная локальность
Обязательные промахи
Производительность кэша прямого отображения

## Slide 26
# MIPS код
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0x24($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = ?
Кэш прямого отображения: Конфликты

## Slide 27
# MIPS код
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0x24($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = 10/10
= 100%
Промахи из-за конфликтов
Кэш прямого отображения: Конфликты

## Slide 28
Наборно-ассоциативный кэш с N секциями

## Slide 29
# MIPS код
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0x24($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = ?
Производительность наборно-ассоциативного кэша с N секциями

## Slide 30
# MIPS код
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0x24($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = 2/10
= 20%
Ассоциативность уменьшает количество промахов из-за конфликтов
Производительность наборно-ассоциативного кэша с N секциями

## Slide 31
Уменьшает количество конфликтов из-за промахов
Построение крайне затратное
Полностью ассоциативный кэш

## Slide 32
Увеличение размера строки:
  Размер строки, b = 4 слова
  C = 8 слов
  Прямое отображение (1 строка на набор)
  Количество строк, B = 2 (C/b = 8/4 = 2)
Пространственная локальность?

## Slide 33
Кэш с бόльшим размером строки

## Slide 34
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0xC($0)
lw $t3, 0x8($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = ?
Производительность кэша прямого отображения

## Slide 35
addi $t0, $0, 5
loop: beq $t0, $0, done
lw $t1, 0x4($0)
lw $t2, 0xC($0)
lw $t3, 0x8($0)
addi $t0, $t0, -1
j loop
done:
Процент промахов = 1/15
= 6.67%
Строки с бόльшим размером уменьшают обязательные промахи с помощью пространственной локальности
Производительность кэша прямого отображения

## Slide 36
Ёмкость: C
Размер строки: b
Количество строк в кэш-памяти: B = C/b
Количество строк в наборе: N
Количество наборов: S = B/N
Способ организации | Количество секций (N) | Количество наборов (S = B/N)
Прямого отображения | 1 | B
Наборно-ассоциативный | 1 < N < B | B / N
Полностью ассоциативный | B | 1
Резюме организации кэш-памяти

## Slide 37
Кэш слишком мал, чтобы вместить сразу все данные, представляющие интерес
Если кэш заполнен: программа получает доступ к данным X и вытесняет данные Y
Промахи из-за недостаточной ёмкости возникают, когда снова будут необходимы данные Y
Как выбрать такие данные Y, чтобы свести к минимуму вероятность необходимости в них снова?
Замена редко используемых данных (англ. Least recently used, LRU): вытеснение той строки, которая дольше всего не использовалась
Промахи из-за недостаточной ёмкости

## Slide 38
Неизбежные: при первом доступе к данным
Из-за недостаточной ёмкости: кэш слишком мал, чтобы вместить сразу все данные, представляющие интерес
Из-за конфликтов: данные отображаются в один и тот же набор кэша
Цена промахов: время, необходимое для извлечения строки из более низкого уровня иерархии
Типы промахов

## Slide 39
# MIPS код
lw $t0, 0x04($0)
lw $t1, 0x24($0)
lw $t2, 0x54($0)
Замещение LRU

## Slide 40
# MIPS код
lw $t0, 0x04($0)
lw $t1, 0x24($0)
lw $t2, 0x54($0)
Замещение LRU

## Slide 41
Какие данные хранить в кэш-памяти?
  Недавно использованные данные (временная локальность)
  Рядом лежащие данные (пространственная локальность)
Как найти данные?
  Набор определяется адресом данных
  Слово внутри строки также определяется адресом
  В ассоциативном кэше данные могут находиться в одной из нескольких секций
  Какие данные заместить?
  Замещать те секции данных в наборе, которые дольше не использовались
Резюме кэш-памяти

## Slide 42
Больший размер кэша уменьшает количество промахов из-за недостаточной ёмкости
Бόльшая ассоциативность уменьшает количество промахов из-за конфликтов
Adapted from Patterson & Hennessy, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 2011
Динамика процента промахов

## Slide 43
Бόльшие размеры строк уменьшают количество обязательных промахов
Бόльшие размеры строк увеличивают количество промахов из-за конфликтов
Динамика процента промахов

## Slide 44
Кэши большего размера имеют меньший процент промахов, но более длительное время доступа
Спроецируйте идею иерархии памяти на несколько уровней кэшей
Уровень 1 (L1): маленький и быстрый (например 16 KB, 1 такт)
Уровень 2 (L2): больший и медленный (например 256 KB, 2-6 циклов)
Большинство современных компьютеров имеют кэши L1, L2 и L3
Многоуровневые кэши

## Slide 45
Intel Pentium III

## Slide 46
Даёт иллюзию большего размера памяти
Оперативная память (DRAM) выступает в качестве кэша для жесткого диска
Виртуальная память

## Slide 47
Физическая память: DRAM (оперативная память)
Виртуальная память: жёсткий диск
  медленная, большая, дешёвая
Иерархия памяти

## Slide 48
Поиск правильного положения занимает миллисекунды
Жёсткий диск

## Slide 49
Виртуальные адреса
  Программы используют виртуальные адреса
  Всё виртуальное адресное пространство хранится на жёстком диске
  Подмножество виртуальных адресов данных хранится в DRAM
  ЦП транслирует виртуальные адреса в физические адреса (DRAMадреса)
  Данные, не помещающиеся в DRAM, выгружаются на жёсткий диск
Зашита памяти
  Каждая программа имеет своё виртуальное адресное пространство, отображаемое в физическое
  Две программы могут использовать тот же виртуальный адрес для различных данных
  Программы не должны знать, как работают другие программы
  Одна программа (или вирус) не может повредить память, используемую другой программой
Виртуальная память

## Slide 50
Кэш | Виртуальная память
Строка | Страница
Размер строки | Размер страницы
Смещение относительно начала строки | Смещение относительно начала страницы
Промах | Страничная ошибка
Тег | Номер виртуальной страницы
Физическая память выступает в качестве кэша виртуальной памяти
Аналогия между виртуальной памятью и кэшем

## Slide 51
Размер страницы: количество памяти, переносимое с жесткого диска в DRAM одновременно
Трансляция адреса: определение физического адреса по виртуальному
Таблица страниц: таблица поиска, используемая для трансляции виртуальных адресов в физические
Терминология виртуальной памяти

## Slide 52
Большинство доступов осуществляется в физическую память
Но программы имеют большую ёмкость виртуальной памяти
Виртуальные и физические адреса

## Slide 53
Трансляция адреса

## Slide 54
Система:
  Размер виртуальной памяти: 2 ГБ = 231 байт
  Размер физической памяти: 128 МБ = 227байт
  Размер страницы: 4 КБ = 212 байт
Пример виртуальной памяти

## Slide 55
Система:
  Размер виртуальной памяти: 2 ГБ = 231 байт
  Размер физической памяти: 128 МБ = 227 байт
  Размер страницы: 4 КБ = 212 байт
Организация:
  Виртуальный адрес: 31 бит
  Физический адрес: 27 бит
  Смещение относительно начала страницы: 12 бит
  Номеров виртуальных страниц (англ. virtual page number, VPN) = 231/212 = 219 (VPN = 19 бит)
  Номеров физических страниц (англ. physical page number, PPN) = 227/212 = 215 (PPN = 15 бит)
Пример виртуальной памяти

## Slide 56
19-битный номер виртуальной страницы
15-битный номер физической страницы
Пример виртуальной памяти

## Slide 57
Пример виртуальной памяти
Каков физический адрес виртуального адреса 0x247C?

## Slide 58
Пример виртуальной памяти
Каков физический адрес виртуального адреса 0x247C?
  VPN = 0x2
  VPN 0x2 отображается в PPN 0x7FFF
  12-битное смещение от начала страницы: 0x47C
  Физический адрес = 0x7FFF47C

## Slide 59
Таблица страниц
  Содержит запись для каждой виртуальной страницы
  Запись содержит:
    Бит достоверности: 1 если страница находится в физической памяти
    Номер физической страницы: расположение страницы
Как провести трансляцию?

## Slide 60
VPN является индексом в таблице страниц
Пример таблицы страниц

## Slide 61
Каков физический адрес виртуального адреса 0x5F20?
Первый пример таблицы страниц

## Slide 62
Каков физический адрес виртуального адреса 0x5F20?
  VPN = 5
  Запись с № 5 в таблице страниц VPN 5 => физическая страница 1
  Физический адрес: 0x1F20
Первый пример таблицы страниц

## Slide 63
Каков физический адрес виртуального адреса 0x73E0?
Второй пример таблицы страниц

## Slide 64
Каков физический адрес виртуального адреса 0x73E0?
  VPN = 7
  Запись 7 является недостоверной
  Виртуальная страница должна быть загружена в физическую память с диска
Второй пример таблицы страниц

## Slide 65
Таблица страниц большая
  как правило, находится в физической памяти
  Загрузка/сохранение требуют два доступа к оперативной памяти:
  Один для трансляции (чтение из таблицы страниц)
  Один для доступа к данным (после трансляции)
Уменьшает производительность памяти в2раза
  Если мы не станем умнее…
Проблемы таблицы страниц

## Slide 66
Небольшой кэш самых последних трансляций
Снижение количества доступов к памяти для большинства загрузок/сохранений с 2 до 1
Буфер ассоциативной трансляции (TLB)

## Slide 67
Доступ к таблице страниц: большая пространственная локальность
  Большой размер страницы: идущие друг за другом загрузки/сохранения имеют большую вероятность доступа к одной и той же странице
TLB
  Маленький: доступ < 1 такта
  Обычно содержит 16 – 512 записей
  Полностью ассоциативный
  Обычно процент попадания > 99 %
  Снижение количества доступов к памяти для большинства загрузок/сохранений с 2 до 1
TLB

## Slide 68
Пример 2 – запись TLB

## Slide 69
Множество процессов (программ) работают одновременно
Каждый процесс имеет свою собственную таблицу страниц
Каждый процесс может использовать всё виртуальное адресное пространство
Процесс может получить доступ только к физической странице, отображённой в его таблице страниц
Защита памяти

## Slide 70
Виртуальная память увеличивает пропускную способность
Подмножество виртуальных страниц хранится в физической памяти
Таблица страниц отображает виртуальные страницы в физические – трансляция адресов
TLB повышает скорость трансляции адресов
Наличие различных таблиц страниц для различных программ обеспечивает защиту памяти
Резюме виртуальной памяти

## Slide 71
Процессор получает доступ к устройствам ввода-вывода так же, как и к памяти (например к клавиатурам, мониторам, принтерам)
Каждому устройству ввода-вывода присваивается один или более адресов
Когда этот адрес обнаруживается, то данные считываются/записываются в устройство ввода-вывода, а не в память
Часть адресного пространства отводится устройствам ввода-вывода
Ввод-вывод, отображённый в память

## Slide 72
Дешифратор адреса:
  Смотрит на адрес для того, чтобы определить – какое устройство или память связывается с процессором
  Регистры ввода-вывода:
  Содержат значения, записываемые в устройство ввода-вывода
  Мультиплексор чтения данных:
  Осуществляет выбор между памятью или устройствами ввода-вывода и устанавливает их в качестве источника данных, передаваемых процессору
Аппаратная реализация ввода-вывода, отображённого в память

## Slide 73
Интерфейс памяти

## Slide 74
Аппаратная реализация ввода-вывода, отображённого в память

## Slide 75
Предположим, что устройству ввода‑вывода1 присваивается адрес 0xFFFFFFF4
  Запишите значение 42 в устройство ввода‑вывода 1
  Прочтите значение из устройства ввода‑вывода 1 и поместите его в $t3
Код ввода-вывода, отображённого в память

## Slide 76
Запишите значение 42 в устройство ввода-вывода 1 (0xFFFFFFF4)
  addi $t0, $0, 42
  sw $t0, 0xFFF4($0)
Код ввода-вывода, отображённого в память

## Slide 77
Прочтите значение из устройства ввода-вывода 1 и поместите его в $t3
  lw $t3, 0xFFF4($0)
Код ввода-вывода, отображённого в память

## Slide 78
Встроенные подсистемы ввода-вывода
  Тостеры, светодиоды и т. д.
Подсистемы ввода-вывода персональных компьютеров
Подсистема ввода-вывода

## Slide 79
Пример микроконтроллера: PIC32
  микроконтроллер
  32-битный MIPS процессор
  низкоуровневая периферия включает:
    последовательные порты
    таймеры
    аналого-цифровые преобразователи
Встроенные подсистемы ввода-вывода

## Slide 80
// C код
#include <p3xxxx.h>
int main(void) {
int switches;
TRISD = 0xFF00; // RD[7:0] outputs
// RD[11:8] inputs
while (1) {
// read & mask switches, RD[11:8]
switches = (PORTD >> 8) & 0xF;
PORTD = switches; // display on LEDs
}
}
Цифровой ввод-вывод

## Slide 81
Пример последовательных протоколов
  последовательный периферийный интерфейс (англ. Serial Peripheral Interface, SPI)
  универсальный асинхронный приемопередатчик (англ. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, UART)
  а также: I2C, USB, Ethernet и т. д.
Последовательный ввод-вывод

## Slide 82
SPI: последовательный периферийный интерфейс
Ведущее устройство (master) инициирует установку связи с ведомым устройством (slave) посредством генерации импульсов на пин SCK
Ведущее устройство посылает данные на пин SDO (Serial Data Out – последовательный выход данных) ведомому устройству, начиная со старшего бита
Ведомое устройство может послать данные (на пин SDI) ведущему устройству, начиная со старшего бита

## Slide 83
UART: универсальный асинхронный приемопередатчик
Параметры:
  Стартовый бит (0), 7-8 бит данных, бит чётности (опционален), 1 и более стоповых битов (1)
  Скорость передачи данных: 300, 1200, 2400, 9600, …115200 бод
Линия простаивает при высоком логическом уровне(1)
Обычные параметры:
  8 бит данных, без контроля чётности, 1 стоповый бит, 9600 бод

## Slide 84
// Create specified ms/us of delay using built-in timer
#include <P32xxxx.h>
void delaymicros(int micros) {
if (micros > 1000) { // avoid timer overflow
delaymicros(1000);
delaymicros(micros-1000);
}
else if (micros > 6){
TMR1 = 0; // reset timer to 0
T1CONbits.ON = 1; // turn timer on
PR1 = (micros-6)*20; // 20 clocks per microsecond
// Function has overhead of ~6 us
IFS0bits.T1IF = 0; // clear overflow flag
while (!IFS0bits.T1IF); // wait until overflow flag set
}
}
void delaymillis(int millis) { while (millis--) delaymicros(1000); // repeatedly delay 1 ms
} // until done
Таймеры

## Slide 85
  Необходим для взаимодействия с внешним миром
  Аналоговый ввод: аналого-цифровое преобразование
  Часто включено в микроконтроллер
  N битовое: преобразует входной аналоговый сигнал отVref--Vref+ до 0-2N-1
Аналоговый вывод:
  Цифро-аналоговое преобразование
    Обычно требует внешний чип (например AD558 или LTC1257)
    N-битовое: преобразует цифровой сигнал от 0-2N-1 до Vref--Vref+
  Широтно-импульсная модуляция
Аналоговый ввод-вывод

## Slide 86
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Среднее значение пропорционально коэффициенту заполнения
Добавить фильтр верхних частот на выходе для установки среднего значения

## Slide 87
Другие внешние устройства микроконтроллера
Примеры
  Символьный ЖК-дисплей
  VGA монитор
  Беспроводная связь Bluetooth
  Двигатели

## Slide 88
Подсистема ввода-вывода персональных компьютеров
Универсальная последовательная шина (англ. Universal Serial Bus, USB)
  USB 1.0 был выпущен в 1996 году
  стандартизация кабелей/программного обеспечения для внешних устройств
Шина связи периферийных устройств (англ. Peripheral Component Interconnect, PCI)/PCI Express (PCIe)
  Разработана Intel, стала широко распространена с 1994 года
  32-битная параллельная шина
  используется для карт расширения (например: звуковые карты, видеокарты и т. д.)
Память с удвоенной скоростью передачи данных (англ.double-data rate memory, DDR)

## Slide 89
Подсистема ввода-вывода персональных компьютеров
Протокол управления передачей (англ.Transmission Control Protocol, TCP) и межсетевой протокол (англ. Internet Protocol, IP)
  Физическое соединение: Ethernet-кабель или Wi-Fi
SATA – интерфейс жесткого диска
Подключение к ПК (датчики, приводы, микроконтроллеры и т. д.)
  Системы сбора данных (англ. Data Acquisition Systems, DAQs)
  USB-подключение