## Slide 1
Глава 5
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Глава 5 :: Темы
Введение
Арифметические схемы
Представление чисел
Последовательностные функциональные блоки
Матрицы памяти
Матрицы логических элементов

## Slide 5
Цифровые функциональные блоки:
  Логические элементы, мультиплексоры, декодеры, регистры, схемы арифметики, счетчики, матрицы памяти и матрицы логических элементов
  Функциональные блоки демонстрируют принципы иерархичности, модульности и регулярности проектируемых систем
  Иерархия более простых компонентов
  Строго определенные интерфейсы и функции
  Регулярная структура легко масштабируется в системы различных размеров
  Подобные функциональные блоки будут использованы в главе 7 для проектирования микропроцессора
Введение

## Slide 6
Одноразрядный сумматор. 1

## Slide 7
Одноразрядный сумматор. 2

## Slide 8
Одноразрядный сумматор. 3

## Slide 9
Типы распространения переносов:
  Последовательный (медленный)
  Ускоренный групповой (быстрый)
  Префиксный (самый быстрый)
Два последних типа используются для многоразрядных сумматоров, но их реализация требует дополнительных аппаратных затрат
Условное обозначение
Многоразрядные сумматоры

## Slide 10
Цепь одноразрядных сумматоров
Перенос проходит через всю цепочку
Недостаток: медленное суммирование
Сумматор с последовательным переносом

## Slide 11
Задержка сумматора складывается из задержек разрядов в каждом звене:
tripple = NtFA
где tFA – задержка одного полного сумматора
Сумматор с последовательным переносом

## Slide 12
Определить значение переноса (Cout) в каждом блоке k-разрядного сумматора, используя сигналы generate и propagate
Некоторые определения:
  Разряд i формирует перенос либо путем его генерирования (generating) либо путем распространения (propagating) переноса со своего соответствующего входа на свой выход
  Генерирование (Gi) и распространение (Pi) сигналов для каждого разряда:
    Разряд i будет генерировать перенос, если Ai и Bi (оба) равны 1.
  Gi = Ai Bi
    Разряд i будет распространять перенос от соответствующего входа к соответствующему выходу, если Ai или Bi равен 1.
  Pi = Ai + Bi
    Перенос разряда i (Ci):
  Ci = Ai Bi + (Ai + Bi )Ci-1 = Gi + Pi Ci-1
Сумматор с ускоренным групповым переносом (СУГП)

## Slide 13
Шаг1: Вычислить Gi и Pi для всех разрядов
Шаг 2: Вычислить G и P для всех k-битовых блоков сумматора
Шаг 3: Перенос Cin распространяется через все k-битовые блоки генерации/распространения
Суммирование с ускоренным групповым переносом

## Slide 14
Пример: 4-разрядные блоки (G3:0 и P3:0) :
  G3:0 = G3 + P3 (G2 + P2 (G1 + P1G0 )
  P3:0 = P3P2 P1P0
В общем случае,
  Gi:j = Gi + Pi (Gi-1 + Pi-1 (Gi-2 + Pi-2Gj )
  Pi:j = PiPi-1 Pi-2Pj
  Ci = Gi:j + Pi:j Ci-1
Сумматор с ускоренным групповым переносом

## Slide 15
32-разрядный сумматор с ускоренным групповым переносом с 4-разрядными блоками

## Slide 16
Для N-разрядного сумматор с ускоренным групповым переносом с k-разрядными блоками:
tCLA = tpg + tpg_block + (N/k – 1)tAND_OR + ktFA
  tpg : задержка генерации всех Pi, Gi
  tpg_block : задержка генерации всех Pi:j, Gi:j
  tAND_OR : задержка тракта вход Cin - выход Cout из элементов И/ИЛИ в k-разрядном блоке сумматор с ускоренным групповым переносом
N-разрядный сумматор с ускоренным групповым переносом практически всегда более быстрый, чем сумматор с последовательным переносом для N > 16
Задержки сумматор с ускоренным групповым переносом

## Slide 17
Вычисляет перенос на входе (Ci-1) для каждого разряда, затем вычисляет сумму:
Si = (Ai Å Bi) Å Ci
Вычисляет G и P для 1-, 2-, 4-, 8-разрядов блоков, до тех пор, пока не станут известны все переносы Gi (входные переносы всех разрядов)
Количество каскадов log2N
Префиксный сумматор

## Slide 18
Перенос на входе либо генерируется для данного разряда либо распространяется от предыдущего.
Разряд -1 соответствует Cin, тогда
  G-1 = Cin, P-1 = 0
Значение переноса на входе разряда i равно значению переноса на выходе разряда i-1:
  Ci-1 = Gi-1:-1
Gi-1:-1: сигнал генерации блока разрядов от i-1 до -1
Выражение для суммы:
  Si = (Ai Å Bi) Å Gi-1:-1
Цель: быстрое вычисление G0:-1, G1:-1, G2:-1, G3:-1, G4:-1, G5:-1, … (называемых префиксами)
Префиксный сумматор

## Slide 19
Сигналы генерации и распространения блока, охватывающего разряды i:j:
  Gi:j = Gi:k + Pi:k Gk-1:j
  Pi:j = Pi:kPk-1:j
Более детально:
  Генерация: блок i:j генерирует перенос, если:
    Старшие разряды (i:k) генерируют перенос или
    Старшие разряды распространяют перенос, сгенерированный в младших разрядах (k-1:j)
  Распространение: блок i:j распространяет перенос, если и старшие и младшие разряды распространяют перенос
Префиксный сумматор

## Slide 20
Схема префиксного сумматора

## Slide 21
tPA = tpg + log2N(tpg_prefix ) + tXOR
  tpg: задержка формирования Pi Gi (элементы И или ИЛИ)
  tpg_prefix: задержка черной префиксной ячейки (элементы И-ИЛИ)
Задержка префиксного сумматора

## Slide 22
Сравнить задержки: 32-разрядный сумматор с последовательным переносом, сумматор с ускоренным групповым переносом, и префиксного сумматора
сумматор с ускоренным групповым переносом содержит 4-разрядные блоки
Задержка 2-входового вентиля = 100 ps; задержка полного сумматора = 300 ps
Сравнение задержек сумматоров

## Slide 23
Сравнить задержки: 32-разрядный сумматор с последовательным переносом, сумматор с ускоренным групповым переносом и префиксный сумматор
сумматор с ускоренным групповым переносом содержит 4-разрядные блоки
Задержка 2-входового вентиля = 100 ps; задержка полного сумматора = 300 ps
tripple = NtFA = 32(300 ps)
= 9.6 ns
tCLA = tpg + tpg_block + (N/k – 1)tAND_OR + ktFA
= [100 + 600 + (7)200 + 4(300)] ps
= 3.3 ns
tPA = tpg + log2N(tpg_prefix ) + tXOR
= [100 + log232(200) + 100] ps
= 1.2 ns
Сравнение задержек сумматоров

## Slide 24
Устройство вычитания

## Slide 25
Компаратор: Сравнение на равенство

## Slide 26
Компаратор: Меньше, чем

## Slide 27
F2:0 | Функция
000 | A & B
001 | A ¦ B
010 | A + B
011 | Не используется
100 | A & ~B
101 | A ¦ ~B
110 | A - B
111 | SLT
Арифметико-логическое устройство (АЛУ)

## Slide 28
F2:0 | Функция
000 | A & B
001 | A ¦ B
010 | A + B
011 | Не используется
100 | A & ~B
101 | A ¦ ~B
110 | A - B
111 | SLT
Схема АЛУ

## Slide 29
Сравнение на «Меньше» (Set Less Than, SLT)
Конфигурирование 32-разрядного АЛУ для операции SLT:
A = 25 и B = 32
Сравнение «Меньше, чем». Пример

## Slide 30
Конфигурирование 32-разрядного АЛУ для операции SLT: A = 25 и B = 32
  A < B, поэтому Y должен быть 32-разрядным представлением 1 (0x00000001)
  F2:0 = 111
    F2 = 1 (сумматор работает как вычитатель): 25 - 32 = -7
    -7 имеет 1 в старшем разряде (S31 = 1)
    F1:0 = 11 мультиплексор выбирает Y = S31 (дополнение нулями) = 0x00000001.
Сравнение «Меньше, чем». Пример

## Slide 31
Логическое устройство сдвига: смещает сдвигаемое значение влево или вправо и заполняет пустые разряды нулями «0»
Пример: 11001 >> 2 =
  Пример 11001 << 2 =
Арифметическое устройство сдвига: при сдвиге влево работает так же, как и логическое, а при сдвиге вправо заполняет пустые разряды значением старшего бита (most significant bit, msb).
  Пример 11001 >>> 2 =
  Пример : 11001 <<< 2 =
Циклический сдвиг: сдвигает биты по кругу, таким образом, что уходящий бит появляется на месте появившегося свободного разряда на другом конце числа
Пример : 11001 ROR 2 =
  Пример : 11001 ROL 2 =
Устройство сдвига (Shifter)

## Slide 32
Логическое устройство сдвига:
  Ex: 11001 >> 2 = 00110
  Ex: 11001 << 2 = 00100
Арифметическое устройство сдвига:
  Ex: 11001 >>> 2 = 11110
  Ex: 11001 <<< 2 = 00100
Циклическое устройство сдвига:
  Ex: 11001 ROR 2 = 01110
  Ex: 11001 ROL 2 = 00111
Устройства сдвига

## Slide 33
Схема устройства сдвига

## Slide 34
A << N = A × 2N
  Пример: 00001 << 2 = 00100 (1 × 22 = 4)
  Пример : 11101 << 2 = 10100 (-3 × 22 = -12)
A >>> N = A ÷ 2N
  Пример : 01000 >>> 2 = 00010 (8 ÷ 22 = 2)
  Пример : 10000 >>> 2 = 11100 (-16 ÷ 22 = -4)
Устройство сдвига как умножитель и делитель

## Slide 35
Частичное произведение, формируемое путем умножения текущего разряда множителя на все разряды множимого
Сдвинутые частичные произведения, суммированные для формирования результата
Устройство умножения

## Slide 36
Умножитель 4 x 4

## Slide 37
Делитель 4 x 4
A/B = Q + R/B
Алгоритм:
R’ = 0
for i = N-1 to 0
R = {R’ << 1. Ai}
D = R - B
if D < 0, Qi=0, R’=R
else Qi=1, R’=D
R’=R

## Slide 38
Числа можно представить с помощью двоичного представления
  Положительные числа
    Беззнаковое двоичное
  Отрицательные числа
    Дополнительный код
    Прямой код
А как же дробные числа?
Системы счисления

## Slide 39
Две основных способа представления:
  Fixed-point: двоичное число с фиксированной точкой
  Floating-point: двоичное число с плавающей точкой – двоичная точка «плавает» между значащими цифрами
Дробные числа

## Slide 40
6.75 содержит 4 разряда целой части и 4 разряда дробной части :
  В определенном месте подразумевается наличие двоичной точки
  Количество разрядов целой и дробной части должно быть определено заранее
Числа с фиксированной точкой

## Slide 41
Представить 7.510 используя 4 целых бита и 4 дробных.
Пример числа с фиксированной точкой

## Slide 42
Представить 7.510 используя 4 целых бита и 4 дробных.
  01111000
Пример числа с фиксированной точкой

## Slide 43
Представление:
  Прямой код (знак/величина)
  Дополнительный код (дополнение до основания системы счисления)
Пример: Представить -7.510 используя 4 целых и 4 дробных бита
  Прямой код:
  Дополнительный код:
Знаковые числа с фиксированной точкой

## Slide 44
Представление:
  Прямой код (знак/величина)
  Дополнительный код (дополнение до основания системы счисления)
Пример: Представить -7.510 используя 4 целых и 4 дробных бита
  Прямой код:
  11111000
  Дополнительный код:
  1. +7.5: 01111000
  2. Инвертировать значения разрядов: 10000111
  3. Добавить 1 к младшему разряду: + 1
  10001000
Знаковые числа с фиксированной точкой

## Slide 45
  Двоичная точка «плавает» между значащими цифрами
Подобно десятичному представлению в экспоненциальном представлении
Например, записать 27310 в экспоненциальном представлении :
  273 = 2.73 × 102
В общем виде, число записывается в экспоненциальном представлении как:
± M × BE
  M = мантисса
  B = основание показательной функции
  E = порядок (экспонента)
  Например, M = 2.73, B = 10, and E = 2
Числа с плавающей точкой

## Slide 46
Пример: представить число 22810 используя 32-битное представление с плавающей точкой
Рассмотрим 3 версии – последняя версия называется IEEE 754 floating-point standard
Числа с плавающей точкой

## Slide 47
Преобразовать десятичное в двоичное (не меняйте местами шаги 1 & 2!):
  22810 = 111001002
Записать число в двоичной системе и экспоненциальном представлении:
  111001002 = 1.110012 × 27
Заполнить каждое поле 32-битное числа с плавающей точкой:
  Знак – положительный, знаковый бит – (0)
  8 разрядов порядка представляют значение 7
  Остальные 23 разряда – мантисса
Представление с плавающей точкой. 1

## Slide 48
Первый разряд мантиссы – всегда 1:
  22810 = 111001002 = 1.11001 × 27
Следовательно, нет необходимости хранить его: неявная ведущая 1
Хранить только дробные разряды мантиссы в 23-разрядном поле
Представление с плавающей точкой. 2

## Slide 49
Смещенный порядок: смещение = 127 (011111112)
  Смещенный порядок = смещение + порядок
  Порядок 7 хранится как:
  127 + 7 = 134 = 0x100001102
32-разрядное (IEEE 754) представление с плавающей точкой числа 22810
в 16-ричном коде: 0x43640000
Представление с плавающей точкой. 3

## Slide 50
Записать число -58.2510 с плавающей точкой (IEEE 754)
Представление с плавающей точкой. Пример

## Slide 51
Записать число -58.2510 с плавающей точкой (IEEE 754)
  58.2510 = 111010.012
Записать в двоичной системе и экспоненциальном представлении:
1.1101001 × 25
Заполнить поля:
  Знаковый разряд: 1 (отрицательный)
  8 разрядов порядка: (127 + 5) = 132 = 100001002
  23 разряда мантиссы: 110 1001 0000 0000 0000 0000
в 16-ричном коде: 0xC2690000
Представление с плавающей точкой. Пример

## Slide 52
Число | Знак | Порядок | Мантисса
0 | X | 00000000 | 00000000000000000000000
∞ | 0 | 11111111 | 00000000000000000000000
- ∞ | 1 | 11111111 | 00000000000000000000000
NaN | X | 11111111 | Не нуль
Плавающая точка: Особые случаи

## Slide 53
Одинарная точность:
  32-разрядное
  1 знаковый разряд, 8 разрядов порядка, 23 разряда мантиссы
  Смещение = 127
Двойная точность:
  64- разрядное
  1 знаковый разряд, 11 разрядов порядка, 52 разряда мантиссы
  Смещение = 1023
Плавающая точка: точность

## Slide 54
Переполнение: число слишком большое для представления
Потеря точности: число слишком маленькое для представления
Режимы округления:
  Вниз – к меньшему
  Вверх – к большему
  К нулю (к меньшему по модулю)
  К ближайшему
Пример: округлить 1.100101 (1.578125) к числу с 3 дробными разрядами
  Вниз: 1.100
  Вверх: 1.101
  К нулю: 1.100
  К ближайшему: 1.101 (1.625 ближе к 1.578125, чем 1.5)
Плавающая точка: округление

## Slide 55
Выделить порядок числа и мантиссу
Присоединить ведущую 1 к мантиссе
Сравнить порядки
Выполнить сдвиг меньшей мантиссы при необходимости
Сложить мантиссы
Нормализовать мантиссы и подобрать порядки при необходимости
Округлить результат
Выполнить сборку порядка и мантиссы обратно в формат с плавающей точкой
Плавающая точка: Суммирование

## Slide 56
Сложить числа с плавающей точкой:
0x3FC00000
0x40500000
Суммирование с плавающей точкой. Пример

## Slide 57
1. Извлечь порядок и мантиссу
Для первого числа (N1): S = 0, E = 127, F = .1
Для второго числа (N2): S = 0, E = 128, F = .101
2. Присоединить ведущую 1 к мантиссе
N1: 1.1
N2: 1.101
Суммирование с плавающей точкой. Пример

## Slide 58
3. Сравнить порядки
127 – 128 = -1, поэтому сдвиг N1 вправо на 1 разряд
4. Сдвиг меньшей мантиссы при необходимости
shift N1’s mantissa: 1.1 >> 1 = 0.11 (× 21)
5. Сложить мантиссы
0.11 × 21
+ 1.101 × 21
10.011 × 21
Суммирование с плавающей точкой. Пример

## Slide 59
6. Нормализовать мантиссы и подобрать порядки при необходимости
10.011 × 21 = 1.0011 × 22
7. Округлить результат
нет необходимости (уложились в 23 разряда)
8. Выполнить сборку порядка и мантиссы обратно в формат с плавающей точкой
S = 0, E = 2 + 127 = 129 = 100000012, F = 001100..
in hexadecimal: 0x40980000
Суммирование с плавающей точкой. Пример

## Slide 60
Инкремент на каждом переднем фронте
Используется в цикле для перебора всех чисел. Например,
  000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001…
В примере использованы:
  Отображение цифровых часов
  Программный счетчик: отслеживает выполнение текущей команды
Счетчики

## Slide 61
Реализация
Вдвигается новый бит по переднему фронту тактового сигнала
Выдвигается бит по переднему фронту тактового сигнала
Последовательно-параллельный преобразователь: преобразует последовательный вход (Sin) в параллельный выход (Q0:N-1)
Сдвигающий регистр
Обозначение

## Slide 62
Когда Load = 1, работает как обычный N-разрядный регистр
Когда Load = 0, работает как регистр сдвига
Может работать как последовательно-параллельный преобразователь (Sin  Q0:N-1) или параллельно-последовательный преобразователь (D0:N-1  Sout)
Сдвигающий регистр с параллельной загрузкой

## Slide 63
Эффективно хранят большие объемы данных
3 основных типа:
  Динамическое оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) (DRAM)
  Статическое оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) (SRAM)
  Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), память только для чтения (ROM)
M-разрядное значение данных считывается/записывается по уникальному N-разрядному адресу
Матрицы памяти

## Slide 64
2-мерная матрица битовых ячеек
Каждая битовая ячейка хранит 1 бит
N адресных битов и M битов данных:
  2N строк и M столбцов
  Глубина (Depth): количество строк (количество слов)
  Ширина (Width): число столбцов (размер, длина слова)
  Размер матрица: depth × width = 2N × M
Матрицы памяти

## Slide 65
22 × 3-битовая матрица
Количество слов: 4
Длина слова: 3 бита
Например, 3-битовое слово 100 хранится по адресу 10
Пример матрицы памяти

## Slide 66
Матрицы памяти

## Slide 67
Z
Запоминающие элементы матрицы памяти

## Slide 68
0
1
Z
Z
Запоминающие элементы матрицы памяти

## Slide 69
Линия выборки слов (worldline):
  формирует сигнал разрешения для выбора строки
  в матрице памяти только одна строка может читаться/записываться
  соответствует уникальному адресу
  только одна линия выборки слов может быть активна
Матрица памяти

## Slide 70
с произвольным доступом, оперативная память (RAM, ОЗУ): энергозависимая (volatile)
Память только для чтения (ROM, ПЗУ): энергонезависимая (nonvolatile)
Типы памяти

## Slide 71
Энергозависимая: содержимое памяти теряется при отключении электропитания
Быстрые чтение и запись
Основная память в компьютере – RAM (DRAM)
Исторически сложилось название «память с произвольным доступом», так как в ней доступ к любому слову данных для чтения или записи осуществляется всегда за одно и то же время (в отличие от памяти с последовательным доступом, такой, например, как магнитная лента)
RAM, ОЗУ: оперативная память

## Slide 72
Энергонезависимая: содержимое памяти сохраняется при отключении электропитания
Чтение быстрое, но запись невозможна или медленная
Флэш память в видеокамерах, флэш-накопителях – ROM
  Исторически сложилось название «память только для чтения,ROM», поскольку информация в нее могла быть записана только во время ее производства или путем пережигания плавких перемычек. После того, как память была сконфигурирована, она не могла быть записана снова. Теперь это уже не так.
ROM, ПЗУ: Память только для чтения

## Slide 73
DRAM (динамическое ОЗУ - Dynamic random access memory)
SRAM (Статическое ОЗУ - Static random access memory)
Отличаются способом хранения данных:
  DRAM использует конденсатор
  SRAM использует инверторы с перекрёстными обратными связями
Типы RAM

## Slide 74
Изобрел DRAM в 1966, IBM
Многие были настроены скептически к работоспособности его идеи
С середины 1970-х DRAM используется практически во всех компьютерах
Роберт Деннард, 1932 -

## Slide 75
Биты данных сохраняются в конденсаторах
Динамическая, потому что значение должно быть обновлено (перезаписано) как периодически, так и после считывания:
  Утечка заряда конденсатора разрушает значение
  Чтение уничтожает сохраненное значение
DRAM

## Slide 76
DRAM

## Slide 77
SRAM

## Slide 78
DRAM bit cell:
SRAM bit cell:
Матрицы памяти. Обзор

## Slide 79
ПЗУ (ROM): Точечная нотация

## Slide 80
Разрабатывал память и быстродействующие схемы для Toshiba, 1971-1994
Изобрел флэш-память в процессе самостоятельной работы, проводимой по ночам и в выходные дни в конце 1970-х
Процесс стирания памяти напомнил ему о вспышке камеры
Toshiba медленно коммерциализировала идею; Intel была первой на рынке в 1988
Рынок флэш-памяти растет на $ 25 млрд в год
Фуджио Масуока, 1944 -

## Slide 81
Хранение данных в ПЗУ (ROM)

## Slide 82
Data2 = A1 Å A0
Data1 = A1 + A0
Data0 = A1A0
Логические функции и ПЗУ (ROM)

## Slide 83
Реализовать следующие логические функции, используя ПЗУ 22 × 3-бит:
  X = AB
  Y = A + B
  Z = A B
Пример: Логика на основе ПЗУ

## Slide 84
Реализовать следующие логические функции, используя ПЗУ 22 × 3-бит:
  X = AB
  Y = A + B
  Z = A B
Пример: Логика на основе ROM

## Slide 85
Data2 = A1 Å A0
Data1 = A1 + A0
Data0 = A1A0
Логика на основе любой матрицы памяти

## Slide 86
Реализовать следующие логические функции, используя 22 × 3-битовую матрицу памяти:
  X = AB
  Y = A + B
  Z = A B
Логика на основе матрицы памяти

## Slide 87
Реализовать следующие логические функции, используя 22 × 3-битовую матрицу памяти:
  X = AB
  Y = A + B
  Z = A B
Логика на основе матрицы памяти

## Slide 88
Таблицы преобразования (lookup tables, LUTs), каждой входной комбинации соответствует некоторое состояние выхода
Логика на основе матрицы памяти

## Slide 89
Порт: пара адрес/данные
3-портовая память
  2 порта чтения (A1/RD1, A2/RD2)
  1 порт записи (A3/WD3, WE3 разрешает запись)
Регистровый файл: малая многопортовая память
Многопортовая память

## Slide 90
// 256 x 3 модуль памяти с одним портом чтения/записи
module dmem( input logic clk, we,
input logic[7:0] a
input logic [2:0] wd,
output logic [2:0] rd);
logic [2:0] RAM[255:0];
assign rd = RAM[a];
always @(posedge clk)
if (we)
RAM[a] <= wd;
endmodule
SystemVerilog: матрицы памяти

## Slide 91
PLAs (ПЛМ, Programmable logic arrays) –программируемая логическая матрица
  AND матрица, затем OR матрица
  Только комбинационная логика
  Фиксированные внутренние соединения
FPGAs (Field programmable gate arrays) – Программируемая пользователем матрица логических элементов
  Массив конфигурируемых логических блоков CLB
  Комбинационная и последовательностная логика
  Программируемые внутренние соединения
Матрицы логических элементов

## Slide 92
X = ABC + ABC
Y = AB
Программируемые логические матрицы

## Slide 93
PLA (ПЛМ): Точечная нотация

## Slide 94
Состоит из:
  LE (логических элементов): реализуют логику
  IOE (Элементов ввода/вывода): интерфейс с внешним миром
  Programmable interconnection: программируемые соединения связывают логические элементы с элементами ввода/вывода
  Некоторые FPGAs включают и другие блоки, такие как умножители и память RAMs
FPGA: Программируемая пользователем матрица логических элементов

## Slide 95
Обобщенная структура FPGA

## Slide 96
Состоят из:
  Таблиц преобразования (LUT): реализуют комбинационную логику
  Триггеров: реализуют последовательностную логику
  Мультиплексоров: соединяют таблицы преобразования (LUT) и триггеры
LE: Логические элементы

## Slide 97
Altera Cyclone IV LE

## Slide 98
Конфигурируемые логические блоки (CLB) Spartan имеют:
  1 четырехвходовую LUT
  1 регистровый выход
  1 комбинационный выход
Altera Cyclone IV LE

## Slide 99
Покажите, как сконфигурировать логические блоки Cyclone IV для выполнения следующих функций:
  X = ABC + ABC
  Y = AB
Конфигурация ЛБ. Пример

## Slide 100
Покажите, как сконфигурировать ЛБ Cyclone IV для выполнения следующих функций:
  X = ABC + ABC
  Y = AB
Конфигурация ЛБ. Пример

## Slide 101
Используя средства САПР (Altera’s Quartus II):
  Описать проект с использованием редактора принципиальных схем или HDL
  Выполнить моделирование проекта
  Выполнить синтез проекта и его имплементацию в FPGA
  Загрузить конфигурацию в FPGA
  Протестировать проект
FPGA. Последовательность проектирования