## Slide 1
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Глава 4
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Глава 4 : Темы
Введение
Комбинационная логика
Структурное моделирование
Последовательностная логика
И снова комбинационная логика
Конечные автоматы
Параметризованные модули
Среда тестирования

## Slide 5
Языки описания аппаратуры (HDL):
  Определяют функциональность проектируемого устройства
  Средства САПР синтезируют оптимизированные схему устройства, состоящую из логических элементов
Большинство коммерческих проектов построено с использованием языков HDL
Два лидирующих языка HDL:
  SystemVerilog
    Разработан в 1984 году компанией Gateway Design Automation
    Стандарт IEEE standard (1364) – в 1995
    Расширенный стандарт – в 2005 (IEEE STD 1800-2009)
  VHDL 2008
    Разработан в 1981 министерством обороны
    Стандарт IEEE standard (1076) – в 1987
    Обновлен в 2008 (IEEE STD 1076-2008)
Введение

## Slide 6
Моделирование
  Тестовые воздействия подаются на входы
  Анализ выходов – для проверки корректности работы
  Миллионы долларов, сэкономленные при отладке в процессе моделирования, – вместо тестирования аппаратуры
Синтез
  Преобразование HDL кода в список соединений (netlist) аппаратного модуля (список элементов и связей между ними)
Важно:
При использовании HDL следует думать об аппаратной реализации HDL кода
От HDL описания – к логическим элементам

## Slide 7
Два типа модулей:
  Поведенческий: описывает что делает модуль
  Структурный: определяет модуль как совокупность взаимосвязанных более простых модулей
Модули SystemVerilog

## Slide 8
module example(input logic a, b, c,
output logic y);
assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;
endmodule
SystemVerilog:
Поведенческое описание на SystemVerilog

## Slide 9
HDL Моделирование
module example(input logic a, b, c,
output logic y);
assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;
endmodule
SystemVerilog:

## Slide 10
HDL Синтез
module example(input logic a, b, c,
output logic y);
assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;
endmodule
SystemVerilog:
Синтез:

## Slide 11
Чувствительный к регистру символов
  Пример: reset и Reset не одно и то же.
Имена не могут начинаться с цифры Пример: 2mux – некорректное имя
Пробелы игнорируются
Комментарии:
  // однострочный комментарий
  /* многострочный
  комментарий */
Синтаксис SystemVerilog

## Slide 12
module and3(input logic a, b, c,
output logic y);
assign y = a & b & c;
endmodule
module inv(input logic a,
output logic y);
assign y = ~a;
endmodule
module nand3(input logic a, b, c
output logic y);
logic n1; // внутренний сигнал
and3 andgate(a, b, c, n1); // экземпляр and3
inv inverter(n1, y); // экземпляр inverter
endmodule
Синтез структурных моделей - иерархия

## Slide 13
module gates(input logic [3:0] a, b,
output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);
/* Five different two-input logic
gates acting on 4 bit busses */
assign y1 = a & b; // AND
assign y2 = a | b; // OR
assign y3 = a ^ b; // XOR
assign y4 = ~(a & b); // NAND
assign y5 = ~(a | b); // NOR
endmodule
// комментарий в одной строке
/*…*/ комментарий в нескольких строках
Поразрядные операторы

## Slide 14
module and8(input logic [7:0] a,
output logic y);
assign y = &a;
// &a is much easier to write than
// assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &
// a[3] & a[2] & a[1] & a[0];
endmodule
Операторы сокращения

## Slide 15
module mux2(input logic [3:0] d0, d1,
input logic s,
output logic [3:0] y);
assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
?: также называется тернарным оператором потому, что он имеет 3 входа: s, d1 и d0.
Условное присваивание

## Slide 16
module fulladder(input logic a, b, cin,
output logic s, cout);
logic p, g; // internal nodes
assign p = a ^ b;
assign g = a & b;
assign s = p ^ cin;
assign cout = g | (p & cin);
endmodule
Внутренние сигналы

## Slide 17
~ | Отрицание
*, /, % | Умножение, деление, остаток
+, - | Сложение, вычитание
<<, >> | Сдвиг
<<<, >>> | Арифметический сдвиг
<, <=, >, >= | Сравнение (больше-меньше)
==, != | Сравнение на равенство
&, ~& | И, И-НЕ
^, ~^ | Исключающее ИЛИ, исключающее ИЛИ-НЕ
¦, ~¦ | ИЛИ, ИЛИ-НЕ
?: | Тернарный оператор
Порядок операций
Высший
Низший
Приоритет операций

## Slide 18
Число | Кол-во разрядов | Основание | Десятичный эквивалент | Число в памяти
3'b101 | 3 | Двоичное | 5 | 101
'b11 | Не определено | Двоичное | 3 | 00…0011
8'b11 | 8 | Двоичное | 3 | 00000011
8'b1010_1011 | 8 | Двоичное | 171 | 10101011
3'd6 | 3 | Десятичное | 6 | 110
6'o42 | 6 | Восьмеричное | 34 | 100010
8'hAB | 8 | Шестнадцатеричное | 171 | 10101011
42 | Не определено | Десятичное | 42 | 00…0101010
Формат: N'B value
N = количество разрядов, B = основание
N'B не является обязательным, но рекомендуется (по умолчанию используется десятичная система)
Формы представления чисел

## Slide 19
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100_010};
// если y - 12-битовый сигнал, оператор выше сформирует:
y = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0
// подчеркивание (_) используется только для
// удобочитаемости. SystemVerilog его игнорирует.
Работа с битами: Пример 1

## Slide 20
module mux2_8(input logic [7:0] d0, d1,
input logic s,
output logic [7:0] y);
mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);
mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);
endmodule
Работа с битами: Пример 2
SystemVerilog:

## Slide 21
module tristate(input logic [3:0] a,
input logic en,
output logic [3:0] y);
assign y = en ? a : 4'bz;
endmodule
Z: Неподключенное (высокоимпедансное) состояние
SystemVerilog:

## Slide 22
module example(input logic a, b, c,
output logic y);
logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;
assign #1 {ab, bb, cb} = ~{a, b, c};
assign #2 n1 = ab & bb & cb;
assign #2 n2 = a & bb & cb;
assign #2 n3 = a & bb & c;
assign #4 y = n1 | n2 | n3;
endmodule
Задержки

## Slide 23
module example(input logic a, b, c,
output logic y);
logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;
assign #1 {ab, bb, cb} =
~{a, b, c};
assign #2 n1 = ab & bb & cb;
assign #2 n2 = a & bb & cb;
assign #2 n3 = a & bb & c;
assign #4 y = n1 | n2 | n3;
endmodule
Задержки

## Slide 24
SystemVerilog использует идиомы для описания защелок, триггеров и конечных автоматов
Произвольные стили HDL кодирования могут моделироваться правильно, но результат синтеза может не соответствовать ни результат моделирования, ни желаниям разработчика
Последовательностная логика

## Slide 25
Общая структура:
always @(sensitivity list)
statement;
Всякий раз, когда происходит событие из списка sensitivity list, выполняется оператор statement
Оператор Always

## Slide 26
module flop(input logic clk,
input logic [3:0] d,
output logic [3:0] q);
always_ff @(posedge clk)
q <= d; //произносится “q получает d”
endmodule
D триггер

## Slide 27
module flopr(input logic clk,
input logic reset,
input logic [3:0] d,
output logic [3:0] q);
// синхронный сброс
always_ff @(posedge clk)
if (reset) q <= 4'b0;
else q <= d;
endmodule
D триггер со сбросом

## Slide 28
module flopr(input logic clk,
input logic reset,
input logic [3:0] d,
output logic [3:0] q);
// асинхронный сброс
always_ff @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) q <= 4'b0;
else q <= d;
endmodule
D триггер со сбросом

## Slide 29
module flopren(input logic clk,
input logic reset,
input logic en,
input logic [3:0] d,
output logic [3:0] q);
// асинхронный сброс и разрешение
always_ff @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) q <= 4'b0;
else if (en) q <= d;
endmodule
D триггер с сигналом разрешения

## Slide 30
module latch(input logic clk,
input logic [3:0] d,
output logic [3:0] q);
always_latch
if (clk) q <= d;
endmodule
Внимание: Мы не используем защелки в нашел курсе.
Но вы можете написать код, который непреднамеренно реализует защелку.
Проверьте синтезированный аппаратный модуль – если он имеет защелку
в нем, то вы, вероятно, совершили ошибку.
Защелки

## Slide 31
Операторы, которые должны быть расположены внутри оператора always :
  if / else
  case, casez
Другие поведенческие операторы

## Slide 32
//комбинационная логика с использованием оператора always
module gates(input logic [3:0] a, b,
output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);
always_comb // need begin/end because there is
begin // more than one statement in always
y1 = a & b; // AND
y2 = a | b; // OR
y3 = a ^ b; // XOR
y4 = ~(a & b); // NAND
y5 = ~(a | b); // NOR
end
endmodule
Этот аппаратный модуль может быть описан с помощью оператора непрерывного присваивания assign с меньшим количеством строк кода, так что в этом случае лучше использовать операции непрерывного присваивания.
Комбинационная логика с always

## Slide 33
module sevenseg(input logic [3:0] data,
output logic [6:0] segments);
always_comb
case (data)
// abc_defg
0: segments = 7'b111_1110;
1: segments = 7'b011_0000;
2: segments = 7'b110_1101;
3: segments = 7'b111_1001;
4: segments = 7'b011_0011;
5: segments = 7'b101_1011;
6: segments = 7'b101_1111;
7: segments = 7'b111_0000;
8: segments = 7'b111_1111;
9: segments = 7'b111_0011;
default: segments = 7'b000_0000; // необходимо
endcase
endmodule
Комбинационная логика с case

## Slide 34
Оператор Case реализует комбинационную логику, только если в его ветвях перечислены все возможные входные комбинации
Помните об использовании default (выбор по умолчанию)
Комбинационная логика с case

## Slide 35
module priority_casez(input logic [3:0] a,
output logic [3:0] y);
always_comb
casez(a)
4'b1???: y = 4'b1000; // ? = don’t care
4'b01??: y = 4'b0100;
4'b001?: y = 4'b0010;
4'b0001: y = 4'b0001;
default: y = 4'b0000;
endcase
endmodule
Комбинационная логика с casez

## Slide 36
<= неблокирующее присваивание
Выполняется одновременно с другими
= блокирующее присваивание
Выполняется в порядке, описанном в файле
// Хороший синхронизатор, использующий
// неблокирующее присваивание
module syncgood(input logic clk,
input logic d,
output logic q);
logic n1;
always_ff @(posedge clk)
begin
n1 <= d; // nonblocking
q <= n1; // nonblocking
end
endmodule
// Плохой синхронизатор, использующий
// блокирующее присваивание
module syncbad(input logic clk,
input logic d,
output logic q);
logic n1;
always_ff @(posedge clk)
begin
n1 = d; // blocking
q = n1; // blocking
end
endmodule
Блокирующие и неблокирующие присваивания

## Slide 37
Синхронная последовательная логика: использует always_ff @(posedge clk)и неблокирующее присваивание (<=)
always_ff @ (posedge clk)
q <= d; // nonblocking
Простая комбинационная логика: использует непрерывное присваивание (assign…)
assign y = a & b;
Более сложная комбинационная логика: использует always_comb и блокирующее присваивание (=)
Сигнал изменяется только одним оператором always или оператором непрерывного присваивания (попытка изменить сигнал несколькими операторами always или assign без использования отключенного состояния приведет к конфликту и ошибке синтеза).
Правила присваивание сигналов

## Slide 38
Три блока:
  Логика следующего состояния
  Регистр состояний
  Логика выходов
Конечный автомат

## Slide 39
Двойной круг определяет состояние сброса
Пример конечного автомата: Делитель на 3

## Slide 40
module divideby3FSM (input logic clk,
input logic reset,
output logic q);
typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} statetype;
statetype [1:0] state, nextstate;
// регистр состояний
always_ff @ (posedge clk, posedge reset)
if (reset) state <= S0;
else state <= nextstate;
// логика следующего состояния
always_comb
case (state)
S0: nextstate = S1;
S1: nextstate = S2;
S2: nextstate = S0;
default: nextstate = S0;
endcase
// логика выходных сигналов
assign q = (state == S0);
endmodule
Конечный автомат на SystemVerilog

## Slide 41
2:1 мультиплексор:
module mux2
#(parameter width = 8) // name and default value
(input logic [width-1:0] d0, d1,
input logic s,
output logic [width-1:0] y);
assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
Пример с 8-битной шиной (используется по умолчанию):
mux2 mux1(d0, d1, s, out);
Пример с 12-битной шиной :
mux2 #(12) lowmux(d0, d1, s, out);
Параметризированные модули

## Slide 42
HDL модуль, который тестирует другой модуль: тестируемое устройство (DUT)
Не предназначена для синтеза
Типы:
  Простая
  С самопроверкой
  С самопроверкой и тестовыми векторами
Среда тестирования (Testbenches)

## Slide 43
Написать System Verilog код для аппаратной реализации следующей функции:
y = bc + ab
Имя модуля sillyfunction
Пример среды тестирования

## Slide 44
Написать System Verilog код для аппаратной реализации следующей функции:
y = bc + ab
module sillyfunction(input logic a, b, c,
output logic y);
assign y = ~b & ~c | a & ~b;
endmodule
Пример среды тестирования

## Slide 45
module testbench1();
logic a, b, c;
logic y;
// экземпляр проверяемого устройства
sillyfunction dut(a, b, c, y);
// последовательно формируются значения
// сигналов на входах
initial begin
a = 0; b = 0; c = 0; #10;
c = 1; #10;
b = 1; c = 0; #10;
c = 1; #10;
a = 1; b = 0; c = 0; #10;
c = 1; #10;
b = 1; c = 0; #10;
c = 1; #10;
end
endmodule
Простая среда тестирования

## Slide 46
module testbench2();
logic a, b, c;
logic y;
sillyfunction dut(a, b, c, y); // экземпляр dut
initial begin // последовательно формируются значения сигналов
// на входах и анализирует результат тестирования на выходах
a = 0; b = 0; c = 0; #10;
if (y !== 1) $display("000 failed.");
c = 1; #10;
if (y !== 0) $display("001 failed.");
b = 1; c = 0; #10;
if (y !== 0) $display("010 failed.");
c = 1; #10;
if (y !== 0) $display("011 failed.");
a = 1; b = 0; c = 0; #10;
if (y !== 1) $display("100 failed.");
c = 1; #10;
if (y !== 1) $display("101 failed.");
b = 1; c = 0; #10;
if (y !== 0) $display("110 failed.");
c = 1; #10;
if (y !== 0) $display("111 failed.");
end
endmodule
Среда тестирования с самопроверкой

## Slide 47
Файл тестовых векторов: входные сигналы и ожидаемые состояния выходов
Среда тестирования:
  Формирование тактового сигнала для изменения входов, считывание выходных сигналов
  Считывание тестовых векторов из файла в буферный массив для последующей подачи их на входы
  Присвоение значении входным сигналам, определение ожидаемых значений выходных сигналов
  Сравнение реальных значений выходных сигналов с ожидаемыми и формирование списка ошибок
Среда тестирования с тестовыми векторами

## Slide 48
Среда тестирования, тактовый сигнал:
  Изменение входных сигналов по переднему фронту тактового сигнала
  Сравнение состояний выходов с ожидаемыми значениями по заднему фронту тактового сигнала
Тактовый сигнал среды тестирования также используется для синхронизации последовательностных схем
Среда тестирования с тестовыми векторами

## Slide 49
Файл: example.tv
Содержит вектора abc_yexpected
000_1
001_0
010_0
011_0
100_1
101_1
110_0
111_0
Файл тестовых векторов

## Slide 50
module testbench3();
logic clk, reset;
logic a, b, c, yexpected;
logic y;
logic [31:0] vectornum, errors; // bookkeeping variables
logic [3:0] testvectors[10000:0]; // array of testvectors
// создание экземпляра тестируемого устройства
sillyfunction dut(a, b, c, y);
// генерация тактового сигнала
always // no sensitivity list, so it always executes
begin
clk = 1; #5; clk = 0; #5;
end
1. Генерация тактового сигнала

## Slide 51
// при запуске теста загрузка векторов и генерация сигнала сброса
initial
begin
$readmemb("example.tv", testvectors);
vectornum = 0; errors = 0;
reset = 1; #27; reset = 0;
end
// Примечание: $readmemh считывает файл тестовых векторов,
// записанных в шестнадцатеричном представлении
2. Считывание тестовых векторов в массив

## Slide 52
// подача тестовых векторов по переднему фронту
// синхросигнала
always @(posedge clk)
begin
#1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];
end
3. Назначение входов & ожидаемые состояния выходов

## Slide 53
// проверка результатов по заднему фронту синхросигнала
always @(negedge clk)
if (~reset) begin // skip during reset
if (y !== yexpected) begin
$display("Error: inputs = %b", {a, b, c});
$display(" outputs = %b (%b expected)",y,yexpected);
errors = errors + 1;
end
// Примечание: для вывода на печать в шестнадцатеричном коде
// (hexadecimal), используйте %h. Например,
// $display(“Error: inputs = %h”, {a, b, c});
4. Сравнение выходных сигналов с ожидаемыми

## Slide 54
// инкремент индекса массива и считывание очередного
// тестового вектора
vectornum = vectornum + 1;
if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin
$display("%d tests completed with %d errors",
vectornum, errors);
$finish;
end
end
endmodule
// === and !== can compare values that are 1, 0, x, or z.
4. Сравнение выходных сигналов с ожидаемыми