## Slide 1
Глава 6
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Глава 6 :: Темы
Введение
Язык ассемблера
Машинный язык
Программирование
Режимы адресации
Камера, мотор! Компилируем, ассемблируем и загружаем
Дополнительные сведения

## Slide 5
Поднимемся на несколько уровней абстракции от цифровых схем к архитектуре и микроархитектуре.
Архитектура: то, как видит компьютер программист.
  Архитектура определена набором команд процессора (инструкциями) и местом нахождения их операндов (регистры и память), а также способами адресации операндов.
Микроархитектура: способ аппаратной реализации конкретной архитектуры в виде схемы (рассматривается в главе 7).
Введение

## Slide 6
Инструкции: команды, которые выполняет процессор
  Язык ассемблера: удобный для восприятия человеком формат инструкций процессора (инструкции и их операнды представлены в текстовом виде)
  Машинный язык: формат инструкций понятный для процессора (двоичные числа, состоящие из 0 и 1)
MIPS архитектура:
  Разработана Джоном Хеннесси и его коллегами в Стэнфорде, в 1980-х.
  Используется во многих коммерческих проектах, включая продукты Silicon Graphics, Nintendo и Cisco
Как только вы изучите одну архитектуру, становится намного проще изучить любую другую, поскольку разные архитектуры используют некоторые общие подходы.
Язык ассемблера

## Slide 7
Президент (ректор) Стэнфордского университета
С 1977 профессор информатики и вычислительной техники в Стэнфорде
Вместе с Дэвидом Паттерсоном предложили использовать RISC вычислительные системы с сокращенным набором инструкций (большинство мобильных и встраиваемых систем сегодня основаны на RISC процессорах)
В 1984 в Стэнфорде разработал MIPS архитектуру и со-основал MIPS Computer Systems
На 2004-й год, продано больше 300 миллионов MIPS процессоров
Джон Хеннесси

## Slide 8
Хеннесси и Паттерсон сформулировали основные принципы построения архитектуры:
    Единообразие – залог простоты
    Типичный сценарий должен быть быстрым
    Чем меньше, тем быстрее
    Хорошая разработка требует хороших компромиссов
Принципы построения архитектуры

## Slide 9
add: мнемоника инструкции, указывает, какую операцию необходимо выполнить
b, c: операнды-источники (над которым выполняется операция, заданная мнемоникой)
a: операнд-приемник, операнд-назначение (в который записывается результат операции)
Код на С
a = b + c;
Код на ассемблере MIPS
add a, b, c
Пример инструкции: Суммирование

## Slide 10
Формат очень похож на инструкцию суммирования, отличается только кодом мнемоники sub
sub: мнемоника
b, c: операнды-источники
a: операнд-назначение, операнд-приемник
Код на С
a = b - c;
Код на ассемблере MIPS
sub a, b, c
Пример инструкции: Вычитание

## Slide 11
Единообразие – залог простоты
Единообразный формат инструкций является примером первого принципа хорошей разработки
Одинаковое количество операндов (два-операнда источника, один операнд-назначение)
Такой подход позволяет значительно упростить аппаратную реализацию – инструкции одинакового формата проще декодировать и выполнять
Принцип построения архитектуры 1

## Slide 12
Более сложный высокоуровневый код преобразуется в несколько простых инструкций MIPS с одинаковым форматом
Код на С
a = b + c - d;
Код на ассемблере MIPS
add t, b, c # t = b + c
sub a, t, d # a = t - d
Много простых инструкций

## Slide 13
Типичный сценарий должен быть быстрым
Архитектура MIPS включает только простые, часто используемые инструкции
Аппаратная реализация схем декодирования и выполнения таких инструкций простая, быстрая и занимает мало места на кристалле
Более сложные инструкции (и менее распространенные) преобразуются компилятором в несколько простых инструкций
MIPS является RISC процессором с сокращенным набором команд – небольшим количеством простых инструкций одинакового формата (RISC – Reduced Instruction Set Computer)
Другие архитектуры, такие как Intel x86, являются примером CISC вычислителей с полным набором команд (CISC – Complex Instruction Set Computers )
Принцип построения архитектуры 2

## Slide 14
Расположение операндов: физическое расположение в компьютере
  Регистры
  Память
  Константы (также их называют операндами непосредственного типа – immediate operands)
Операнды

## Slide 15
MIPS содержит 32 32-битных регистра общего назначения
Регистры быстрее, чем память (доступ к ним занимает меньше времени)
Операнды арифметических и логических инструкций в MIPS либо регистры, либо константы (для повышения быстродействия и упрощения аппаратной реализации)
MIPS называют “32-битной архитектурой” поскольку он оперирует 32-битными данными и имеет 32-битные инструкции
Операнды: Регистры

## Slide 16
Чем меньше, тем быстрее
MIPS содержит не очень большое (но достаточное) количество регистров общего назначения
Принцип построения архитектуры 3

## Slide 17
Имя | Номер | Использование
$0 | 0 | Регистр нуля (всегда возвращает 0)
$at | 1 | Временный регистр для нужд ассемблера
$v0-$v1 | 2-3 | Возвращаемые функциями значения
$a0-$a3 | 4-7 | Аргументы функций
$t0-$t7 | 8-15 | Временные переменные
$s0-$s7 | 16-23 | Сохраняемые (локальные) переменные
$t8-$t9 | 24-25 | Временные переменные
$k0-$k1 | 26-27 | Временные переменные ОС
$gp | 28 | Глобальный указатель
$sp | 29 | Указатель стека
$fp | 30 | Указатель кадра стека
$ra | 31 | Адрес возврата из функции
Набор регистров MIPS

## Slide 18
Регистры:
  Знак $ перед именем в программах ассемблера
  Например: $0, “регистр нуля”
Регистры используемые для определенных целей:
    $0 всегда хранит константу 0
    сохраняемые регистры, $s0-$s7, используются для хранения переменных
    временные регистры, $t0 - $t9, используются для хранения промежуточных значений при вычислении сложных выражений
    остальные регистры рассмотрим позже
Операнды: Регистры

## Slide 19
Вспомним инструкцию add
Код на С
a = b + c
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = a, $s1 = b, $s2 = c
add $s0, $s1, $s2
Инструкции оперирующие регистрами

## Slide 20
Все данные не поместятся в 32 регистра общего назначения
Большинство данных хранится в памяти
Объем памяти больше, чем у регистров (можно хранить больше данных), но быстродействие памяти ниже (доступ к памяти требует больше времени, чем доступ к регистрам)
В регистрах хранятся наиболее часто используемые переменные
Операнды: Память

## Slide 21
Каждое 32-разрядное слово в памяти имеет уникальный адрес. Соседние адреса отличаются на 1.
Память адресуемая пословно

## Slide 22
Для считывания 32-разрядного слова из памяти в регистр общего назначения используется инструкция load
Мнемоника: load word (lw)
Формат:
lw $s0, 5($t1)
Расчет адреса слова в памяти:
  Необходимо суммировать базовый адрес, хранящийся в регистре ($t1) с константным смещением (5)
  Адрес = ($t1 + 5)
  Для хранения базового адреса может быть использован любой регистр
Результат:
  В регистр $s0 считывается значение, хранящееся в памяти по адресу ($t1 + 5)
Чтение из памяти адресуемой пословно

## Slide 23
Пример: необходимо считать слово из памяти (адресуемой пословно) по адресу 1 в регистр $s3
  Адрес = ($0 + 1) = 1
  После выполнения инструкции load, в регистре $s3 будет значение 0xF2F1AC07
Код на ассемблере
lw $s3, 1($0) #считать слово по адресу 1 в $s3
Чтение из памяти адресуемой пословно
Примечание: инструкция lw работает в MIPS немного по другому, поскольку память в MIPS адресуется побайтно. Подробнее об отличиях – далее в презентации.

## Slide 24
Запись в ячейку памяти содержимого регистра общего назначения реализуется при помощи инструкции store
Мнемоника: store word (sw)
Формат имеет много общего с инструкцией lw
Запись в память адресуемую пословно

## Slide 25
Пример: Необходимо записать (сохранить) значение регистра $t4 а память (адресуемую пословно) по адресу 7
  адрес ячейки памяти получается суммированием базового адреса ($0) со смещением (0x7)
  получим адрес: ($0 + 0x7) = 7
  Смещение можно записывать как в десятичной системе, так и в шестнадцатеричной
Код на ассемблере
sw $t4, 0x7($0) # сохраняем значение регистра $t4
# в ячейку памяти по адресу 7
Запись в память адресуемую пословно

## Slide 26
Каждый байт в памяти имеет уникальный адрес
Адреса соседних байтов отличаются на 1
Можно считывать/записывать (load/store), как слова, так и отдельные байты: load byte (lb) и store byte (sb)
32-битное слово = 4 байта, поэтому адрес каждого следующего слова увеличивается на 4
Память адресуемая побайтно

## Slide 27
Для перехода от адреса в словах к адресу в байтах, необходимо адрес в словах умножить на 4 (каждое слово содержит 4 байта). Например:
  Адрес в байтах 2-го слова в памяти: 2 × 4 = 8
  Адрес в байтах 10-го слова в памяти: 10 × 4 = 40 (0x28)
В архитектуре MIPS память адресуется побайтно, а не пословно
Чтение из памяти адресуемой побайтно

## Slide 28
Пример: необходимо считать слово из памяти по адресу 4 (в байтах) в регистр $s3.
После операции load регистр $s3 будет содержать значение 0xF2F1AC07.
Код на ассемблере MIPS
lw $s3, 4($0) #считываем слово по адресу 4 в $s3
Чтение из памяти адресуемой побайтно

## Slide 29
Пример: необходимо сохранить значение регистра $t7 в память по адресу 44 (в байтах). Обратите внимание, что смещение 44 указано в десятичной системе
Код на ассемблере MIPS
sw $t7, 44($0) #сохраняем содержимое $t7 по адресу 44
Запись в память адресуемую побайтно

## Slide 30
В каком порядке байты слова располагаются в памяти с байтовой адресацией?
Little-endian порядок: байты в слове расположены от младшему к старшему (по меньшему адресу находится младший байт слова)
Big-endian порядок: байты в слове расположены от старшего к младшему (по меньшему адресу находится старший байт слова)
Адрес слова один и тот же для big- и little- порядков (отличается только порядок байтов внутри слова)
Порядок байтов в слове памяти

## Slide 31
Названия порядков байт произошли от книги Путешествия Гулливера Джонатана Свифта, в которой король лилипутов требовал от граждан (остроконечников, англ.: Little-Endians) разбивать яйцо с острого конца. Тупоконечники (англ.: Big-Endians) были повстанцами, разбивавшими яйца с тупого конца
Не принципиально, какой порядок байт используется в конкретной архитектуре, однако это важно знать для организации корректного обмена данными между архитектурами с разными порядками
Происхождение названий Big-Endian & Little-Endian

## Slide 32
Предположим $t0 изначально содержит 0x23456789
После выполнения следующего кода на big-endian системе, какое значение будет находится в $s0?
В little-endian системе?
sw $t0, 0($0)
lb $s0, 1($0)
Big-Endian & Little-Endian: Пример

## Slide 33
Предположим $t0 изначально содержит 0x23456789
После выполнения следующего кода на big-endian системе, какое значение будет находится в $s0?
В little-endian системе?
sw $t0, 0($0)
lb $s0, 1($0)
Big-endian: 0x00000045
Little-endian: 0x00000067
Big-Endian & Little-Endian Пример

## Slide 34
Хорошая разработка требует хороших компромиссов
Несколько форматов инструкций дают гибкость и больше возможностей
  add, sub: используют 3 операнда-регистра
  lw, sw: используют 2 операнда-регистра и константу
Количество форматов инструкций должно быть минимальным
  Чтобы удовлетворить предыдущие 3 принципа построения архитектуры.
Принцип построения архитектуры 4

## Slide 35
lw и sw используют константу-операнд (непосредственные данные – immediate)
константа-операнд хранится непосредственно (immediately) в инструкции
эта константа – 16-битное знаковое число
инструкция addi: прибавить знаковую константу к содержимому регистра
Есть ли необходимость в инструкции вычитания такой знаковой константы (subi)?
Код на С
a = a + 4;
b = a – 12;
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = a, $s1 = b
addi $s0, $s0, 4
addi $s1, $s0, -12
Операнды: Константы (Immediates)

## Slide 36
Двоичное представление инструкций
Процессор понимает только нули и единицы
32-битные инструкции
  Единообразие залог простоты: 32-битные данные и инструкции
3 формата инструкций:
  R-Тип: 3 операнда-регистра
  I-Тип: 2 операнда-регистра и один операнд-
  константа (Immediate)
  J-Тип: для безусловных переходов типа jump
  (будут рассмотрены позднее)
Машинный язык

## Slide 37
Регистровый-тип
3 регистра-операнда:
  rs, rt: регистры-источники
  rd: регистр-назначение (регистр-приемник)
  поля rs, rt,rd содержат номера регистров (от 0 до 31)
Другие поля:
  op: код операции, opcode (0 для всех инструкций R-типа)
  funct: функция (вместе с opcode, говорит компьютеру какую
  операцию необходимо выполнить)
  shamt: shift amount. Количество бит сдвига для инструкций
  сдвига (для остальных инструкций это поле 0)
R-Тип

## Slide 38
Порядок следования регистров в коде на ассемблере:
add rd, rs, rt
Примеры инструкций R-Типа

## Slide 39
Immediate-тип
3 операнда:
  rs: номер регистра-источника (от 0 до 31)
  rt: номер регистра-назначения (от 0 до 31)
  imm: второй операнд-источник (16-битная знаковая константа)
Другие поля:
  op: код операции, opcode
  Единообразие залог простоты: все инструкции содержат opcode
  В инструкциях I-типа выполняемая операция полностью определяется полем opcode
I-Тип

## Slide 40
Обратите внимание на разный порядок следования регистров в ассемблере и машинном языке:
addi rt, rs, imm
lw rt, imm(rs)
sw rt, imm(rs)
Примеры инструкций I-Типа

## Slide 41
Jump-тип
26-битный адрес (addr), операнд инструкции
Используется для инструкций безусловного перехода типа jump (j)
Машинный язык: J-Тип

## Slide 42
Подытожим: Форматы инструкций

## Slide 43
Программа, написанная на машинном языке –последовательность чисел, представляющих инструкции
Как и любые другие двоичные числа, эти инструкции можно хранить в памяти. Такой подход называется концепцией хранимой программы
Запуск новой программы не требует больших затрат времени и усилий на изменение или реконфигурацию аппаратного обеспечения; всё, что для этого необходимо – записать новую программу в память.
Две программы, выполняющие совершенно разные алгоритмы, отличаются только последовательностью инструкций
Выполнение программы:
  Процессор последовательно извлекает (считывает) инструкции из памяти программ
  Для каждой считанной инструкции процессор выполняет соответствующую операцию
Могущество хранимой программы

## Slide 44
Хранимая программа
Счетчик команд (Program counter – PC): содержит адрес выполняемой процессором инструкции

## Slide 45
Сначала анализируется код операции opcode. В зависимости от значения этого поля:
Если opcode=0
  Значит инструкция R-типа
  Операция определяется полем funct
Иначе
  Операция определяется полем opcode
Выполнение машинного кода

## Slide 46
Высокоуровневые языки:
  C, Java, Python, C#
  Алгоритм работы программы описывается на высоком уровне абстракции
Часто используемые высокоуровневые программные конструкции:
  оператор if/else
  циклы for
  циклы while
  массивы
  вызовы функций
Программирование

## Slide 47
Написала первую компьютерную программу
Ее программа вычисляла числа Бернулли на аналитической машине Чарльза Беббиджа
Была единственным законнорожденным ребёнком поэта лорда Байрона
Ада Лавлейс, 1815-1852

## Slide 48
Побитовые операции
and, or, xor, nor
  and: инструкция “и” полезна для маскирования битов
    Маскирует (обнуляет) все биты числа кроме младшего байта:
    0xF234012F AND 0x000000FF = 0x0000002F
  or: инструкция “или” полезна для объединения битов двух чисел
    Объединим 0xF2340000 и 0x000012BC:
    0xF2340000 OR 0x000012BC = 0xF23412BC
  nor: инструкция “или-не” полезна для инверсии битов:
    A NOR $0 = NOT A
andi, ori, xori
  16-битная константа в данном случае расширяется нулями, а не старшим битом
  nori не определена потому, что редко нужна и может
  быть заменена уже имеющимися инструкциями
Логические инструкции

## Slide 49
Логические инструкции: Пример 1

## Slide 50
Логические инструкции: Пример 1

## Slide 51
Логические инструкции: Пример 2

## Slide 52
Логические инструкции: Пример 2

## Slide 53
sll: сдвиг влево логический
  Пример: sll $t0, $t1, 5 # $t0 <= $t1 << 5
srl: сдвиг вправо логический
  Пример: srl $t0, $t1, 5 # $t0 <= $t1 >> 5
sra: сдвиг вправо арифметический
  Пример: sra $t0, $t1, 5 # $t0 <= $t1 >>> 5
Инструкции сдвига

## Slide 54
sllv: сдвиг влево логический на
переменное количество разрядов
  Пример: sllv $t0, $t1, $t2 # $t0 <= $t1 << $t2
srlv: сдвиг вправо логический на
переменное количество разрядов
  Пример: srlv $t0, $t1, $t2 # $t0 <= $t1 >> $t2
srav: сдвиг вправо арифметический на
переменное количество разрядов
  Пример: srav $t0, $t1, $t2 # $t0 <= $t1 >>> $t2
Инструкции переменного сдвига

## Slide 55
Инструкции сдвига: Пример

## Slide 56
Загрузка 16-битной константы в регистр с использованием addi:
Загрузка 32-битной константы в регистр с использованием инструкций lui (load upper immediate) и ori:
lui загружает 16-битную константу в старшие 16 бит регистра и обнуляет младшие 16 бит
Код на C
int a = 0xFEDC8765;
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = a
lui $s0, 0xFEDC
ori $s0, $s0, 0x8765
Код на C
//int: 32-битное знаковое число
int a = 0x4f3c;
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = a
addi $s0, $0, 0x4f3c
Загрузка констант

## Slide 57
Специальные регистры для результата: lo, hi
32 × 32 умножение, 64-битный результат
  mult $s0, $s1
  Результат в {hi, lo}
32-битное деление, 32-битные частное и остаток от деления
  div $s0, $s1
  Частное в lo
  Остаток от деления в hi
Считывание из специальных регистров lo/hi в регистры общего назначения
  mflo $s2
  mfhi $s3
Умножение, Деление

## Slide 58
Позволяют выполнять инструкции не только лишь последовательно, а при необходимости изменять порядок их выполнения
Типы переходов:
  Условные
    Переход на заданный адрес, если содержимое двух регистров равно (branch if equal, beq)
    Переход на заданный адрес, если содержимое двух регистров не равно (branch if not equal, bne)
  Безусловные
    Безусловный переход на адрес, определенный константой (jump, j)
    Безусловный переход на адрес, хранимый в регистре общего назначения (jump register, jr)
    Безусловный переход на адрес процедуры, определенный константой, с сохранением адреса возврата из процедуры в 31-й регистр (jump and link, jal)
Переходы

## Slide 59
Вспомним концепцию хранимой программы

## Slide 60
# Код на ассемблере MIPS
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 0 + 4 = 4
addi $s1, $0, 1 # $s1 = 0 + 1 = 1
sll $s1, $s1, 2 # $s1 = 1 << 2 = 4
beq $s0, $s1, target # выполняется переход на метку target
addi $s1, $s1, 1 # инструкция не выполняется
sub $s1, $s1, $s0 # инструкция не выполняется
target: # метка
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 4 + 4 = 8
Метка в коде ассемблера определяет инструкцию, на которую выполняется переход. Метка представляет собой текст, который не может быть ключевым словом ассемблера и за которым идет двоеточие (:) Метки в ассемблерном коде являются ссылками на инструкции программы. Когда ассемблерный код транслируется в машинный, метки заменяются соответствующими адресами инструкций
Условный переход, если равно (beq)

## Slide 61
# Код на ассемблере MIPS
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 0 + 4 = 4
addi $s1, $0, 1 # $s1 = 0 + 1 = 1
sll $s1, $s1, 2 # $s1 = 1 << 2 = 4
beq $s0, $s1, target # выполняется переход на метку target
addi $s1, $s1, 1 # инструкция не выполняется⃰
sub $s1, $s1, $s0 # инструкция не выполняется
target: # метка
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 4 + 4 = 8
⃰ На практике, из-за конвейеризации (обсуждаемой в главе 7) в процессорах MIPS реализовано так называемое отложенное ветвление: инструкция, расположенная сразу за условным или безусловным переходом, выполняется всегда вне зависимости от того, осуществляется ли переход или нет. Эта особенность не учитывается в ассемблерном коде, приведенном в данной главе.
Условный переход, если равно (beq)

## Slide 62
# Код на ассемблере MIPS
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 0 + 4 = 4
addi $s1, $0, 1 # $s1 = 0 + 1 = 1
sll $s1, $s1, 2 # $s1 = 1 << 2 = 4
bne $s0, $s1, target # переход не выполняется
addi $s1, $s1, 1 # $s1 = 4 + 1 = 5
sub $s1, $s1, $s0 # $s1 = 5 – 4 = 1
target:
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 1 + 4 = 5
Условный переход, если не равно (bne)

## Slide 63
# Код на ассемблере MIPS
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 4
addi $s1, $0, 1 # $s1 = 1
j target # переход на метку target
sra $s1, $s1, 2 # не выполняется
addi $s1, $s1, 1 # не выполняется
sub $s1, $s1, $s0 # не выполняется
target:
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 1 + 4 = 5
Безусловный переход (j)

## Slide 64
# Код на ассемблере MIPS
0x00002000 addi $s0, $0, 0x2010
0x00002004 jr $s0
0x00002008 addi $s1, $0, 1
0x0000200C sra $s1, $s1, 2
0x00002010 lw $s3, 44($s1)
jr – инструкция R-типа
Безусловный переход (jr)

## Slide 65
Оператор if
Оператор if/else
Цикл while
Цикл for
Высокоуровневые конструкции

## Slide 66
Код на C
if (i == j)
f = g + h;
f = f – i;
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
Оператор If

## Slide 67
Код на C
if (i == j)
f = g + h;
f = f – i;
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
L1: sub $s0, $s0, $s3
В данном случае код на С проверяет условие (i == j), а код на ассемблере проверяет противоположное условие (i != j). Результат один и тот же.
Оператор if

## Slide 68
Код на C
if (i == j)
f = g + h;
else
f = f – i;
Код на ассемблере MIPS
Оператор if/else

## Slide 69
Код на C
if (i == j)
f = g + h;
else
f = f – i;
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
j done
L1: sub $s0, $s0, $s3
done:
... #следующие инструкции
Оператор if/else

## Slide 70
Код на C
// определяет такое
// значение x, чтобы 2x = 128
int pow = 1;
int x = 0;
while (pow != 128) {
pow = pow * 2;
x = x + 1;
}
Код на ассемблере MIPS
Цикл while

## Slide 71
Код на C
// determines the power
// of x such that 2x = 128
int pow = 1;
int x = 0;
while (pow != 128) {
pow = pow * 2;
x = x + 1;
}
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = pow, $s1 = x
addi $s0, $0, 1
add $s1, $0, $0
addi $t0, $0, 128
while: beq $s0, $t0, done
sll $s0, $s0, 1
addi $s1, $s1, 1
j while
done:
Код на С проверяет условие (pow != 128), а код на ассемблере проверяет противоположное условие (pow == 128).
Результат один и тот же.
Цикл while

## Slide 72
for (инициализация; условие; операция цикла)
{оператор/операторы}
инициализация: код инициализации выполняется до того, как цикл for начнется
условие: проверяется в начале каждой итерации
операция цикла: выполняется в конце каждой итерации
{оператор/операторы}: выполняется пока условие истинно. Если в результате проверки выяснилось, что условие ложно, выполнение цикла for завершается.
Цикл for

## Slide 73
Код на C
// суммирует числа от 0 до 9
int sum = 0;
int i;
for (i=0; i!=10; i = i+1) {
sum = sum + i;
}
Код на ассемблере MIPS
Цикл for

## Slide 74
Код на C
// суммирует числа от 0 до 9
int sum = 0;
int i;
for (i=0; i!=10; i = i+1) {
sum = sum + i;
}
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = i, $s1 = sum
addi $s1, $0, 0
add $s0, $0, $0
addi $t0, $0, 10
for: beq $s0, $t0, done
add $s1, $s1, $s0
addi $s0, $s0, 1
j for
done:
Цикл for

## Slide 75
Код на C
// суммирует степени двойки
int sum = 0;
int i;
for (i=1; i < 101; i = i*2) {
sum = sum + i;
}
Код на ассемблере MIPS
Проверка неравенств

## Slide 76
Код на C
// суммирует степени двойки
int sum = 0;
int i;
for (i=1; i < 101; i = i*2) {
sum = sum + i;
}
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = i, $s1 = sum
addi $s1, $0, 0
addi $s0, $0, 1
addi $t0, $0, 101
loop: slt $t1, $s0, $t0
beq $t1, $0, done
add $s1, $s1, $s0
sll $s0, $s0, 1
j loop
done:
$t1 = 1 если i < 101
Проверка неравенств

## Slide 77
Массивы используют для доступа к большому количеству данных одного типа
Массив располагается в ячейках памяти со строго последовательными адресами и занимает непрерывный участок памяти
Каждый массив состоит из последовательности элементов одинакового размера, и каждый элемент массива имеет порядковый номер, называемый индексом
Размер: количество элементов, которые содержит массив
Для доступа к элементу массива из языка С, необходимо знать имя массива и индекс элемента
Для доступа к элементу массива из языка ассемблер, необходимо знать индекс элемента и адрес начала массива
Массивы

## Slide 78
Предположим, существует массив, состоящий из 5-ти элементов
Базовый адрес массива = 0x12348000 (адрес начального элемента массива, array[0])
Первый шаг для доступа к элементу массива: загрузить базовый адрес в регистр
Массивы

## Slide 79
// Код на C
int array[5];
array[0] = array[0] * 2;
array[1] = array[1] * 2;
Доступ к элементам массива

## Slide 80
// Код на С
int array[5];
array[0] = array[0] * 2;
array[1] = array[1] * 2;
# Код на ассемблере MIPS
# загружаем базовый адрес массива в $s0
lui $s0, 0x1234 #0x1234 загружаем в старшую половину $S0
ori $s0, $s0, 0x8000 #0x8000 загружаем в младшую половину $S0
lw $t1, 0($s0) # $t1 = array[0]
sll $t1, $t1, 1 # $t1 = $t1 * 2
sw $t1, 0($s0) # array[0] = $t1
lw $t1, 4($s0) # $t1 = array[1]
sll $t1, $t1, 1 # $t1 = $t1 * 2
sw $t1, 4($s0) # array[1] = $t1
Доступ к элементам массива

## Slide 81
// Код на C
int array[1000];
int i;
for (i=0; i < 1000; i = i + 1)
array[i] = array[i] * 8;
# Код на ассемблере MIPS
# $s0 = базовый адрес массива, $s1 = i
Массивы и цикл for

## Slide 82
# Код на ассемблере MIPS
# $s0 = базовый адрес массива, $s1 = i
# инициализация
lui $s0, 0x23B8 # $s0 = 0x23B80000
ori $s0, $s0, 0xF000 # $s0 = 0x23B8F000
addi $s1, $0, 0 # i = 0
addi $t2, $0, 1000 # $t2 = 1000
loop:
slt $t0, $s1, $t2 # i < 1000?
beq $t0, $0, done # if not then done
sll $t0, $s1, 2 # $t0 = i * 4 (byte offset)
add $t0, $t0, $s0 # address of array[i]
lw $t1, 0($t0) # $t1 = array[i]
sll $t1, $t1, 3 # $t1 = array[i] * 8
sw $t1, 0($t0) # array[i] = array[i] * 8
addi $s1, $s1, 1 # i = i + 1
j loop # repeat
done:
Массивы и цикл for

## Slide 83
ASCII – American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией)
Каждый символ текста кодируется уникальным 8-битным значением
  Например, S = 0x53, a = 0x61, A = 0x41
  Символы верхнего и нижнего регистров отличаются на 0x20 (32)
ASCII коды

## Slide 84
Таблица ASCII кодов

## Slide 85
Вызывающая функция (в данном случае, main)
Вызываемая функция (в данном случае, sum)
Код на C
void main()
{
int y;
y = sum(42, 7);
...
}
int sum(int a, int b)
{
return (a + b);
}
Вызовы функций

## Slide 86
Вызывающая функция:
  передает аргументы в вызываемую функцию
  передает управление вызываемой функции (делает переход на начальную инструкцию вызываемой функции)
Вызываемая функция:
  выполняет необходимые операции
  возвращает результат вызывающей функции
  возвращает управление в точку вызова (делает переход на инструкцию, следующую за вызовом функции)
  не должна изменять (перезаписывать) содержимое регистров или памяти, которые использует вызывающая функция
Соглашение о вызове функций

## Slide 87
Вызов функции: осуществляется при помощи инструкции jal (jump and link), которая делает безусловный переход на адрес начала подпрограммы и сохраняет адрес возврата в 31-й регистр ($ra)
Возврат из функции: при помощи инструкции jr (jump register), которая делает безусловный переход, на адрес возврата, хранящийся в 31-м регистре ($ra)
Аргументы: регистры $a0 - $a3
Возвращаемое значение: регистры $v0-$v1
Соглашение о вызове функций в MIPS

## Slide 88
Код на C
int main() {
simple();
a = b + c;
}
void simple() {
return;
}
Код на ассемблере MIPS
0x00400200 main: jal simple
0x00400204 add $s0, $s1, $s2
...
0x00401020 simple: jr $ra
void означает, что функция simple не возвращает значение
Вызовы функций

## Slide 89
Код на C
int main() {
simple();
a = b + c;
}
void simple()
{ return;}
Код на ассемблере MIPS
0x00400200 main: jal simple
0x00400204 add $s0, $s1, $s2
...
0x00401020 simple: jr $ra
jal: безусловный переход на начальную инструкцию функции simple с сохранением адреса возврата в регистр $ra
$ra = PC + 4 = 0x00400204⃰
jr $ra: безусловный переход на адрес возврата из функции, хранимый в регистре $ra (0x00400204)
⃰ В реальности, из-за конвейеризации (обсуждаемой далее), адресом возврата, помещаемым в $ra, является адрес инструкции, находящейся через одну после jal. Эта особенность не учитывается в ассемблерном коде, приведенном в данной главе и адрес ом возврата считается адрес инструкции, следующей после jal.
Вызовы функций

## Slide 90
Соглашение о вызовах MIPS:
Аргументы функции передаются через регистры: $a0 - $a3
Возвращаемое значение находится в регистрах: $v0-$v1
Аргументы & Возвращаемое значение

## Slide 91
Код на С
int main()
{
int y;
...
y = diffofsums(2, 3, 4, 5); // 4 аргумента
...
}
int diffofsums(int f, int g, int h, int i)
{
int result;
result = (f + g) - (h + i);
return result; // возвращаемое значение
}
Аргументы & Возвращаемое значение

## Slide 92
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = y
main:
...
addi $a0, $0, 2 # задаем аргумент 0 = 2
addi $a1, $0, 3 # задаем аргумент 1 = 3
addi $a2, $0, 4 # задаем аргумент 2 = 4
addi $a3, $0, 5 # задаем аргумент 3 = 5
jal diffofsums # вызываем функцию
add $s0, $v0, $0 # y = возвращаемое значение в $v0
...
# $s0 = result
diffofsums:
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
add $v0, $s0, $0 # записываем возвращаемое значение в $v0
jr $ra # возвращаемся в вызывающую функцию
Аргументы & Возвращаемое значение

## Slide 93
Код на ассемблере MIPS
# $s0 = result
diffofsums:
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
add $v0, $s0, $0 # записываем возвращаемое значение в $v0
jr $ra # возвращаемся в вызывающую функцию
diffofsums перезаписывает 3 регистра: $t0, $t1, $s0
diffofsums может использовать стек для временного сохранения и последующего восстановления регистров, используемых в функции
Аргументы & Возвращаемое значение

## Slide 94
Стек является способом организации памяти для временного хранения переменных
Стек организован по принципу последний зашел-первый вышел (last-in-first-out, LIFO)
Можно провести аналогию со стопкой тарелок. Последний элемент, помещенный в стек (верхняя тарелка), будет первым элементом, который из него извлекут
Стек расширяется (занимает больше памяти), если процессору нужно больше места, и сужается (занимает меньше памяти), если процессору не нужны сохранённые там переменные
Стек

## Slide 95
Стек расширяется вниз (в сторону младших адресов)
Регистр указателя стека (stack pointer, $sp)содержит адрес вершины стека
Вершина стека – элемент, находящийся на самом верху стека (самая верхняя тарелка)
По мере расширения стека, его вершина сдвигается в сторону младших адресов
Стек

## Slide 96
# Ассемблер MIPS
# $s0 = result
diffofsums:
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
add $v0, $s0, $0 # запись возвращаемого значения в $v0
jr $ra # возврат в вызывающую функцию
Вызываемая функция должна производить вычисления и возвращать значения, но не должна приводить к неожиданным побочным эффектам (перезаписывать области памяти и регистры используемые вызывающей функцией)
Но функция diffofsums перезаписывает 3 регистра: $t0, $t1, $s0
Как функции используют стек

## Slide 97
# $s0 = result
diffofsums:
addi $sp, $sp, -12 # выделяем место в стеке
# для сохранения 3-х регистров
sw $s0, 8($sp) # сохраняем регистр $s0
sw $t0, 4($sp) # сохраняем регистр $t0
sw $t1, 0($sp) # сохраняем регистр $t1
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
add $v0, $s0, $0 # put return value in $v0
lw $t1, 0($sp) # восстанавливаем регистр $t1
lw $t0, 4($sp) # восстанавливаем регистр $t0
lw $s0, 8($sp) # восстанавливаем регистр $s0
addi $sp, $sp, 12 # восстанавливаем размер стека
jr $ra # возврат в вызывающую функцию
Сохранение регистров в стеке

## Slide 98
Стек во время вызова diffofsums

## Slide 99
Оберегаемые (Preserved) Сохраняются вызываемой функцией | Не оберегаемые (Non preserved) Сохраняются вызывающей функцией
$s0-$s7 | $t0-$t9
$ra | $a0-$a3
$sp | $v0-$v1
Стек выше $sp | Стек ниже $sp
Регистры

## Slide 100
proc1:
addi $sp, $sp, -4 # выделяем место в стеке
sw $ra, 0($sp) # сохраняем регистр $ra
jal proc2 # вызываем функцию proc2
...
lw $ra, 0($sp) # восстанавливаем регистр $ra
addi $sp, $sp, 4 # восстанавливаем размер стека
jr $ra # возврат в вызывающую функцию
Вызов функции из функции

## Slide 101
# $s0 = result
diffofsums:
addi $sp, $sp, -4 # выделяем место в стеке
# для сохранения регистра $s0
sw $s0, 0($sp) # сохраняем регистр $s0
# не нужно сохранять $t0 или $t1
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + g
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
add $v0, $s0, $0 # записываем результат в $v0
lw $s0, 0($sp) # восстанавливаем регистр $s0
addi $sp, $sp, 4 # восстанавливаем размер стека
jr $ra # возврат в вызывающую функцию
Сохранение оберегаемых регистров

## Slide 102
Высокоуровневый код
int factorial(int n) {
if (n <= 1)
return 1;
else
return (n * factorial(n-1));
}
Рекурсивные вызовы функций

## Slide 103
Код на ассемблере MIPS
Рекурсивные вызовы функций

## Slide 104
Код на ассемблере MIPS
0x90 factorial: addi $sp, $sp, -8 # выделяем место в стеке
0x94 sw $a0, 4($sp) # сохраняем $a0
0x98 sw $ra, 0($sp) # сохраняем $ra
0x9C addi $t0, $0, 2
0xA0 slt $t0, $a0, $t0 # a <= 1 ?
0xA4 beq $t0, $0, else # нет: переходим к else
0xA8 addi $v0, $0, 1 # да: возвращаемое значение=1
0xAC addi $sp, $sp, 8 # восстанавливаем $sp
0xB0 jr $ra # возврат
0xB4 else: addi $a0, $a0, -1 # n = n - 1
0xB8 jal factorial # рекурсивный вызов
0xBC lw $ra, 0($sp) # восстанавливаем $ra
0xC0 lw $a0, 4($sp) # восстанавливаем $a0
0xC4 addi $sp, $sp, 8 # восстанавливаем $sp
0xC8 mul $v0, $a0, $v0 # n * factorial(n-1)
0xCC jr $ra # возврат
Рекурсивные вызовы функций

## Slide 105
Стек во время рекурсивных вызовов

## Slide 106
Вызывающая функция
  Сохраняет не оберегаемые регистры, которые может модифицировать вызываемая функция (например: $t0-t9)
  Записывает аргументы вызываемой функции в $a0-$a3
  Делает переход jal на вызываемую функцию
  После возврата из вызываемой функции считывает результат из $v0
  восстанавливает необходимые не оберегаемые регистры
Вызываемая функция
  Сохраняет оберегаемые регистры, которые планирует использовать (например: $ra, $s0-$s7)
  Выполняет необходимые операции
  Записывает результат в $v0
  Восстанавливает сохраненные оберегаемые регистры
  Выполняет возврат в вызывающую функцию (jr $ra)
Вызовы функций: Итоги

## Slide 107
Способы адресации в MIPS:
Регистровая (Register)
Непосредственная (Immediate)
Базовая (Base Addressing)
Относительно счетчика команд (PC-Relative)
Псевдопрямая (Pseudo Direct)
Режимы адресации

## Slide 108
Регистровая
Операнды хранятся в регистрах
  Пример: add $s0, $t2, $t3
  Пример: sub $t8, $s1, $0
Непосредственная
16-битная константа-операнд хранится непосредственно в коде инструкции
  Пример: addi $s4, $t5, -73
  Пример: ori $t3, $t7, 0xFF
Режимы адресации

## Slide 109
Базовая адресация
Адрес операнда в памяти рассчитывается как:
  базовый адрес в регистре + 16-битная знаковая константа-смещение, хранящаяся в теле инструкции
  Пример: lw $s4, 72($0)
    Адрес = $0 + 72
  Пример: sw $t2, -25($t1)
    Адрес = $t1 - 25
Режимы адресации

## Slide 110
Адресация относительно счетчика команд
Инструкции условного перехода (beq, bne) используют адресацию относительно счетчика команд для определения нового значения счетчика команд в том случае, если нужно осуществить переход
Для определения нового значения PC, знаковое смещение в байтах прибавляется к адресу инструкции, следующей за инструкцией условного перехода (PC=PC+4+signed_offset)
Константа, хранимая в теле инструкции условного перехода, задает смещение в 32-разрядных словах. Для получения signed_offset в байтах, эту константу необходимо умножить на 4 (сдвинуть влево на 2 разряда)
Режимы адресации

## Slide 111
Адресация относительно счетчика команд
0x10 beq $t0, $0, else
0x14 addi $v0, $0, 1
0x18 addi $sp, $sp, i
0x1C jr $ra
0x20 else: addi $a0, $a0, -1
0x24 jal factorial
Режимы адресации

## Slide 112
Псевдопрямая адресация
0x0040005C jal sum
...
0x004000A0 sum: add $v0, $a0, $a1
Режимы адресации

## Slide 113
Компилируем и запускаем программу

## Slide 114
Окончила Йельский университет со степенью доктора философии по математике
Разработала первый компилятор
Участвовала в разработке языка программирования COBOL
Будучи офицером ВМФ получила множество наград
В том числе, медаль за победу во Второй Мировой Войне и медаль за службу национальной обороне
Грейс Хоппер, 1906-1992

## Slide 115
Инструкции в сегменте кода (англ.: text segment)
Данные
  Сегмент глобальных данных (англ.: global data segment): содержит глобальные переменные, которые инициализируются до начала выполнения программы.
  Сегмент динамических данных (англ.: dynamic data segment) содержит стек и кучу. В момент запуска программы этот сегмент не содержит данных – они динамически выделяются и освобождаются в нем в процессе выполнения программы.
На сколько большая память?
  232 = 4 гигабайта (4 GB)
  с адреса 0x00000000 по адрес 0xFFFFFFFF
Что хранится в памяти?

## Slide 116
Карта памяти архитектуры MIPS

## Slide 117
int f, g, y; // глобальные переменные
int main(void)
{
f = 2;
g = 3;
y = sum(f, g);
return y;
}
int sum(int a, int b) {
return (a + b);
}
Пример программы: Код на C

## Slide 118
int f, g, y; // глобальные
// переменные
int main(void)
{
f = 2;
g = 3;
y = sum(f, g);
return y;
}
int sum(int a, int b) {
return (a + b);
}
.data
f:
g:
y:
.text
main:
addi $sp, $sp, -4 # выделяем место
sw $ra, 0($sp) # сохраняем $ra
addi $a0, $0, 2 # $a0 = 2
sw $a0, f # f = 2
addi $a1, $0, 3 # $a1 = 3
sw $a1, g # g = 3
jal sum # вызываем sum
sw $v0, y # y = sum()
lw $ra, 0($sp) # восст. $ra
addi $sp, $sp, 4 # восст. $sp
jr $ra # возвращаемся в ОС
sum:
add $v0, $a0, $a1 # $v0 = a + b
jr $ra # возврат
Пример программы: ассемблер MIPS

## Slide 119
Символ | Адрес
Пример программы: Таблица символов

## Slide 120
Символ | Адрес
f | 0x10000000
g | 0x10000004
y | 0x10000008
main | 0x00400000
sum | 0x0040002C
Пример программы: Таблица символов

## Slide 121
Пример программы: Исполняемый файл

## Slide 122
Пример программы: Размещение в памяти

## Slide 123
Псевдоинструкции
Исключения
Инструкции для знаковых и беззнаковых чисел
Инструкции для операций с плавающей точкой
Дополнительные сведения

## Slide 124
Псевдоинструкции | Инструкции MIPS
li $s0, 0x1234AA77 | lui $s0, 0x1234 ori $s0, 0xAA77
clear $t0 | add $t0, $0, $0
move $s1, $s2 | add $s2, $s1, $0
nop | sll $0, $0, 0
Псевдоинструкции

## Slide 125
Исключение (англ.: exception) – незапланированный вызов функции-обработчика исключения (exception handler)
Исключения бывают:
  Аппаратные (например, нажатие клавиши на клавиатуре). Такие исключения называют прерываниями (англ.: interrupt).
  Программные (например, неизвестная инструкция, деление на ноль). Такие исключения называют ловушками (англ.: trap).
При возникновении исключения процессор:
  Записывает в специальный регистр код причины исключения
  Сохраняет значение счетчика команд (PC) на момент возникновения исключения (адрес инструкции вызвавшей искл.)
  Делает переход в функцию-обработчик исключения по адресу 0x80000180
  После выполнения обработчика исключения возвращает управление прерванной программе, делая переход по ранее сохраненному адресу
Исключения

## Slide 126
Это отдельные регистры, которые не входят в регистровый файл
  Cause: содержит код причины исключения
  EPC (Exception PC): содержит значение счетчика команд на момент возникновения исключения
EPC и Cause являются частью Сопроцессора 0
Инструкция считывания регистра Сопроцессора 0 в регистр общего назначения:
  mfc0 $t0, EPC
  Копирует содержимое регистра EPC в $t0
Регистры обработки исключений

## Slide 127
Исключение | Код причины
Аппаратное прерывание | 0x00000000
Системный вызов | 0x00000020
Точка останова / Деление на 0 | 0x00000024
Неизвестная инструкция | 0x00000028
Арифметическое переполнение | 0x00000030
Коды причин исключений

## Slide 128
Процессор сохраняет код причины исключения регистр Cause и адрес инструкции вызвавшей исключение в регистр EPC
Процессор делает переход на функцию-обработчик исключения по адресу 0x80000180
Обработчик исключения:
  Сохраняет необходимые регистры в стеке
  Считывает регистр причины исключения (Cause)
  mfc0 $t0, Cause
  Обрабатывает исключение для данной причины
  Восстанавливает значения регистров
  Возвращает управление прерванной программе
    mfc0 $k0, EPC
    jr $k0
Обработка исключений

## Slide 129
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Операции сравнения
Знаковые и беззнаковые операции

## Slide 130
Инструкции для операций над знаковыми числами: add, addi, sub
  Результат вычислений такой же, как для беззнаковой версии инструкций
  Однако в случае возникновения переполнения (overflow) при операциях со знаковыми числами результат не записывается в регистр-приемник и возникает исключение
Инструкции для операций над беззнаковыми числами: addu, addiu, subu
  При переполнении (overflow) не возникает исключение
  Примечание: инструкция addiu расширяет 16-битную константу до 32-х разрядов битом знака
Сложение и вычитание

## Slide 131
Для знаковых операндов: mult, div
Для беззнаковых операндов: multu, divu
Умножение и деление

## Slide 132
Для знаковых операндов: slt, slti
Для беззнаковых операндов: sltu, sltiu
  Примечание: инструкция sltiu расширяет 16-битную константу до 32-х разрядов битом знака
Операции сравнения

## Slide 133
Для знаковых чисел:
  Расширяет считанное из памяти значение битом знака для получение 32-разрядного числа
  Считывание половины слова (16 бит): lh
  Считывание байта (8 бит): lb
Для беззнаковых чисел:
  Расширяет считанное из памяти значение нулями для получение 32-разрядного числа
  Беззнаковое считывание половины слова (16 бит): lhu
  Беззнаковое считывание байта: lbu
Операции считывания из памяти

## Slide 134
Для операций с плавающей точкой используется отдельный сопроцессор (Coprocessor 1)
MIPS содержит 32 32-разрядных регистра для хранения операндов в формате с плавающей точкой одинарной точности ($f0-$f31)
Для хранения операндов с двойной точностью (64 разряда) используется 2 таких регистра
  например, $f0 и $f1, $f2 и $f3 и т.д.
  поэтому для операций с числами двойной точности доступны только 16 четных регистров: $f0, $f2, $f4 и т.д.
Операции с плавающей точкой

## Slide 135
Имя | Номер регистра | Использование
$fv0 - $fv1 | 0, 2 | Возвращаемые значения
$ft0 - $ft3 | 4, 6, 8, 10 | Временные переменные
$fa0 - $fa1 | 12, 14 | Аргументы функций
$ft4 - $ft5 | 16, 18 | Временные переменные
$fs0 - $fs5 | 20, 22, 24, 26, 28, 30 | Сохраняемые переменные
Операции с плавающей точкой

## Slide 136
Opcode = 17 (0100012)
Инструкции для одинарной точности:
  cop = 16 (0100002)
  add.s, sub.s, div.s, neg.s, abs.s и т.д.
Инструкции для двойной точности:
  cop = 17 (0100012)
  add.d, sub.d, div.d, neg.d, abs.d и т.д.
3 операнда-регистра:
  fs, ft: операнды-источники
  fd: операнд-приемник
Формат инструкций с плавающей точкой

## Slide 137
Инструкции сравнения (устанавливают/сбрасывают условный флаг fpcond)
  Проверка на равенство: c.seq.s, c.seq.d
  Проверка на меньше: c.lt.s, c.lt.d
  Проверка на меньше-равно: c.le.s, c.le.d
Условные переходы
  bclf: переход, если fpcond имеет значение ЛОЖЬ
  bclt: переход, если fpcond имеет значение ИСТИНА
Обмен данными между FP регистрами и памятью
  lwc1: lwc1 $ft1, 42($s1)
  swc1: swc1 $fs2, 17($sp)
Другие операции с плавающей точкой

## Slide 138
Микроархитектура – создание аппаратной реализации MIPS процессора
В следующей части