## Slide 1: Цикл лабораторных работ Connected MCU Модуль 6: Таймеры и счетчики
Александр Г. Дин Факультет Электротехники и Компьютерной Инженерии
Университет штата Северная Каролина 1/26/2016, Версия 1.2

## Slide 2: Обзор Модуля
Понятие о таймере
Захват по входу
Сравнение выхода
Использование таймеров с конечными автоматами

## Slide 4: Раздел 1: Понятие о таймере

## Slide 5: Принцип работы таймера
Сердцем таймера является 16-разрядный счетчик (TMRx)
Значение TMRx увеличивается на 1 по каждому переднему фронту тактового сигнала
16-разрядный компаратор определяет равен ли TMRx периоду, который хранится в регистре PRx
Действия триггера при совпадении:
  По следующему тактовому импульсу сбрасывает TMRx в 0. TMRx продолжает счет
  Может генерировать прерывание, может запускать другое периферийное устройство например, АЦП)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3
5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TMRx
PRx
16 разрядный компаратор
Вход тактового сигнала
16 разрядов
16 разрядов
Равно
Сброс
Тактовый сигнал
TMRx
PRx
Равно

## Slide 6: Регистры таймера
  Регистр счетчика таймера TMRx
    Обеспечивает прямой доступ к счетчику таймера
  Регистр периода PRx
    Определяет период таймера
      Таймер сбрасывается по каждому PRx+1 импульсу тактового сигнала
    Максимальная величина? 16 разрядов, т.е. максимум = 216-1 =65535
      Максимальный период = 65536
    Установка в 0 отключает таймер
  Управляющий регистр TxCON
    Сохраняет ряд настроек
    Включение: Установка в 1 включает модуль таймера, в 0 - отключает
    Далее будут рассмотрены другие поля
TMRx
PRx
16 разрядный компаратор
Вход тактового сигнала
16 разрядов
16 разрядов
Равно
Сброс
TxCON

## Slide 7: Выбор источника тактового сигнала
Сигнал фиксированной частоты для контроля времени
  Программируемое время задержки
  Программируемый период
  Использует тактовый сигнал внутренней периферийной шины, частотой до 100 МГц
  Внешний сигнал контакта TxCK
Подсчет событий: непериодические сигналы
  Сколько пошло импульсов?
  Внешний сигнал контакта TxCK
Выбор источника тактового сигнала таймера осуществляется битом в TxCON
  TCS: 0 внутренний тактовый сигнал, 1 - внешний
Что мы будем считать?
TMRx
PRx
Компаратор
Вход тактового сигнала
Равно
Сброс
Выбор источника тактового сигнала таймера
Тактовый сигнал внутренних периферийных устройств
Внешний сигнал
TxCK

## Slide 8: Предварительный делитель частоты тактового сигнала
TMRx увеличивается на 1 только после поступления N импульсов тактового сигнала
  N = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256
Указывается управляющими битами регистра TCKPS
Типичные применения
  Большие задержки, больший диапазон счета
Уменьшает частоту входного тактового сигнала
TMRx
PRx
Компаратор
Вход тактового сигнала
Равно
Сброс
Выбор источника тактового сигнала таймера
Тактовый сигнал внутренних периферийных устройств
Внешний сигнал
Предварительный делитель частоты
TCKPS

## Slide 9: Генерация прерываний таймером
Процессор будет реагировать на это выполнением процедуры обработки прерывания для этого источника прерываний
Используется именя вектора прерывания в макросе для создания процедуры обработки прерывания
  Имена векторов: _TIMER_x_VECTOR
Биты управления прерыванием
  TxIE (в IEC0): Разрешение прерываний
    Записать 1 для разрешения таймеру генерировать запрос прерывания
  TxIF (в IFS0): Флаг запроса прерывания
    1 указывает на то, что таймер запросил прерывание
    Записать 0 для очистки запроса прерывания
  TxIP (in IPCy): Уровень приоритета прерывания
    Запись 1-7 устанавливает уровень приоритета прерывания
    Запись 0 блокирует прерывание от этого таймера
  TxIS (в IPCy): Уровень подприоритета прерывания
    Запись 0-3 устанавливает уровень подприоритета прерывания
Таймер может генерировать прерывание по каждому переполнению

## Slide 10: Таймеры микроконтроллера PIC32MZ EF
Таймер 1 (Type A)
  16 разрядов
Таймеры 2-9 (Type B)
  16 разрядов
  Больше возможностей, чем у Type A
    Больше возможностей предварительного делителя частоты
    Могут объединяться в пары для создания 32-разрядных таймеров

## Slide 11: Пример: Включение светодиода с частотой 5 Гц
Доступ к светодиоду осуществляется с частотой 10 Гц, каждая вспышка требует включения и выключения
  Поэтому нужно настроить переполнение таймера TMR2 на частоту 10 Гц
Найдем нужный коэффициент деления
  Частота источника тактового сигнала периферийных устройств 100 МГц
  Таймер должен переполняться каждые 100 МГц/10 Гц = 10 миллионов периодов
  Максимальный период регистра PR2 равен 65535, что соответствует переполнению с частотой 100 МГц/(65535+1) = 1525.87 Гц
    Быстрей, чем надо в 152.87 раз
Нужно предварительно поделить частоту
  Делить надо, как минимум, на 152.87
    Выберем деление на 256, т.е. TCKPS = 3
  Вход TMR2 имеет частоту 100 МГц/256 = 390.625 кГц
Расчет коэффициента деления при использовании предварительного делителя
  Таймер должен переполняться каждые 390.625 кГц/10 Гц = 39,062.5 периодов
  В PR2 нужно загрузить round(39,062.5)-1 = 39,063 – 1 = 39,062

## Slide 12: Демонстрация
Проект Demo6_Timers_Flashing_LED

## Slide 13: Основной код примера
Инициализация приложения, затем выполнение бесконечного цикла, пока прерывание не запустит процедуру обработки прерывания
После завершения процедуры обработки прерывания основной бесконечный цикл продолжается

## Slide 14: Процедура обработки прерывания и поведение системы
LED_state является статической переменной
  При первом запуске процедуры обработки прерывания LED_state инициализируется 1
  При всех следующих запусках процедуры обработки прерывания, ее выполнение начинается с предыдущим значением LED_state.
Переключение величины LED_state осуществляется путем вычитания его из 1
Сброс флага прерывания Таймера 2 сообщает аппаратному обеспечению, что код обработал прерывание

## Slide 15: Раздел 2: Захват по входу

## Slide 16: Причины использования модуля захвата по входу
Пример: Измерение времени реакции
  Как быстро вы можете нажать кнопку в ответ на включение светодиода?
Можно ли разработать программу для выяснения этого с использование цикла?
  Да, и очень просто
Но у такого подхода есть один большой недостаток
  Буде использовано все процессорное время
  Если процессор прерывается для выполнения другой задачи, счет времени будет ошибочным
  Нужна калибровка, поскольку результат зависит от времени выполнения каждой итерации цикла
Позволяет выполнять точные измерения промежутков времени

## Slide 17: Модуль захвата по входу
Когда происходит событие на контакте ICx, значение таймера TMRy копируется (захватывается) в аппаратный буфер данных ICxBUF
  Память на четыре элемента (FIFO)
Доступны 9 модулей захвата по входу IC1-IC9
ICxBUF
TMRy
PRy
Компаратор
Вход тактового сигнала
Равно
Сброс
ICx
Тактовый сигнал
ICx
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
TMRy
ICxBUF

## Slide 18: Особенности модулей захвата по входу
Основные возможности
  16- или 32-разрядный режим
  Выбор таймера
  Режим захвата
  Фильтрация прерываний
Управляющий регистр: ICxCON
  Включение: 1 включает модуль
  C32: 1 для использования 32-разрядного таймера, 0 для - 16-разрядного
  ICTMR: Выбор таймера в 16-разрядном режиме 0 для Timer3, 1 для Timer2
  ICM: Выбор режима захвата по входу
    Каждый фронт
    Каждый передний фронт
    Каждый задний фронт
    Каждый 4-ый передний фронт
    Каждый 16-ый передний фронт
    Только прерывание
  ICI: Генерировать прерывание по каждому n-ому событию (1, 2, 3, 4)
  ICOV: Флаг, показывающий, что в буфер захвата записаны данные
  ICBNE: Буфер захвата по входу не пуст (можно считать захваченные данные)

## Slide 19: Захват по входу и прерывания
Два типа прерываний модуля захвата по входу
  Произошло событие захвата: _INPUT_CAPTURE_x_VECTOR
  Произошла ошибка захвата (буфер переполнен) INPUT_CAPTURE_x_ERROR_VECTOR
Биты управления прерыванием
  ICxIE (in IEC0-1): Разрешение прерываний
    Запись 1 разрешает этому модулю захвата по входу генерировать запрос прерывания
  ICxIF (in IFS0-1): Флаг запроса прерывания
    1 указывает, что модуль захвата по входу запросил прерывание
    Записать 0 для очистки запроса прерывания
  ICxIP (in IPC1-10): Уровень приоритета прерывания
    Запись 1-7 устанавливает уровень приоритета прерывания
    Запись 0 блокирует прерывание от этого модуля захвата по входу
  ICxIS (in IPC1-10): Уровень подприоритета прерывания
    Запись 0-3 устанавливает уровень подприоритета прерывания

## Slide 20: Раздел 3: Сравнение выхода

## Slide 21: Причины использования модуля сравнения выхода
Позволяет генерировать сигнал с точными временными характеристиками
Пример: Сигнал с широтной-импульсной модуляцией (ШИМ)
  Периодический цифровой сигнал с настраиваемым интервалом включенного состояния
    Коэффициент заполнения = доля интервала Вкл. = Интервал Вкл. / Период
    Период = Интервал Вкл. + Интервал Выкл.
  Коэффициент заполнения определяет средний уровень сигнала
Часто используется в приложениях, в которых медленный отклик пользователя или схема «усредняет» ШИМ-сигнал
  Человеческий глаз усредняет яркость, если они изменяется с частотой большей ~20 Гц (~50 мс)
    Следовательно, можно регулировать яркость светильника, если питать его ШИМ-сигналом с периодом, меньшим 50 мс
  Также: положение сервомотора, управление электрическим обогревом, управление скорость мотора, мощные преобразователи энергии, и т.д.
Вкл
Выкл
Период
Интер-вал выкл.
Интервал вкл.
Период
Интер-вал выкл.
Интервал вкл.
Пример: Коэффициент заполнения 73%
Вкл
Выкл
10 мс
7.3 мс
2.7 мс
Средняя величина 73%

## Slide 22: Программная реализация
Можно ли разработать программу для генерации таких сигналов с использование цикла?
  Да, и очень просто
Но у такого подхода есть один большой недостаток
  Буде использовано все процессорное время!
  Если процессор прерывается для выполнения другой задачи, изменение выхода запоздает, временные ошибки будут накапливаться
  Нужна калибровка, поскольку результат зависит от времени выполнения каждой итерации цикла
void GeneratePWM(int t_on, int t_off) {
while (1) {
OUT_PORT_BIT = 1;
Delay(t_on);
OUT_PORT_BIT = 0;
Delay(t_off);
}
}

## Slide 23: Аппаратная реализация: Модуль сравнения выхода
Величина TMRy определяет, когда выход OCx изменяется
Сравнение TMRy с регистрами сравнения выхода OCxR, OCxRS
TMRy
PRy
Компаратор
Вход тактового сигнала
Равно
Сброс
OCx
Компаратор
OCxR
OCxRS
Логическая схема
OCxCON
Равно

## Slide 24: Генерация ШИМ-сигнала модулем сравнения выхода
OCx устанавливается в 1 каждый раз, когда TMRy достигает PRy
OCx сбрасывается в 0, когда TMRy достигает OCxRS
Тактовый сигнал
OCx
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
TMRy
PRy
OCxRS
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
Ширина импульса=3
Ширина импульса=3
Ширина импульса=1

## Slide 25: Особенности модуля сравнения выхода
Основные возможности
  Может использовать таймер 2 или 3
  Выбор режима выхода
Управляющий регистр:
  OCxCON: Управление
    Включение: установить в 1 для включения модуля
    OCTSEL: Выбор таймера
      0: Таймер 2
      1: Таймер 3
    OCM: Выбор режима сравнения выхода
  OCxR: Сравниваемая величина
  OCxRS: Вторая сравниваемая величина
0
Значение TMRy
OCxRS
OCxR
0
OCxRS
OCxR
0
OCxRS
OCxR
0
Совпадение одного компаратора
Совпадение двух компараторов
ШИМ

## Slide 26: Демонстрация
Проект Demo6_Timers_PWM

## Slide 27: Код инициализации
Инициализирует GPIO (Устройство ввода-выводы общего назначения), Таймер 2, Модуль сравнения выхода 8
Модуль сравнения выхода 8 используется потому, что он может управлять светодиодом LED2 непосредственно с использованием PPS (выбора контактов периферии)
  См. слайды приложения о Peripheral Pin Select (Выборе контактов периферии)

## Slide 28: Основной код
После инициализации выполняется бесконечный цикл, который изменяет яркость светодиода
  Функция Delay (задержка) используется для замедления изменения яркости светодиода
    Вместо этого можно использовать таймер!
  Попробуйте поставить точку останова в цикле и посмотрите, как остановится изменение яркости

## Slide 29: Процедура обработки прерывания и поведение системы
LED_state является статической переменной
  При первом запуске процедуры обработки прерывания LED_state инициализируется 1
  При всех следующих запусках процедуры обработки прерывания, ее выполнение начинается с предыдущим значением LED_state.
Переключение величины LED_state осуществляется путем вычитания его из 1
Сброс флага прерывания Таймера 2 сообщает аппаратному обеспечению, что код обработал прерывание

## Slide 30: Дополнительные возможности, не рассмотренные тут
Таймеры
  Режим закрытого накопления. Счет выполняется только когда специальный сигнал (gate) активен
  Создание 32-разрядного таймера: каскадное соединение двух 16-разрядных таймеров
Захват по входу
  Использование 32-разрядной временной шкалы
  Предварительное деление частоты событий (захватывается каждое 4 или 16 событие)
  Буфер FIFO
  Обработка ошибок
Сравнение выхода
  Прерывание при совпадении
  Использование 32-разрядной временной шкалы
  Режимы одинарного и двойного сравнения
  Генерация одиночного (непериодического) импульса
  Вход зашиты от неисправности: немедленное выключение ШИМ сигнала

## Slide 31: Раздел 4: Использование таймеров с конечными автоматами

## Slide 32: Пример управления светодиодами
Для уменьшения задержки детектирования кнопки мы разделили функцию поочередного включения и выключения светодиодов на четыре состояния Это очень хорошо, но...
Мы попусту расходуем процессорное время выполняя функцию задержки
Вместо этого можно использовать таймер для генерации периодического прерывания
  Упрощает контроль за временем
  Освобождает процессор для выполнения другого кода (или перехода в спящий режим для экономии энергии)
  Хорошо работает с кодом конечного автомата
Прочие задачи
1
TASK_Scan_LEDs_Once_FSM
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Scan_LEDs_with_Tasks

## Slide 33: Демонстрация
Проект Demo6_Basic_Concurrency_Tasks_Timers
Выбор скорости поочередного включения и выключения светодиодов кнопкой BTN1, выключение светодиодов кнопкой BTN2
В user.c, #define FSM_IN_ISR устанавливается в 0, для выбора конечного автомата в коде, или в 1, для выбора конечного автомата в процедуре обработки прерывания

## Slide 34: Код управление скоростью поочередного включения и выключения
Кнопка PB2 выбирает скорость поочередного включения и выключения
  Код задачи считывает положение кнопки PB2
Старый код
  Использовал цикл задержки
  Глобальная переменная G_LED_Scan_Delay читалась в цикле задержки
Новый код
  Переменная G_LED_Scan_Delay удалена
  Вместо этого в регистр периода Timer 2 загружается соответствующая задержка
  Все еще код задачи

## Slide 35: Код поочередного включения и выключения светодиодов
Конечный автомат в коде задачи?
  Минимальный код в процедуре обработки прерывания, почти все в задаче
  Процедура обработки прерывания просит основной код запустить задачу (через переменную Run_TASK_Scan LEDs)
  Медленный отклик из-за задержки процедур обработки прерывания и, возможно, других задач
Конечный автомат в процедуре обработки прерывания?
  Весь код поочередного включения и выключения находится в процедуре обработки прерывания. Теперь задача поочередного включения и выключения светодиодов отсутствует!
  Простой, самодостаточный код с быстрым откликом
  Так как конечный автомат стал более сложным, процедуру обработки прерывания сложнее отлаживать, она будет дольше задерживать прочие процедуры обработки прерывания
Нужно ли использовать процедуру обработки прерывания или код задачи?

## Slide 36: Процедура обработки прерывания сигнализирует для запуска кода задачи
Run_TASK_Scan_LEDs
  Общая переменная процедуры обработки прерывания и основного кода
  Величина = количество ожидающих выполнения запросов задачи
  Должна быть объявлена как volatile, чтобы компилятор знал о возможных фоновых изменениях
Процедура обработки прерывания запрашивает выполнение задачи путем увеличения переменной
Основной код путем уменьшения переменной показывает, что задача была запущена,

## Slide 37: Конечный автомат в задаче
Конечный автомат запускается каждый раз при вызове из Scan_LEDs_with_Tasks (один раз на прерывание, после некоторой задержки)
В коде задачи функция задержки не вызывается!
Все еще нужно использовать статические переменные LED_state и FSM_state для того, чтобы они сохранялись между выполнениями процедуры обработки прерывания

## Slide 38: Конечный автомат в процедуре обработки прерывания
Конечный автомат выполняется каждый раз при переполнении таймера
Функции задержки не вызываются!
Все еще нужно использовать статические переменные LED_state и FSM_state для того, чтобы они сохранялись между выполнениями процедуры обработки прерывания

## Slide 39: Приложение

## Slide 40: Режим закрытого накопления
Использует для измерения общего времени, когда внешний сигнал равен 1
Доступен только при использовании внутреннего тактового сигнала (TCS = 0)
Внешний сигнал TxCK разрешает счет
Счет выполняется только когда специальный сигнал (gate) активен
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Тактовый сигнал
TMRx
Сигнал разрешения накопления

## Slide 41: Режим закрытого накопления
Установить регистр управления TGATE (в TxCON) в 1 для разрешения управления накоплением
Счет выполняется, только когда специальный сигнал (gate) активен
TMRx
PRx
16 разрядный компаратор
16 разрядов
16 разрядов
Равно
Сброс
Тактовый сигнал внутренних периферийных устройств
Внешний сигнал
Предварительный делитель частоты
TCKPS
TxCK

## Slide 42: Выбор контактов периферийного оборудования (PPS)
Некоторые сигналы периферийных устройств могут быть подсоединены в одному из нескольких контактов корпуса
  Повышает гибкость при проектировании
  Позволяет использовать меньший, более дешевый корпус
Отображение входа
  Мультиплексор (MUX) соединяет один из нескольких входов с выходом
Отображение выхода
  Демультиплексор (DEMUX) соединяет вход с одним из нескольких выходов
Периферийное устройство 1
MUX
DEMUX

## Slide 43: Выбор входного контакта (MUX)
Изучите таблицу 12-2 в PIC32MZ EF Data Manual
Можно соединить входной сигнал IC3 с контактом корпуса RPF4
Для контакта RPF4 нужно записать код 0010 (двоичный, 2 десятичный) в регистр управления IC3R

## Slide 44: Выбор выходного контакта (DEMUX)
Изучите таблицу 12-3 в PIC32MZ EF Data Manual
Можно соединить выходной сигнал OC8 с контактом D4 (светодиод LD2 на плате chipKIT Wi-FIRE)
Для контакта OC8 нужно записать код 1010 (двоичный, 12 десятичный) в регистр управления RPD4R

## Slide 45: Защита при выборе контактов периферийного оборудования
Для обеспечения безопасности микроконтроллер может запретить изменять PPS
Конфигурационный бит IOL1WAY регистра управления DEVCFG3 контролирует возможность изменения выбора контактов периферийного оборудования
  1: Выбор контактов периферийного оборудования может конфигурирован однократно
  0: Выбор контактов периферийного оборудования может реконфигурирован многократно
Величина IOL1WAY может быть установлена в ON (1) или OFF (0) в файле configuration_bits.c