## Slide 1
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Глава 2
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Введение
Булевы выражения
Булева алгебра
От логики к логическим элементам
Многоуровневая комбинационная логика
Что за X и Z?
Карты Карно
Базовые комбинационные блоки
Временные характеристик
Глава 2 :: Темы

## Slide 5
Логическая схема состоит из:
Входов
Выходов
Функциональной спецификации
Временной спецификации
Введение

## Slide 6
Узлы
  Входы: A, B, C
  Выходы: Y, Z
  Внутренний узел: n1
Элементы схемы
  E1, E2, E3
  Каждый их них, в свою очередь, является схемой
Схемы

## Slide 7
Комбинационные цифровые схемы
  Не имеют памяти
  Выход определяется текущим состоянием входов
Последовательностные цифровые схемы
  Имеют память
  Выход определяется текущим и предыдущим состоянием входов
Типы цифровых схем

## Slide 8
Каждый элемент сам является комбинационным
Каждое узел схемы является или входом, или подсоединен к одному-единственному выходу другого элемента
Схема не содержит циклических путей
Пример:
Правила комбинационной композиции

## Slide 9
Функциональная спецификация выходов по значениям входов
Пример: S = F(A, B, Cin)
Cout = F(A, B, Cin)
Булевы выражения

## Slide 10
Дополнение: переменная с чертой над именем
A, B, C
Литерал: переменная или ее дополнение
A, A, B, B, C, C
Импликанта: произведение литералов
ABC, AC, BC
Минтерм: произведение, в которое входят литералы всех входных переменных
ABC, ABC, ABC
Макстерм: сумма, в которую входят литералы всех входных переменных
(A+B+C), (A+B+C), (A+B+C)
Некоторые определения

## Slide 11
Y = F(A, B) =
Все выражения могут быть записаны в дизъюнктивной форме
Каждой строке соответствует минтерм
Минтерм является произведением (И, AND) литералов
Каждый минтерм становится ИСТИННЫМ только для своей строки
Функция записывается путем суммирования минтермов тех строк, для которых выход равен ИСТИНЕ
Таким образом, формируется сумма (ИЛИ, OR) произведений (И, AND)
Дизъюнктивная форма

## Slide 12: Sum-of-Products Form
Y = F(A, B) =
Дизъюнктивная форма
Все выражения могут быть записаны в дизъюнктивной форме
Каждой строке соответствует минтерм
Минтерм является произведением (AND) литералов
Каждый минтерм становится ИСТИННЫМ только для своей строки
Функция является суммой минтермов тех строк, для которых выход равен ИСТИНЕ
Таким образом, формируется сумма (ИЛИ, OR) произведений (И, AND)

## Slide 13: Sum-of-Products Form
Y = F(A, B) = AB + AB = Σ(1, 3)
Дизъюнктивная форма
Все выражения могут быть записаны в дизъюнктивной форме
Каждой строке соответствует минтерм
Минтерм является произведением (И, AND) литералов
Каждый минтерм становится ИСТИННЫМ только для своей строки
Функция записывается путем суммирования минтермов тех строк, для которых выход равен ИСТИНЕ
Таким образом, формируется сумма (ИЛИ, OR) произведений (И, AND)

## Slide 14
Y = F(A, B) = (A + B)(A + B) = Π(0, 2)
Все булевы выражения могут быть записаны в конъюнктивной форме
Каждой строке соответствует макстерм
Макстерм является суммой (ИЛИ, OR) литералов
Каждый макстерм становится ЛОЖНЫМ только для своей строки
Функция является произведением макстермов тех строк, для которых выход равен ЛОЖЬ
Таким образом, формируется произведение (И, AND) сумм (ИЛИ, OR)
Конъюнктивная форма

## Slide 15
Вы собираетесь в кафетерий пообедать
  Вы не пообедаете (E)
  Там закрыто (не открыто, O) или
  Они предлагают только корн-доги (C)
Запишите таблицу истинности, по которой можно определить пообедаете ли вы (E)
Примеры булевых выражений

## Slide 16
Вы собираетесь в кафетерий пообедать
  Вы не пообедаете (E)
  Там закрыто (не открыто, O) или
  Они предлагают только корн-доги (C)
Запишите таблицу истинности, по которой можно определить пообедаете ли вы (E)
Примеры булевых выражений

## Slide 17
Дизъюнктивная форма (SOP, sum-of-products) сумма (ИЛИ) произведений (И)
Конъюнктивная форма (POS, product-of-sums) - произведение (И) сумм (ИЛИ)
Дизъюнктивная и конъюнктивная формы

## Slide 18
Дизъюнктивная форма (SOP, sum-of-products) сумма (ИЛИ) произведений (И)
Конъюнктивная форма (POS, product-of-sums) - произведение (И) сумм (ИЛИ)
Y = (O + C)(O + C)(O + C)
= Π(0, 1, 3)
Y = OC
= Σ(2)
Дизъюнктивная и конъюнктивная формы

## Slide 19
Аксиомы и теоремы позволяют упрощать булевы выражения
Подобно обычной алгебре, но проще: переменные принимают только два значения (0 или 1)
Двойственность аксиом и теорем:
  Можно взаимно заменить И и ИЛИ, 0 и 1
Булева алгебра

## Slide 20
Булевы аксиомы

## Slide 21
B 1 = B
B + 0 = B
T1: Теорема идентичности

## Slide 22
B 1 = B
B + 0 = B
T1: Теорема идентичности

## Slide 23
B 0 = 0
B + 1 = 1
T2: Теорема о нулевом элементе

## Slide 24
B 0 = 0
B + 1 = 1
T2: Теорема о нулевом элементе

## Slide 25
B B = B
B + B = B
T3: Теорема об идемпотентности

## Slide 26
B B = B
B + B = B
T3: Теорема об идемпотентности

## Slide 27
B = B
T4: Теорема идентичности

## Slide 28
B = B
T4: Теорема идентичности

## Slide 29
B B = 0
B + B = 1
T5: Теорема о дополнительности

## Slide 30
B B = 0
B + B = 1
T5: Теорема о дополнительности

## Slide 31
Булевы теоремы, обзор

## Slide 32
Булевы теоремы нескольких переменных

## Slide 33
Y = AB + AB
Упрощение булевых выражений
Пример 1:

## Slide 34
Y = AB + AB
= B(A + A) T8
= B(1) T5’
= B T1
Упрощение булевых выражений
Пример 1:

## Slide 35
Y = A(AB + ABC)
Пример 2:
Упрощение булевых выражений

## Slide 36
Y = A(AB + ABC)
= A(AB(1 + C)) T8
= A(AB(1)) T2’
= A(AB) T1
= (AA)B T7
= AB T3
Пример 2:
Упрощение булевых выражений

## Slide 37
Y = AB = A + B
Y = A + B = A B
Теорема де Моргана

## Slide 38
Назад:
  Изменить тип элемента
  Добавить инверсию на входы
Вперед:
  Изменить тип элемента
  Добавить инверсию на выход
Перемещение инверсии

## Slide 39
Запишите булево выражение для этой схемы
Перемещение инверсии

## Slide 40
Запишите булево выражение для этой схемы
Y = AB + CD
Перемещение инверсии

## Slide 41
Начать с выхода и двигаться в направлении входов
Перемещать инверсию от выходов ко входам
Нарисовать элементы так, чтобы увидеть, что инверсии взаимно уничтожаются
Правила перемещения инверсии

## Slide 42
Пример перемещения инверсии

## Slide 43
Пример перемещения инверсии

## Slide 44
Пример перемещения инверсии

## Slide 45
Пример перемещения инверсии

## Slide 46
Двухуровневая цифровая схема Сначала элементы И, затем ИЛИ
Пример: Y = ABC + ABC + ABC
От логики к логическим элементам

## Slide 47
Входы слева (или сверху)
Выходы справа (или внизу)
Информация передается от элементов, расположенных слева, к элементам, расположенным справа
Для проводников стараться использовать прямые линии
Правила изображения принципиальных схем

## Slide 48
Проводники всегда должны соединяться в виде буквы Т
Точка в месте пересечения проводников обозначает их соединение
Проводники, пересекающиеся без точки, не имеют соединения друг с другом
Правила изображения принципиальных схем (продолжение)

## Slide 49
Пример: Схема приоритета
Выход устанавливается
в соответствии
со старшим разрядом
который равен ИСТИНЕ
Схемы с несколькими выходами

## Slide 50
Пример: Схема приоритета
Выход устанавливается
в соответствии
со старшим входом
который равен ИСТИНЕ
Схемы с несколькими выходами

## Slide 51
Реализация схемы приоритета

## Slide 52
Безразличное значение

## Slide 53
Конфликтом: схема пытается установить на выходе одновременно 0 и 1
  Действительное значение находится где-то между
  Может быть 0, 1 или в запрещенной диапазоне
  Может зависеть от напряжения, температуры, времени, шума
  Часто вызывает большое энергопотребление
Предупреждение:
  Конфликт обычно является ошибкой
  В зависимости от контекста X обозначает безразличное значение или конфликт
Конфликт: X

## Slide 54
Третье состояние, состояние высокого импеданса, неподключенная или плавающая цепь
Состояние неподключенного выхода может быть 0, 1 или быть промежуточным
  Вольтметр не показывает что узел находится в плавающем состоянии
Буфер с тремя состояниями
Третье состояние: Z

## Slide 55
Состояние высокого импеданса используется для создания шин
  Несколько микросхем подключены к шине
  Но активной в некоторый момент может быть одна и только одна
Шины с тремя состояниями

## Slide 56
Булевы выражения можно упростить путем комбинирования термов
Карты Карно позволяют наглядно минимизировать выражение
PA + PA = P
Карты Карно

## Slide 57
Обведите овалом 1 в соседних квадратах
В булево выражение включаются только те литералы, прямая и инверсная форма которых не попадает в овал
Y = AB
Карты Карно

## Slide 58
Карты Карно - три входа

## Slide 59
Y = AB + BC
Карты Карно - три входа

## Slide 60
Дополнение: переменная с чертой над именем
A, B, C
Литерал: Литерал: переменная или ее дополнение
A, A, B, B, C, C
Импликанта: произведение литералов
ABC, AC, BC
Первичная импликанта: импликанта, соответствующая наибольшему овалу на карте Карно
Построение карты Карно

## Slide 61
Каждая 1 должна входить хотя бы в один овал
Каждый овал должен охватывать блок, число клеток которого в каждом направлении равно степени двойки (то есть 1, 2 или 4)
Каждый овал должен настолько большим, насколько это возможно
Овал может связывать края карты Карно
Безразличные значения (X) могут входить в овал, если это помогает минимизировать выражение
Правила карт Карно

## Slide 62
Карты Карно - четыре входа

## Slide 63
Карты Карно - четыре входа

## Slide 64
Карты Карно - четыре входа

## Slide 65
Карты Карно и безразличные значения

## Slide 66
Карты Карно и безразличные значения

## Slide 67
Карты Карно и безразличные значения

## Slide 68
Мультиплексоры
Дешифраторы
Базовые комбинационные блоки

## Slide 69
Выбирает один из N входов и соединяет его с выходом
log2N-бит для выбора входа – вход управления (выбора)
Пример: 2:1 Mux
Мультиплексор (Mux)

## Slide 70
Используя логические элементы
  Дизъюнктивная форма
Используя буферы с тремя состояниями
  Для N-входового мультиплексора используется N буферов с тремя состояниями
  Один и только один их них включается для выбора соответствующего входа
Реализация мультиплексоров

## Slide 71
Использование мультиплексоров как таблиц преобразования
Цифровые схемы на основе мультиплексоров

## Slide 72
Уменьшение размера мультиплексора
Цифровые схемы на основе мультиплексоров

## Slide 73
N входов, 2N выходов
Прямой унитарный код: только один выход принимает значение ИСТИНА
Дешифраторы

## Slide 74
Реализация дешифраторов

## Slide 75
Функция ИЛИ от минтермов
Цифровые схемы на основе дешифраторов

## Slide 76
Задержка между изменением входа и соответствующим изменением выхода
Как проектировать быстрые схемы?
Временные характеристик

## Slide 77
Задержка распространения tpd = максимальная задержка тракта вход-выход
Задержка реакции tcd = минимальная задержка тракта вход-выход
Задержки распространения и реакции

## Slide 78
Задержки обусловлены
  Емкостями и сопротивлениями в цепях
  Конечностью скорости света
Причины, по которым tpd и tcd могут различаться
  Разные задержки нарастания и спада сигнала
  Несколько входов и выходов, одни из которых быстрее, чем другие
  Замедление работы схемы при повышении температуры и ускорение при охлаждении
Задержки распространения и реакции

## Slide 79
Критический (длинный) путь tpd = 2tpd_AND + tpd_OR
Кратчайший путь tcd = tcd_AND
Критический (длинный) и кратчайший пути

## Slide 80
Одиночное изменение на входного сигнала вызывает несколько изменений сигнала на выходе
Импульсные помехи

## Slide 81
Что происходит когда A = 0, C = 1, а B изменяется с 1 до 0?
Пример импульсной помехи

## Slide 82
Пример импульсной помехи (продолжение)

## Slide 83
Борьба с импульсными помехами

## Slide 84
Импульсные помехи не являются серьезной проблемой при проектировании синхронных схем (глава 3)
Важно уметь распознавать их при моделировании или на экране осциллографа
От всех импульсных помех невозможно избавиться - одновременные изменения нескольких входов могут привести к появлению таких помех
Почему импульсные помехи важны?