## Slide 1
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Глава 1
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Микроэлектронная промышленность
План игры
Искусство управления сложностью
Цифровая абстракция
Системы счисления
Логические элементы
Логические уровни
КМОП транзисторы
Энергопотребление
Глава1 :: Темы

## Slide 5
Микропроцессоры кардинально изменили наш мир
  Сотовые телефоны, интернет, достижения в медицинской сфере
Объем продаж полупроводниковой промышленности вырос с 21 миллиарда долларов в 1985 году до 300 миллиардов долларов в 2011
Полупроводниковая микроэлектроника

## Slide 6
Цель курса:
  Понять, что происходит внутри корпуса компьютера
  Изучить оснвоные принципы цифровой схемотехники
  Научиться разрабатывать проекты увеличивающейся сложности
  Научиться проектировать микропроцессоры
План игры

## Slide 7
Абстракция
Дисциплина
Три базовых принципа
  Иерархичность
  Модульность
  Регулярность
Искусство управления сложностью

## Slide 8
Исключение из рассмотрения деталей, которые в данном контексте неважны
Абстракция

## Slide 9
Намеренное ограничение выбора возможных проектных решений
Пример: Цифровая дисциплина
  Использование дискретных значений напряжений вместо непрерывных
  Цифровые системы проще проектировать, чем аналоговые – можно создать более сложные устройства
  Аналоговые предшественники были вытеснены цифровыми системами:
    например, цифровые камеры, цифровое телевидение, сотовые телефоны, компакт-диски
Дисциплина

## Slide 10
Иерархичность
  Система разделяется на модули и подмодули
Модульность
  Каждый модуль имеет четко определенные функции и интерфейсы
Регулярность
  Поощрение единообразия, что позволяет многократно использовать модули
Три базовых принципа

## Slide 11
Иерархичность
  Три главные модуля: ствол, ударно-спусковой механизм и приклад с цевьем
  Подмодули ударно-спускового механизма: крючок, курок, кремень и т.д.
Пример: Кремневое ружье

## Slide 12
Модульность
  Функции приклада и цевья: служить базой для установки ствола и ударно-спускового механизма
  Интерфейс приклада и цевья: длина и расположение посадочных мест
Регулярность
  Взаимозаменяемые детали
Пример: Кремневое ружье

## Slide 13
Большинство физических величин непрерывны
  Потенциал проводника
  Частота колебаний
  Положение тела
Цифровая абстракция рассматривает дискретное множество возможных значений
Цифровая абстракция

## Slide 14
Спроектирована Чарльзом Бэббиджем в 1834 – 1871 годах
Считается первым цифровым компьютером
Построена из механических шестеренок, каждая шестеренка представляла дискретную величину (0-9)
Бэббидж не дожил до окончания работ над машиной
Аналитическая машина

## Slide 15
Два дискретные значения:
  1 и 0
  1, Истина, Большая величина
  0, Ложь, Малая величина
1 и 0: Величина напряжения, угол поворота шестеренки, уровень жидкости и т.д.
Цифровые схемы используют значение напряжения для представления 0 и 1
Бит (Bit): Двоичная цифра (Binary digit)
Цифровая дисциплина: Двоичные переменные

## Slide 16
Родился в семье небогатого ремесленника
Самостоятельно изучал математику и стал преподавателем Королевского колледжа в Ирландии.
Написал работу Исследование законов мышления (1854)
Ввел двоичные переменные
Ввел три основных логических оператора: И, ИЛИ, НЕ (AND, OR, NOT)
Джордж Буль, 1815-1864

## Slide 17
Десятичные числа
Двоичные числа
Системы счисления

## Slide 18
Десятичные числа
Двоичные числа
Системы счисления

## Slide 19
20 =
21 =
22 =
23 =
24 =
25 =
26 =
27 =
28 =
29 =
210 =
211 =
212 =
213 =
214 =
215 =
Степени числа 2

## Slide 20
20 = 1
21 = 2
22 = 4
23 = 8
24 = 16
25 = 32
26 = 64
27 = 128
Желательно запомнить до 29
28 = 256
29 = 512
210 = 1024
211 = 2048
212 = 4096
213 = 8192
214 = 16384
215 = 32768
Степени числа 2

## Slide 21
Преобразование двоичного числа в десятичное:
  Преобразовать 100112 в десятичное число
Преобразование десятичного числа в двоичное:
  Преобразовать 4710 в двоичное число
Преобразование системы счисления

## Slide 22
Преобразование десятичного числа в двоичное:
  Преобразовать 100112 в десятичное число
  16×1 + 8×0 + 4×0 + 2×1 + 1×1 = 1910
Преобразование десятичного числа в двоичное:
  Преобразовать 4710 в двоичное число
  32×1 + 16×0 + 4×1 + 2×1 + 1×1 = 1011112
Преобразование системы счисления

## Slide 23
N-разрядное десятичное число
  Сколько значений?
  Диапазон?
  Пример: Трехразрядное десятичное число
N-битовое двоичное число
  Сколько значений?
  Диапазон:
  Пример: Трехразрядное двоичное число
Двойничные числа и их диапазоны

## Slide 24
N-разрядное десятичное число
  Сколько значений? 10N
  Диапазон? [0, 10N - 1]
  Пример: Трехразрядное десятичное число
    103 = 1000 возможных значений
    Диапазон: [0, 999]
N-битовое двоичное число
  Сколько значений? 2N
  Диапазон: [0, 2N - 1]
  Пример: Трехразрядное двоичное число
    23 = 8 возможных значений
    Диапазон: [0, 7] = [от 0002 до 1112]
Двойничные числа и их диапазоны

## Slide 25
Шестнадцатеричная цифра | Десятичный эквивалент | Двоичный эквивалент
0 | 0 | 
1 | 1 | 
2 | 2 | 
3 | 3 | 
4 | 4 | 
5 | 5 | 
6 | 6 | 
7 | 7 | 
8 | 8 | 
9 | 9 | 
A | 10 | 
B | 11 | 
C | 12 | 
D | 13 | 
E | 14 | 
F | 15 | 
Шестнадцатеричные числа

## Slide 26
Шестнадцатеричная цифра | Десятичный эквивалент | Двоичный эквивалент
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001
A | 10 | 1010
B | 11 | 1011
C | 12 | 1100
D | 13 | 1101
E | 14 | 1110
F | 15 | 1111
Шестнадцатеричные числа

## Slide 27
Основание 16
Компактная запись двоичных чисел
Шестнадцатеричные числа

## Slide 28
Преобразование шестнадцатеричных чисел в двоичные:
  Преобразовать 4AF16 (также записывается 0x4AF) в двоичное число
Преобразование шестнадцатеричных чисел в двоичные:
  Преобразовать 0x4AF в десятичное число
Преобразование шестнадцатеричных чисел в двоичные

## Slide 29
Преобразование шестнадцатеричных чисел в двоичные:
  Преобразовать 4AF16 (также записывается 0x4AF) в двоичное число
  0100 1010 11112
Преобразование шестнадцатеричных чисел в десятичные:
  Преобразовать 4AF16 в десятичное число
  162×4 + 161×10 + 160×15 = 119910
Преобразование шестнадцатеричных чисел в двоичные

## Slide 30
Биты
Байты и
полубайты (nibble)
Байты
Биты, байты, полубайты...

## Slide 31
210 = 1 кило ≈ 1000 (1024)
220 = 1 мега ≈ 1 миллион (1,048,576)
230 = 1 гига ≈ 1 миллиард (1,073,741,824)
Большие степени 2

## Slide 32
Чему равно 224?
Сколько значений может представить 32-битовая переменная?
Вычисление степеней 2

## Slide 33
Чему равно 224?
- 24 × 220 ≈ 16 миллионов
Сколько значений может представить 32-битовая переменная?
- -22 × 230 ≈ 4 миллиарда
Вычисление степеней 2

## Slide 34
Десятичное
Двоичное
Сложение

## Slide 35
Сложите следующие 4-битовые двоичные числа
Сложите следующие 4-битовые двоичные числа
Примеры сложения двоичных чисел

## Slide 36
Сложите следующие 4-битовые двоичные числа
Сложите следующие 4-битовые двоичные числа
Переполнение!
Примеры сложения двоичных чисел

## Slide 37
Цифровые системы работают с фиксированным количеством разрядов
Переполнение: когда результат слишком большой, чтобы поместится в доступном количестве разрядов
Вспомните пример сложения 11 + 6
Переполнение

## Slide 38
Числа в прямом коде
Числа в дополнительном коде
Двоичные числа со знаком

## Slide 39
Один знаковый бит, N-1 битов величины
Знаковый бит является старшим (самым левым) битом
  Положительные числа:
  знаковый бит = 1
  Отрицательные числа:
    знаковый бит = 0
Пример, 4-битове представление числа ± 6 в прямом коде
+6 =
- 6 =
Диапазон N-битового числа в прямом коде:
Числа в прямом коде

## Slide 40
Один знаковый бит, N-1 битов величины
Знаковый бит является старшим (самым левым) битом
  Положительные числа:
    знаковый бит = 1
  Отрицательные числа:
  знаковый бит = 0
Пример, 4-битове представление числа ± 6 в прямом коде
+6 = 0110
- 6 = 1110
Диапазон N-битового числа в прямом коде:
[-(2N-1-1), 2N-1-1]
Числа в прямом коде

## Slide 41
Недостатки:
  Стандартный способ сложения не работает, например, -6 + 6:
1110
+0110
10100 (не правильно!)
  Два представления числа 0 (± 0):
1000
0000
Числа в прямом коде

## Slide 42
Не имеет проблем прямого кода
  Алгоритм сложения работает
  Единственное представление 0
Числа в дополнительном коде

## Slide 43
Старший бит имеет вес -2N-1
Наибольшее положительное 4-битовое число
Наибольшее (по модулю) отрицательное 4-битовое число
Старший бит, как и ранее, показывает знак (1 = отрицательное, 0 = положительное)
Диапазон N-битового числа в дополнительном коде:
Числа в дополнительном коде

## Slide 44
Старший бит имеет вес -2N-1
Наибольшее положительное 4-битовое число 0111
Наибольшее (по модулю) отрицательное 4-битовое число 1000
Старший бит, как и ранее, показывает знак (1 = отрицательное, 0 = положительное)
  Диапазон N-битового числа в дополнительном коде: [-(2N-1-1), 2N-1-1]
Числа в дополнительном коде

## Slide 45
Изменение знака числа, представленного в дополнительном коде
Метод:
    Инвертировать биты
    Добавить 1
Пример: Изменить знак 310 = 00112
Операция “Дополнение до двух”

## Slide 46
Изменение знака числа, представленного в дополнительном коде
Метод:
    Инвертировать биты
    Добавить 1
Пример: Изменить знак 310 = 00112
    1100
    + 1
    1101 = -310
Операция “Дополнение до двух”

## Slide 47
Найти представление в дополнительном коде числа 610 = 01102
Чему равно десятичное представление числа 10012?
Примеры вычислений с числами в дополнительном коде

## Slide 48
Найти представление в дополнительном коде 610 = 01102
    1001
    + 1
    1010 = -610
Чему равно десятичное представление числа в дополнительном коде 10012?
    0110
    + 1
    01112 = 710, следовательно 10012 = -710
Примеры вычислений с числами в дополнительном коде

## Slide 49
Сложить числа 6 + (-6) с использованием дополнительного кода
Сложить числа -2 + 3 с использованием дополнительного кода
Сложение чисел в дополнительном коде

## Slide 50
Сложить числа 6 + (-6) с использованием дополнительного кода
Сложить числа -2 + 3 с использованием дополнительного кода
Сложение чисел в дополнительном коде

## Slide 51
Увеличить количество бит с N до M (M > N) :
  Знаковое расширение
  Дополнение нулями
Увеличение количества бит

## Slide 52
Знаковый бит копируется во все новые старшие биты
Значение числа не изменяется
Пример 1:
  4-битовое представление 3 = 0011
  8-битовое представление: 00000011
Пример 2:
  4-битовое представление -5 = 1011
  8-битовое представление: 11111011
Знаковое расширение

## Slide 53
Все новые старшие биты принимают нулевое значение
Значение отрицательных чисел изменяется
Пример 1:
  4-битовая величина = 00112 = 310
  8-битовая величина после дополнения нулями: 00000011 = 310
Пример 2:
  4-битовая величина = 10112 = -510
  8-битовая величина после дополнения нулями: 00001011 = 1110
Дополнение нулями

## Slide 54
Представление | Диапазон
Числа без знака | [0, 2N-1]
Числа в прямом коде | [-(2N-1-1), 2N-1-1]
Числа в дополнительном коде | [-2N-1, 2N-1-1]
Пример: 4-битовое представление:
Сравнение способов представления двоичных чисел

## Slide 55
Выполняют логические функции
  Инверсия (НЕ), И (AND), ИЛИ (OR), И-НЕ(NAND), ИЛИ-НЕ(NOR), и т.д.
С одним входом
  Элемент НЕ, буфер
С двумя входами
  И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, Исключающее ИЛИ, Исключающее ИЛИ-НЕ
С несколькими входами
Логические элементы

## Slide 56
Логические элементы с одним входом

## Slide 57
Логические элементы с одним входом

## Slide 58
Логические элементы с двумя входами

## Slide 59
Логические элементы с двумя входами

## Slide 60
Прочие логические элементы с двумя входами

## Slide 61
Прочие логические элементы с двумя входами

## Slide 62
Логические элементы с несколькими входами

## Slide 63
Многовходовый элемент XOR: Контроль четности
Логические элементы с несколькими входами

## Slide 64
Дискретные уровни напряжения представляют 1 и 0
Например:
  0 = земля (GND) или 0 В
  1 = VDD или 5 В
Как трактовать напряжение 4.99 В? Это 0 или 1?
Как трактовать напряжение 3.2 В?
Логические уровни

## Slide 65
Диапазон напряжений для 1 и 0
Разные диапазоны для входов и выходов обеспечивают работу схем при наличии помех и шумов
Логические уровни

## Slide 66
Что такое шум?

## Slide 67
Любая помеха искажающая сигнал
  Например, сопротивление проводников, помехи источника питания, наводки от соседних проводников и т.д.
Пример: элемент (его выходной каскад) выдает 5 В, но из-за сопротивления длинного проводника на приемник поступает 4.5 В
Что такое шум?

## Slide 68
Если на вход элемента поступают корректные логические значения, на его выходе формируются корректные выходные сигналы
Для представления дискретных величин используется ограниченный диапазон напряжений
Статическая дисциплина

## Slide 69
Логические уровни

## Slide 70
NMH = VOH – VIH
NML = VIL – VOL
Допустимые уровни шумов

## Slide 71
Идеальный буфер: Реальный буфер:
NMH = NML = VDD/2
NMH , NML < VDD/2
Передаточная характеристика на постоянном токе

## Slide 72
Передаточная характеристика на постоянном токе

## Slide 73
В 1970 и 1980 годы, VDD = 5 В
В следующие годы VDD уменьшается
  Уменьшается нагрев транзисторов
  Уменьшается энергопотребление
3.3 В, 2.5 В, 1.8 В, 1.5 В, 1.2 В, 1.0 В, …
При соединении микросхем с разными напряжениями питания нужно быть очень осторожным
Микросхемы работают, пока они содержат волшебный дым
Доказательство:
  Если волшебный дым покидает микросхему, она перестает работать
Изменение VDD

## Slide 74
Логические семейства | VDD | VIL | VIH | VOL | VOH
TTL | 5 (4.75 - 5.25) | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 2.4
КМОП | 5 (4.5 - 6) | 1.35 | 3.15 | 0.33 | 3.84
LVTTL | 3.3 (3 - 3.6) | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 2.4
LVCMOS | 3.3 (3 - 3.6) | 0.9 | 1.8 | 0.36 | 2.7
Примеры логических семейств

## Slide 75
Логические элементы состоят из транзисторов
Трехвходовый управляемый напряжением выключатель
  Соединение двух входов зависит от напряжения на третьем
  d и s соединены (ON) когда g равно 1
Транзисторы

## Slide 76
Прозвище - “Мэр Силиконовой долины”
Со-основатель Fairchild Semiconductor в 1957 году
Со-основатель Intel в 1968 году
Одни из изобретателей интегральной микросхемы
Роберт Нойс, 1927-1990

## Slide 77
Транзисторы создаются из полупроводникового материала, кремния
Чистый кремний плохой проводник (свободные носители заряда отсутствуют)
Легированный кремний хороший проводник (есть свободные носители заряда)
  n-типа (свободные носители заряда отрицательные (negative), электроны)
  p-типа (свободные носители заряда положительные(positive), дырки)
Кремний

## Slide 78
Метал-оксид-полупроводник (МОП) транзисторы:
  Поликремниевый (используется как метал) затвор
  Оксидный (диоксид кремния) изолятор
  Легированный кремний
МОП транзисторы

## Slide 79
Gate = 0
OFF (исток и сток не соединены )
Gate = 1
ON (исток и сток соединены )
Транзисторы: n-МОП

## Slide 80
p-МОП транзистор работает противоположным образом
  ON, когда Gate = 0
  OFF, когда Gate = 1
Транзисторы: p-МОП

## Slide 81
Работа транзистора

## Slide 82
n-МОП: Хорошо передают 0, т.е. исток соединен с GND
p-МОП: Хорошо передают 1, т.е. исток соединен с VDD
Работа транзистора

## Slide 83
A | P1 | N1 | Y
0 |  |  | 
1 |  |  | 
Логические элементы КМОП: Логический элемент НЕ:

## Slide 84
A | P1 | N1 | Y
0 | Вкл. | Выкл. | 1
1 | Выкл. | Вкл. | 0
Логические элементы КМОП: Логический элемент НЕ:

## Slide 85
A | B | P1 | P2 | N1 | N2 | Y
0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  |  | 
Логические элементы КМОП: Логический элемент И-НЕ:

## Slide 86
A | B | P1 | P2 | N1 | N2 | Y
0 | 0 | Вкл. | Вкл. | Выкл. | Выкл. | 1
0 | 1 | Вкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | 1
1 | 0 | Выкл. | Вкл. | Вкл. | Выкл. | 1
1 | 1 | Выкл. | Выкл. | Вкл. | Вкл. | 0
Логические элементы КМОП: Логический элемент И-НЕ:

## Slide 87
Структура элемента КМОП

## Slide 88
Как построить элемент ИЛИ-НЕ?
Логический элемент ИЛИ-НЕ

## Slide 89
Элемент ИЛИ-НЕ с тремя входами

## Slide 90
Как построить элемент И с двумя входами?
Другие элементы КМОП

## Slide 91
Элемент И с двумя входами

## Slide 92
n-МОП плохо передают 1
p-МОП плохо передают 0
Передаточный логический элемент лучший выключатель
  хорошо передает и 0 и 1
Когда EN = 1, выключатель замкнут (ON):
  EN = 1 и A соединен с B
Когда EN = 0, выключатель разомкнут (OFF):
  A и B не соединены
Передаточный логический элемент

## Slide 93
Заменить подтягивающую цепь слабым всегда включенным p-МОП транзистором
p-МОП транзистор: подтягивает выход к высокому напряжению, только если n-МОП цепь не тянет его к низкому напряжению
Элементы Псевдо-n-МОП

## Slide 94
Псевдо-n-МОП элемент NOR4
Пример элемента Псевдо-n-МОП

## Slide 95
Со-основатель (вместе с Робертом Нойсом) Intel в 1968 году
Закон Мура: количество транзисторов на микросхеме удваивается каждый год (наблюдался в 1965 году)
С 1975 года количество транзисторов удваивается каждые два года
Гордон Мур, 1929-

## Slide 96
“Если автомобильная промышленность подчинялась бы такому же циклу развития, как и компьютерная, Rolls-Royce стоил бы сейчас $100, на одном галлоне бензина проезжал бы миллион миль и взрывался бы раз в году. . .”
– Robert Cringley
Закон Мура:

## Slide 97
Мощность = Потребление энергии в единицу времени
  Динамическая потребляемая мощность
  Статическая потребляемая мощность
Энергопотребление

## Slide 98
Мощность идет на зарядку емкостей заторов транзисторов
  Для зарядки конденсатора емкостью C до напряжения VDD необходима энергия CVDD2
  Ток переключается с частотой f: транзистор переключается (от 0 в 1 или наоборот) с такой частотой
  Конденсатор заряжается f/2 раз за секунду (разрядка из 1 в 0 не требует энергии)
Динамическая потребляемая мощность:
Pdynamic = ½CVDD2f
Динамическая потребляемая мощность

## Slide 99
Мощность, потребляемая, когда элементы не переключаются
Обусловлена токами покоя (токами утечки), IDD
Статическая потребляемая мощность:
Pstatic = IDDVDD
Статическая потребляемая мощность

## Slide 100
Оцените мощность, потребляемую беспроводным переносным компьютером
  VDD = 1.2 В
  C = 20 нФ
  f = 1 ГГц
  IDD = 20 мА
Пример оценки энергопотребления

## Slide 101
Оцените мощность, потребляемую беспроводным переносным компьютером
  VDD = 1.2 В
  C = 20 нФ
  f = 1 ГГц
  IDD = 20 мА
P = ½CVDD2f + IDDVDD
= ½(20 nF)(1.2 V)2(1 GHz) +
(20 mA)(1.2 V)
= 14.4 W
Пример оценки энергопотребления