## Slide 1
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание
Глава 3
Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис

## Slide 2
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера
Эти слайды предназначены для преподавателей, которые читают лекции на основе учебника «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера» авторов Дэвида Харриса и Сары Харрис. Бесплатный русский перевод второго издания этого учебника можно загрузить с сайта компании Imagination Technologies:
https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition
Процедура регистрации на сайте компании Imagination Technologies описана на станице:
http://www.silicon-russia.com/2016/08/04/harris-and-harris-2/

## Slide 3
Благодарности
Перевод данных слайдов на русский язык был выполнен командой сотрудников университетов и компаний из России, Украины, США в составе:
Александр Барабанов - доцент кафедры компьютерной инженерии факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат физ.-мат. наук, Киев, Украина;
Антон Брюзгин - начальник отдела АО «Вибро-прибор», Санкт-Петербург, Россия.
Евгений Короткий - доцент кафедры конструирования электронно-вычислительной аппаратуры факультета электроники Национального технического университета Украины «Киевский Политехнический Институт», руководитель открытой лаборатории электроники Lampa, кандидат технических наук, Киев, Украина;
Евгения Литвинова – заместитель декана факультета компьютерной инженерии и управления, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Юрий Панчул - старший инженер по разработке и верификации блоков микропроцессорного ядра в команде MIPS I6400, Imagination Technologies, отделение в Санта-Кларе, Калифорния, США;
Дмитрий Рожко - инженер-программист АО «Вибро-прибор», магистр Санкт-Петербургского государственного автономного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия;
Владимир Хаханов – декан факультета компьютерной инженерии и управления, проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьков, Украина;
Светлана Чумаченко – заведующая кафедрой автоматизации проектирования вычислительной техники Харьковского национального университета радиоэлектроники, доктор технических наук, профессор, Харьков, Украина.

## Slide 4
Глава 3 :: Темы
Введение
Защелки и Триггеры
Проектирование синхронных логических схем
Конечные автоматы
Синхронизация последовательностных схем
Параллелизм

## Slide 5
Выходы последовательностной схемы зависят как от текущих, так и от прошлых значений на входах - схема имеет память.
Некоторые определения:
  Состояние: Вся информация о схеме, необходимая для определения ее будущего поведения
  Защелки и Триггеры: Элементы, хранящие один бит состояния
  Синхронные последовательностные схемы: За комбинационной схемой следует набор триггеров
Введение

## Slide 6
Выдают последовательность событий
Имеют (краткосрочную) память
Для сохранения информации используют обратную связь с выходов на входы
Последовательностные схемы

## Slide 7
Состояние схемы влияет на ее будущее поведение
Элементы хранят состояние схемы
  Бистабильная схема
  RS-триггер
  D-защелка
  D-триггер
Элементы, хранящие состояние

## Slide 8
Основной блок для построения других элементы, хранящих состояние
Два выхода: Q, Q
Входов нет
Бистабильная схема

## Slide 9
Рассмотрим два возможных случая:
  Q = 0:
  Тогда Q = 1, Q = 0
  (нет противоречия)
  Q = 1:
  Тогда Q = 0, Q = 1
  (нет противоречия)
Хранит 1 бит переменной состояния Q (или Q)
Входы управления состоянием отсутствуют
Анализ бистабильной схемы

## Slide 10
RS-триггер
Рассмотрим четыре возможные случая:
  S = 1, R = 0
  S = 0, R = 1
  S = 0, R = 0
  S = 1, R = 1
RS (Reset/Set, Сброс/Установка) триггер

## Slide 11
  S = 1, R = 0:
  Тогда Q = 1 и Q = 0
  S = 0, R = 1:
  Тогда Q = 1 и Q = 0
Анализ RS-триггера

## Slide 12
  S = 0, R = 0:
  Тогда Q = Qprev
  S = 1, R = 1:
  Тогда Q = 0, Q = 0
Анализ RS-триггера

## Slide 13
  S = 0, R = 0:
  Тогда Q = Qprev
  Память!
  S = 1, R = 1:
  Тогда Q = 0, Q = 0
  Запрещенное состояние
  Q ≠ NOT Q
Анализ RS-триггера

## Slide 14
RS обозначает триггер со входами Reset/Set, Сброс/Установка
  Хранит один бит состояния (Q)
Хранимое значение определяется входами S, R
  Set (Установка):
  Устанавливает выход в 1
  (S = 1, R = 0, Q = 1)
  Reset (Сброс):
  Устанавливает выход в 0
  (S = 0, R = 1, Q = 0)
Нужно предпринять специальные меры для
исключения появления запрещенного состояния (S = R = 1)
Обозначение RS-триггера

## Slide 15
Два входа CLK, D
  CLK: определяет когда выход изменяется
  D (вход данных): определяет новое значение выхода
Работа
  Когда CLK = 1, D проходит
  на выход Q (защелка прозрачна)
  Когда CLK = 0, Q хранит
  предыдущее значение
  (защелка непрозрачна)
Запрещенное состояние не возникает, когда
Q ≠ NOT Q
D-защелка

## Slide 16
Внутренняя структура D защелки

## Slide 17
Внутренняя структура D защелки

## Slide 18
Входы: CLK, D
Работа
  Фиксирует значение D по переднему фронту CLK
    Когда CLK изменяется от 0 к 1, D проходит на выход Q
    В противном случае Q хранит предыдущее значение
  Q изменяется только по переднему фронту CLK
Такой триггер управляется фронтом
Активируется фронтом тактового сигнала
D-триггер

## Slide 19
Две последовательно соединенные защелки (L1 и L2), которые управляются комплементарными тактовыми сигналами
Когда CLK = 0
  L1 прозрачна
  L2 непрозрачна
  D проходит до N1
Когда CLK = 1
  L2 прозрачна
  L1 непрозрачна
  N1 проходит до Q
Следовательно, по фронту тактового сигнала (когда CLK меняется от 0 к 1)
  D проходит до Q
Внутренняя структура D триггера

## Slide 20
Сравнение D-защелки и D-триггера

## Slide 21
Сравнение D-защелки и D-триггера

## Slide 22
Регистры

## Slide 23
Входы: CLK, D, EN
  Вход разрешения (EN) контролирует, будут ли сохраняться новые данные (D)
Работа
  EN = 1: D проходит на Q по фронту тактового сигнала
  EN = 0: триггер сохраняет предыдущее состояние
D-триггер с функцией разрешения

## Slide 24
Входы: CLK, D, Reset
Работа
  Reset = 1: Q устанавливается в 0
  Reset = 0: Триггер ведет себя как обычный D триггер
D-триггер с функцией сброса

## Slide 25
Два типа:
  Синхронный: Сброс происходит только по фронту тактового сигнала
  Асинхронный: сброс происходит сразу после установки Reset в 1
Асинхронно сбрасываемые триггеры требуют отличаются от обычных внутренней структурой
Триггер с функцией синхронного сброса?
D-триггер с функцией сброса

## Slide 26
Два типа:
  Синхронный: Сброс происходит только по фронту тактового сигнала
  Асинхронный: сброс происходит сразу после установки Reset в 1
Асинхронно сбрасываемые триггеры требуют отличаются от обычных внутренней структурой
Триггер с функцией синхронного сброса?
Триггеры с функцией сброса

## Slide 27
Входы: CLK, D, Set
Работа:
  Set = 1: Q устанавливается в 1
  Set = 0: Триггер ведет себя как обычный D триггер
Триггеры с функцией установки

## Slide 28
Последовательностные схемы - все схемы, которые не являются комбинационными
Проблемная схема:
Последовательностные цифровые схемы

## Slide 29
Последовательностные схемы - все схемы, которые не являются комбинационными
Проблемная схема:
Входов нет, выходов 3
Нестабильная схема, осциллятор
Период зависит от задержек инверторов
Схема имеет циклический путь, выход поступает на вход
Последовательностные цифровые схемы

## Slide 30
Разрушение циклических путей с путем добавления регистров
Регистры сохраняет состояние схемы
Состояние изменяется по фронтам тактового сигнала, система синхронизируется этим сигналом
Правила построения синхронных последовательностных схем:
  Каждый элемент схемы является либо регистром, либо комбинационной схемой
  Как минимум один элемент схемы является регистром
  Все регистры тактируются единственным тактовым сигналом
  В каждом циклическом пути присутствует как минимум один регистр
Два основные типа синхронных последовательностных схем
  Конечные автоматы (FSM)
  Конвейеры
Проектирование синхронных логических схем

## Slide 31
Состоят из:
  Регистра состояний
    Хранит текущее состояние
    По фронту тактового импульса загружает следующее состояние
  Комбинационной логической схемы
    Определяет следующее состояние
    Определяет выходные сигналы
Конечные автоматы

## Slide 32
Следующее состояние определяется входами и текущим состоянием
Два класса конечных автоматов отличаются логикой определения выходных сигналов:
  Конечные автоматы Мура: Выход определяется только текущим состоянием
  Конечный автомат Мили: Выход определяется текущим состоянием и входами
Конечные автоматы

## Slide 33
Система управления светофором
  Датчики движения: TA, TB (ИСТИНА, когда на улице есть студенты)
  Светофоры: LA, LB
Пример конечного автомата

## Slide 34
Входы: CLK, Reset, TA, TB
Выходы: LA, LB
Черный ящик конечного автомата

## Slide 35
Конечный автомат Мура: Значения выходов указаны для каждого состояния
Состояния: Кружки
Переходы: Дуги
Диаграмма переходов конечного автомата

## Slide 36
Конечный автомат Мура: Значения выходов указаны для каждого состояния
Состояния: Кружки
Переходы: Дуги
Диаграмма переходов конечного автомата

## Slide 37
Текущее состояние | Входы |  | Следующее состояние
S | TA | TB | S'
S0 | 0 | X | 
S0 | 1 | X | 
S1 | X | X | 
S2 | X | 0 | 
S2 | X | 1 | 
S3 | X | X | 
Таблица переходов конечного автомата

## Slide 38
Текущее состояние | Входы |  | Следующее состояние
S | TA | TB | S'
S0 | 0 | X | S1
S0 | 1 | X | S0
S1 | X | X | S2
S2 | X | 0 | S3
S2 | X | 1 | S2
S3 | X | X | S0
Таблица переходов конечного автомата

## Slide 39
Текущее состояние |  | Входы |  | Следующее состояние | 
S1 | S0 | TA | TB | S1 | S0
0 | 0 | 0 | X |  | 
0 | 0 | 1 | X |  | 
0 | 1 | X | X |  | 
1 | 0 | X | 0 |  | 
1 | 0 | X | 1 |  | 
1 | 1 | X | X |  | 
Состо-яние | Коди-рование
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
S3 | 11
Таблица переходов конечного автомата с указанием кодирования

## Slide 40
Текущее состояние |  | Входы |  | Следующее состояние | 
S1 | S0 | TA | TB | S1 | S'0
0 | 0 | 0 | X | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 0 | 0
0 | 1 | X | X | 1 | 0
1 | 0 | X | 0 | 1 | 1
1 | 0 | X | 1 | 1 | 0
1 | 1 | X | X | 0 | 0
S'1 = S1 Å S0
S'0 = S1S0TA + S1S0TB
Таблица переходов конечного автомата с указанием кодирования
Состо-яние | Коди-рование
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
S3 | 11

## Slide 41
Текущее состояние |  | Выходы |  |  | 
S1 | S0 | LA1 | LA0 | LB1 | LB0
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
Выходы | Коди-рование
зеленый | 00
желтый | 01
красный | 10
Таблица выходов конечного автомата

## Slide 42
Текущее состояние |  | Выходы |  |  | 
S1 | S0 | LA1 | LA0 | LB1 | LB0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Выходы | Коди-рование
зеленый | 00
желтый | 01
красный | 10
LA1 = S1
LA0 = S1S0
LB1 = S1
LB0 = S1S0
Таблица выходов конечного автомата

## Slide 43
Схема конечного автомата: Регистр состояний

## Slide 44
Схема конечного автомата: Логика следующего состояния

## Slide 45
Схема конечного автомата: Выходная логика

## Slide 46
Временная диаграмма конечного автомата

## Slide 47
Двоичное кодирование:
  Для четырех состояний: 00, 01, 10, 11
Прямое (One-hot) кодирование
  На каждое состояние один бит
  Только один бит имеет значение ИСТИНА
  Для четырех состояний: 0001, 0010, 0100, 1000
  Используется больше триггеров
  Часто логика следующего состояния и выходная логика проще
Кодирование состояний конечного автомата

## Slide 48
У Алисы есть улитка, которая ползает по перфоленте, содержащей последовательность нулей и единиц. Улитка улыбается, если последовательность из двух последних бит, через которые она переползла, равна 01. Спроектируйте конечные автоматы Мура и Мили, определяющие, когда улитке нужно улыбнуться.
Сравнение конечных автоматов Мура и Мили

## Slide 49
Конечный автомат Мили: около дуг указаны значения
входов/выходов
Диаграмма переходов

## Slide 50
Текущее состояние |  | Входы | Следующее состояние | 
S1 | S0 | A | S'1 | S'0
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
Состо-яние | Кодирование
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
Таблица переходов конечного автомата Мура

## Slide 51
Текущее состояние |  | Входы | Следующее состояние | 
S1 | S0 | A | S'1 | S'0
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
Состо-яние | Кодирование
S0 | 00
S1 | 01
S2 | 10
Таблица переходов конечного автомата Мура
S1’ = S0A
S0’ = A

## Slide 52
Текущее состояние |  | Выходы
S1 | S0 | Y
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
Y = S1
Таблица выходов конечного автомата Мура

## Slide 53
Текущее состояние |  | Выходы
S1 | S0 | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
Y = S1
Таблица выходов конечного автомата Мура

## Slide 54
Текущее состояние | Вход | Следующее состояние | Выход
S0 | A | S'0 | Y
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
Состояние | Кодирование
S0 | 00
S1 | 01
Таблица переходов и выходов конечного автомата Мили

## Slide 55
Текущее состояние | Вход | Следующее состояние | Выход
S0 | A | S'0 | Y
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Состо-яние | Кодирование
S0 | 00
S1 | 01
Таблица переходов и выходов конечного автомата Мили

## Slide 56
Схема конечного автомата Мура

## Slide 57
Схема конечного автомата Мили

## Slide 58
Временные диаграммы конечных автоматов Мура и Мили

## Slide 59
Разделение сложного конечного автомата на более простые взаимодействующие конечный автоматы
Пример: Модифицируйте контроллер светофора так, чтобы в нем появился режим «парада»
  Два дополнительные входа P, R
  Когда P = 1, автомат входит в режим парада и светофор на Беговой улице остается зеленым
  Когда R = 1, автомат выходит из режима парада
Декомпозиция конечных автоматов

## Slide 60
Немодульный
конечный автомат
Модульный
конечный автомат
Модифицированный конечный автомат

## Slide 61
Немодульный конечный автомат

## Slide 62
Модульный конечный автомат

## Slide 63
Определите входы и выходы
Нарисуйте диаграмму переходов
Запишите таблицу переходов
Выберите способ кодирования состояний
Для конечного автомата Мура:
  Перепишите таблицу переходов с учетом кодирования состояний
  Запишите таблицу выходов
Для конечного автомата Мили:
  Перепишите объединенную таблицу переходов и выходов с учетом кодирования состояний
Запишите булевы выражения логики следующего состояния и выходов
Нарисуйте принципиальную схему
Проектирование конечного автомата

## Slide 64
Триггер фиксирует сигнал D по фронту тактового сигнала
Сигнал D должен быть стабильным в процессе фиксации
Как при фотографировании, D должен быть стабильным в окрестности фронта тактового сигнала
Если это не так, может возникнуть метастабильность
Синхронизация

## Slide 65
Время предустановки: tsetup = период времени перед фронтом тактового сигнала, в течении которого данные должны быть стабильными (т.е. не изменяться)
Время удержания: thold = период времени после фронта тактового сигнала, в течении которого данные должны быть стабильными
Апертурное время: ta = общее время в окрестности фронта тактового сигнала, в течении которого данные должны быть стабильными (ta = tsetup + thold)
Ограничение времени изменения входов

## Slide 66
Задержка распространения tpcq = период времени после фронта тактового сигнала, после окончания которого выход Q будет гарантированно стабильным (т.е, прекратит изменяться)
Задержка реакции tccq = период времени после фронта тактового сигнала, после окончания которого Q может быть нестабильным (т.е., начать изменяться)
Ограничение времени изменения выходов

## Slide 67
Входы синхронной последовательностной схемы должны быть стабильны в течение апертурного времени в окрестности фронта тактового сигнала
Более точно, входы должны быть стабильны
  по крайней мере в течении времени tsetup до фронта тактового импульса
  и по крайней мере в течении времени thold после фронта тактового импульса
Динамическая дисциплина

## Slide 68
В зависимости от задержек элементов, общая задержка между регистрами лежит между максимальным и минимальным значениями
Динамическая дисциплина

## Slide 69
Зависит от максимальной задержки комбинационный логики между регистрами R1 и R2
Вход регистра R2 должен быть стабильным в течении времени tsetup перед фронтом тактового сигнала
Tc ≥
Ограничение времени предустановки

## Slide 70
Зависит от максимальной задержки комбинационный логики между регистрами R1 и R2
Вход регистра R2 должен быть стабильным в течении времени tsetup перед фронтом тактового сигнала
Tc ≥ tpcq + tpd + tsetup
tpd ≤
Ограничение времени предустановки

## Slide 71
Зависит от максимальной задержки комбинационный логики между регистрами R1 и R2
Вход регистра R2 должен быть стабильным в течении времени tsetup перед фронтом тактового сигнала
Tc ≥ tpcq + tpd + tsetup
tpd ≤ Tc – (tpcq + tsetup)
Ограничение времени предустановки

## Slide 72
Зависит от минимальной задержки комбинационный логики между регистрами R1 и R2
Вход регистра R2 должен быть стабильным в течении времени thold после фронта тактового сигнала
thold <
Ограничение времени удержания

## Slide 73
Зависит от минимальной задержки комбинационный логики между регистрами R1 и R2
Вход регистра R2 должен быть стабильным в течении времени thold после фронта тактового сигнала
thold < tccq + tcd
tcd >
Ограничение времени удержания

## Slide 74
Зависит от минимальной задержки комбинационный логики между регистрами R1 и R2
Вход регистра R2 должен быть стабильным в течении времени thold после фронта тактового сигнала
thold < tccq + tcd
tcd > thold - tccq
Ограничение времени удержания

## Slide 75
Временные характеристики
tccq = 30 пс
tpcq = 50 пс
tsetup = 60 пс
thold = 70 пс
tpd = 35 пс
tcd = 25 пс
tpd =
tcd =
Ограничение времени предустановки:
Tc ≥
fc =
Ограничение времени удержания:
tccq + tcd > thold ?
Временной анализ

## Slide 76
Временные характеристики
tccq = 30 пс
tpcq = 50 пс
tsetup = 60 пс
thold = 70 пс
tpd = 35 пс
tcd = 25 пс
tpd = 3 x 35 пс = 105 пс
tcd = 25 пс
Ограничение времени предустановки:
Tc ≥ (50 + 105 + 60) пс = 215 пс
fc = 1/Tc = 4.65 ГГц
Ограничение времени удержания:
tccq + tcd > thold ?
(30 + 25) ps > 70 ps ? Нет!
Временной анализ

## Slide 77
Временные характеристики
tccq = 30 пс
tpcq = 50 пс
tsetup = 60 пс
thold = 70 пс
tpd = 35 пс
tcd = 25 пс
tpd =
tcd =
Ограничение времени предустановки:
Tc ≥
fc =
Ограничение времени удержания:
tccq + tcd > thold ?
Временной анализ
Добавим буфер в кратчайший путь:

## Slide 78
Временные характеристики
tccq = 30 пс
tpcq = 50 пс
tsetup = 60 пс
thold = 70 пс
tpd = 35 пс
tcd = 25 пс
tpd = 3 x 35 пс = 105 пс
tcd = 2 x 25 пс = 50 пс
Ограничение времени предустановки:
Tc ≥ (50 + 105 + 60) пс = 215 пс
fc = 1/Tc = 4.65 ГГц
Ограничение времени удержания:
tccq + tcd > thold ?
(30 + 50) пс > 70 пс ? Да!
Временной анализ
Добавим буфер в кратчайший путь:

## Slide 79
Тактовые импульсы поступают на разные регистры схемы не одновременно
Расфазировка: различие во времени между фронтами тактовых сигналов разных элементов
Следует выполнить анализ худшего случая, чтобы гарантировать выполнение динамической дисциплины для всех регистров схемы!
Расфазировка тактовых сигналов

## Slide 80
В худшем случае CLK2 опережает во времени CLK1
Tc ≥
Время предустановки с учетом расфазировки тактовых импульсов

## Slide 81
В худшем случае CLK2 опережает во времени CLK1
Tc ≥ tpcq + tpd + tsetup + tskew
tpd ≤
Ограничение времени предустановки с учетом расфазировки тактовых импульсов

## Slide 82
В худшем случае CLK2 опережает во времени CLK1
Tc ≥ tpcq + tpd + tsetup + tskew
tpd ≤ Tc – (tpcq + tsetup + tskew)
Ограничение времени предустановки с учетом расфазировки тактовых импульсов

## Slide 83
В худшем случае CLK2 отстает во времени от CLK1
tccq + tcd >
Ограничение времени удержания с учетом расфазировки тактовых импульсов

## Slide 84
В худшем случае CLK2 отстает во времени от CLK1
tccq + tcd > thold + tskew
tcd >
Ограничение времени удержания с учетом расфазировки тактовых импульсов

## Slide 85
В худшем случае CLK2 отстает во времени от CLK1
tccq + tcd > thold + tskew
tcd > thold + tskew – tccq
Ограничение времени удержания с учетом расфазировки тактовых импульсов

## Slide 86
Асинхронные (например пользовательские) входы могут приводить к нарушению динамической дисциплины
Нарушение динамической дисциплины

## Slide 87
Бистабильные приборы: два стабильные состояния и метастабильное состояние между ними
Триггер два стабильные состояния (0 и 1) и одно метастабильное состояние
Если триггер попадает в метастабильное состояние, он может находится в нем неограниченно долго
Метастабильность

## Slide 88
Триггер имеет обратную связь: если Q находится где-то между 1 и 0, то перекрестно соединенные элементы устанавливают выход в одно из двух состояний (1 или 0)
Метастабильный сигнал: если он не принял корректное значение 0 или 1
Если вход триггера изменяется в случайный момент, вероятность того, что его выход Q будет в метастабильном состоянии спустя время t:
P(tres > t) = (T0/Tc ) e-t/τ
tres : время разрешения в 1 или 0 T0, τ : характеристики схемы
Внутренняя структура триггера

## Slide 89
Интуитивно:
  T0/Tc: вероятность изменения входа в плохое (апертурное) время
P(tres > t) = (T0/Tc ) e-t/τ
  τ: константа, определяющая как быстро триггер уходит из метастабильного состояния
P(tres > t) = (T0/Tc ) e-t/τ
Коротко, если триггер фиксирует метастабильный вход, то после достаточно продолжительного ожидания (t) он, с высокой вероятностью, перейдет в стабильное состояние 0 или 1
Метастабильность

## Slide 90
Наличие асинхронных входов неизбежно (интерфейс пользователя, системы с разными тактовыми сигналами и т.д.)
Функция синхронизатора: сделать вероятность сбоя (выход Q находится в метастабильном состоянии) достаточно малой
Синхронизатор не может довести вероятность сбоя до 0
Синхронизаторы

## Slide 91
Синхронизатор: строится из двух последовательно соединенных триггеров
Предположим, что D изменяется во время фиксации F1
У внутреннего сигнала D2 есть время (Tc - tsetup) для разрешения в 1 или 0
Внутренняя структура синхронизатора

## Slide 92
Вероятность сбоя для одиночного изменения входа:
P(failure) = (T0/Tc ) e-(Tc - tsetup)/τ
Вероятность сбоя синхронизатора

## Slide 93
Если асинхронный вход изменяется один раз за секунду, то вероятность сбоя за одну секунду будет равна P(failure)
Если вход изменяется N раз за секунду, то вероятность отказа за секунду будет:
P(failure)/с= (NT0/Tc) e-(Tc - tsetup)/τ
Сбой синхронизатора происходит в среднем 1/[P(failure)/с]
Эта величина называется средним временем наработки на отказ (mean time between failures, MTBF):
MTBF = 1/[P(failure)/с] = (Tc/NT0) e(Tc - tsetup)/τ
Среднее время между сбоями синхронизатора

## Slide 94
Предположим: Tc = 1/500 МГц = 2 нс τ = 200 пс
T0 = 150 пс tsetup = 100 пс
N = 1 событий за секунду
Чему равна вероятность отказа? MTBF?
Пример синхронизатора

## Slide 95
Предположим: Tc = 1/500 МГц = 2 нс τ = 200 пс
T0 = 150 пс tsetup = 100 пс
N = 1 событий за секунду
Чему равна вероятность отказа? MTBF?
P(failure) = (150 пс/2 нс) e-(1.9 нс)/200 пс
= 5.6 × 10-6
P(failure)/с= 10 × (5.6 × 10-6 )
= 5.6 × 10-5 / с
MTBF = 1/[P(failure)/с] ≈ 5 часов
Пример синхронизатора

## Slide 96
Два типа параллелизма:
  Пространственный параллелизм:
    несколько копий аппаратных блоков в одно и то же время выполняют несколько задач
  Временной параллелизм:
    разбиение задачи на несколько ступеней
    также называется конвейеризацией
    например, сборочная линия
Параллелизм

## Slide 97
Токен (Token): Набор входной информации, который обрабатывается для того, чтобы получить выходную информацию
Латентность (latency): Время прохождения одного токена через всю систему с ее входа на выход
Пропускная способность (throughput): Количество токенов, которое обрабатывается системой в единицу времени
Параллелизм увеличивает пропускную способность
Определения параллелизма

## Slide 98
Бен готовит печенье для вечеринки, посвященной введению в эксплуатацию его контроллера светофора
5 минут уходит на сворачивание печенья на один противень
В течение 15 минут печенье выпекается
Чему равна пропускная способность и задержка без параллелизма?
Пример параллелизма

## Slide 99
Бен готовит печенье для вечеринки, посвященной введению в эксплуатацию его контроллера светофора
5 минут уходит на сворачивание печенья на один противень
В течение 15 минут печенье выпекается
Чему равна пропускная способность и задержка без параллелизма?
Латентность = 5 + 15 = 20 минут = 1/3 час
Пропускная способность = 1 противень/ 1/3 час= 3 противня/час
Пример параллелизма

## Slide 100
Чему равна пропускная способность и задержка если Бен использует параллелизма?
  Пространственный параллелизм: Бен просит Алису помочь, используя ее печь
  Временной параллелизм:
    Две ступени: сворачивание и выпекание
    Он использует два противня
    Когда первая партия выпекается, он сворачивает следующую партию и т.д.
Пример параллелизма

## Slide 101
Латентность = ?
Пропускная способность = ?
Пространственный параллелизм:

## Slide 102
Латентность = 5 + 15 = 20 минут = 1/3 час
Пропускная способность = 2 противня/ 1/3 час= 6 противней/час
Пространственный параллелизм:

## Slide 103
Латентность = ?
Пропускная способность = ?
Временной параллелизм

## Slide 104
Латентность = 5 + 15 = 20 минут = 1/3 час
Пропускная способность = 1 противень/ 1/4 час= 4 противней/час
С использованием обеих технологий можно достигнуть пропускной способности 8 противней/час
Временной параллелизм